深圳市百果园供应链管理服务有限公司

深圳百果园实业（集团）股份有限公司

展示柜设备比价文件

一、标的

采购松下、海尔、海立中野等一线品牌的展示柜（含安装），订购数量：年度合同期内预计800~1000台用于各区加盟店，具体数量以实际需求为准。

- 标的概况

- 设备技术参数要求：

①采用松下、海尔、海立中野的原厂机组以及柜体的方案。

②采用松下、海尔、海立中野的原厂柜体，机组选配其他知名生产厂家（如：美乐柯）的方案，选配机组的技术参数如下：

| 选配机组技术参数要求 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格/品牌 | 备注 |
| 1 | 压缩机 | 艾默生ZBKQ21 | 原装进口2.5匹压缩机 |
| 2 | 钣金 | 1.0mm | 国标 |
| 3 | 电脑版喷液冷却装置 |  | 铭盛达 |
| 4 | 交流接触器 |  | 施耐德 |
| 5 | 冷凝器 | 足2排冷凝器 | 冷凝散热面积36m2 |
| 6 | 压力控制器 |  | 机械式自动复位双压控 |
| 7 | 高低压压力表 |  | 铭盛达 |
| 8 | 电磁阀 | 鸿森 |  |
| 9 | 干躁过滤器 | 0484S |  |
| 10 | 储液器 | 3升 |  |
| 11 | 启动电容 | 108-1 30uF/330VAC | 220V |
| 12 | 运转电容 | 50uF/450VAC | 220V |
| 13 | 电机 | 60W |  |
| 14 | 枫叶 | 蓝色熟料风叶 |  |
| 15 | 油压表 |  | 铭盛达 |
| 16 | 截止阀 | 高压阀3/8，低压阀5/8 | 铭盛达 |

| 柜体技术参数 |
| --- |
| 序号 | 主要部件 | 立风柜/半高柜 |
|  |  | 配置/规格 | 材料品牌/厂家 |
| 1 | 钢板-柜外装饰板 | ≥0.7mm | 首钢或同品质厂家产品 |
|  | 钢板-柜内面板 | ≥0.7mm | 首钢或同品质厂家产品 |
|  | 钢板-柜体立柱 | ≥2.0mm | 首钢或同品质厂家产品 |
|  | 钢板-层板 | ≥1.0mm | 首钢或同品质厂家产品 |
|  | 钢板-侧板面板 | ≥0.7mm | 首钢或同品质厂家产品 |
| 2 | 发泡层 | 黑料 | 德国拜耳 |
|  |  | 白料 | 烟台万华 |
| 3 | 膨胀阀 | 2号阀芯 | 丹佛斯 |
| 4 | 制冷剂 | R22 | / |
| 5 | 灯管 | 2900K T8 LED | 启辰，保修5年。 |
| 6 | 柜内电机 | 230V 10W 防水等级IP42 | 曼淇威 |
| 8 | 蒸发器 | 9.52mm铜管，铝波纹翅片 | 三星、新洋、奥森 |
| 9 | 侧板 | 发泡镜子侧板 厚度：40mm |  |
| 10 | 夜帘 | 双开卷 塑料夜帘 | 上海润大 |
| 11 | 控制板 | C213DAAR-01 | 开利 |
| 12 | 脚轮 | 4个，承重：130KG/个 | 万向轮 |
| 13 | 能效 | 3级以上 |
| 14 | 制冷量 | 低于2.8kw |
| 15 | 开关控制 | 1开关：LED灯2开关：加热丝、风机、控制器 |
| 16 | 走管方式 | 顶部走管 |
| 17 | 反光镜 | 1873*310*5 |
| 18 | 层板 | 500mm宽*4层 |
| 19 | 控制箱 | 含独立漏电保护、接触器、过载保护、热保护复位等功能 |
| 20 | 内外机铜管 | 宏泰：铜管φ15.9*1mm；B1级橡塑保温棉φ15*20mm+铜管φ9.53*0.8mm |
| 21 | 备注 | 各品牌可以有差异，但技术指标不得低于以上标准 |

- 报价表

| 品牌 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原厂柜体+选配机组 | 1875*1055*2000mm | 套 | 1 |  | 技术参数要求：按比较文件执行。 报价包含15米铜管以及其他因安装产生的人工以及材料费。 |
|  | 原厂柜体+选配机组 | 2500*1055*2000mm | 套 | 1 |  |  |
|  | 原厂柜体+原装机组 | 1875*1055*2000mm | 套 | 1 |  | 按工厂原装机组配置。 报价包含15米铜管以及其他因安装产生的人工以及材料费。 |
|  | 原厂柜体+原装机组 | 2500*1055*2000mm | 套 | 1 |  |  |

3、质量：设备需为全新原装正品，符合国家和行业检测标准，取得出厂合格标识及国家强制标识。

4、售后：整机（含安装）包修1年，压缩机包修3年，灯管保修5年。

5、付款方式：

（1）隔月结，设备送达指定地点经安装调试验收合格确认无误后，根据核对一致的对账单于隔月结算上月验收合格设备货款。

（2）供方根据核对一致的金额（设备款和安装材料款）开具税率为13%的增值税专用发票，需方在收到发票之日起十个工作日内付清该笔订单的货款。

（3）产品不合格或售后不及时，在解除合同前，根据情节严重程度适当扣留部分未付货款外加保证金待质保期满后支付。

三、报价人资质要求

1、在中华人民共和国工商管理部门登记注册的企业法人；

2、具有独立订立合同的权利和履行合同的能力；

3、有依法纳税，财务制度健全，商业信誉良好；

4、没有处于被责令停业、财产被接管或冻结、破产状态；

5、取得制造商的授权书，有全国供货、安装及售后的能力。

四、报价人须知

1、报价人参加本项目的报价，即被认为接受了本采购文件的所有条款和规定。

2、报价人应认真审阅本采购文件，并对自身的工作负责，投标报价一经公司确认，报价人必须无条件履约。

3、报价人报价后如果违约，按照有关规定处理。

4、报价人应遵守中华人民共和国《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格报价人，其比价文件无效。

5、展示柜的订购数量由甲方订单为准，安装方式：比价方提前10天下单，告知入选单位需求量以及安装地址（全国的加盟店以一店一台的方式发货及安装）。

6、报价要求

（1）报价人认真分析核算采购清单附件内技术的各项参数，所有报价必须符合每项要求。

（2）所有报价含税，且均应以人民币报价，单价应包括产品、运输、售后成本。

（3）以上两种方案（原装机组方案和选配机组方案）报价必填，以利于甲方比价，如果不填，视同放报甲方弃该项比价；每个型号只能有一个报价，不接受有选择的报价，否则报价无效。

7、报价文件

（1）售后服务承诺（该项作为合同附件，请根据自身的实际情况承诺，可有选择性承诺，能做到的在(打“√”，避免后期违约，该项承诺作为入选的参考依据）：

(①在甲方规定的时间内送货并完成安装调试，每延期一天承担违约金500元。

□②铜管超过约定15米的同意不予计费。

□③一年内，如果设备噪音扰民引起投诉，乙方更换压缩机或移机、做机体分离等事项同意不予计费。(噪音值在国家环保部门规定范围内的投诉除外)

□④报修12小时内响应，24小时以内完成维修，未达成的按甲方的管理规定处理。

⑤按甲方的要求做到及时送货、安装、售后工作，请勾选你能做的范围：

(A、全国范围内（包含一、二、三线城市及县级市）。

(B、部分一线城市。

□C、部分二三线城市。

□⑥配合甲方业务的需求及时开发新产品。

⑦其他承诺：                                                       。

（2）法人授权委托书原件（格式见附件）。

（3）企业相关资质证明材料（营业执照复印件（附经营范围），需加盖单位公章）。

(4)资格证明文件及其他材料。

8、文件制作

（1）采购文件数量及密封要求：上述材料壹式贰份，正本壹份，副本壹份，报价人需将正副本合在一起盖上骑缝公章，装订后密封并加盖报价人公章。

（2）正本需比价当天统一交比价单位现场比价文件人员，中选单位比价文件正本将做为合同附件一并保存，副本由报价人自行保管，以便查看。

9、比价时间及地点

（1）时间：2020年4月29日（星期三），北京时间：上午10:00整。

（2）地点及要求：深圳市龙岗区平吉大道1号建昇大厦A-3。

五、比选

1、比选标准（比选表见附件2）:

（1）价格比重占70分，因不同品牌参与比价，故取同规格型号报价的平均价作为参考值，报价单位每超过平均价200元（含200元）的减1分，每低于平均价200元的加1分，不超200元的忽略不计。

（2）售后比重占30分：整机保修一年的基础上，压缩机保修3年为15分，不达标的不得分；灯具保修年限5年为15分，不达标的不得分。（备注：报价方可以采用自有灯管品牌，但色温必须符合甲方要求，5年质保期内如有损坏，由报价方免费上门负责更换。）

（3）综合评比得分最高的为中标单位，评比得分第二的做备选。

（4）由于甲方在全国的业务范围比较广，根据后期的业务发展，本次选择两个品牌作为供应商。

（5）当出现报价人不足三家或其他特殊情况时，由甲方决策小组集体研究处理方法。

（6）评定中选单位后，发出通知并签订合同。

2、联系方式

本次比价会联系人：戴勇华；咨询电话：13554929199。

附件1、法人授权委托书（原件）

法 人 授 权 委 托 书

委托单位：               法定代表人：

地    址：               邮政编码：

受托人姓名：   性别：    出生日期：   年   月  日

所在单位：                职务：

身份证号：                现 住：

兹委托受托人          代表我参加深圳百果园实业（集团）股份有限公司、深圳市百果园供应链管理服务有限公司组织的展示柜设备比价采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加比选活动；

2、现场服务承诺补充；

3、对报价文件予以澄清、解释；

4、签订成交合同；

5、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认，受托人无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位  （公章）

法定代表人（签名）

年     月       日

备注：

1、报价人授权代表须在比价当天持授权委托书原件、本人身份证件原件、营业执照原件，签名报到、递交比价文件等事宜。比价文件中则附授权书、身份证、营业执照和行业内相关资质复印件。非授权代表办理上述事宜及授权代表未按上述要求办理上述事项时，公司将拒绝。

2、报价人已经详细地阅读了全部比价文件及附件，包括澄清及参考文件，如果报价人有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

3、报价人同意提供比价人要求的有关投标的其他资料。

4、报价人理解，比价人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。同时比价人不承担报价人参与本次比价的费用。

授权代表（签名）:

报价方印章:

年     月       日

附件2：比选标准

| 序号 | 设备名称 | 报价单位 | 设备、安装材料价格比重评分（70） | 售后比重评分（30） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 压缩机保修3年得15分，不达标的不得分；灯具保修年限5年得15分，不达标的不得分。 |  |
|  |  |  | 报价 | 得分 | 压缩机保修得分 | 灯具保修得分 |  |
| 1 | 2米柜（选配机组）价格比重60分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.5米柜（选配机组）价格比重10分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2米柜（原厂机组）价格比重60分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.5米柜（原厂机组）价格比重10分 |  |  |  |  |  |  |

展示柜采购暨安装合同

甲    方：

甲方地址：

乙    方：

乙方地址：

甲方向乙方采购    品牌展示柜及安装服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 采购内容：合同期内分批采购的数量按甲方的实际需求确定。甲方需提前一个月将预定产品数量报备乙方，以便工厂下单排产。若因唯一可归责于甲方原因导致合作终止的，则在终止合作前，甲方应将备货数量消化。

第二条、同单价、设备型号及数量：产品名称、型号、单价（含税）（注：技术参数按比较文件执行）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1875*1055*2000mm | 套 | 1 |  | 1、技术参数要求：按比价文件执行。 2、包15米铜管以及其他因安装产生的人工以及材料费。 |
|  | 2500*1055*2000mm | 套 | 1 |  |  |
|  | 1875*1055*2000mm | 套 | 1 |  | 1、原厂机组。 2、包15米铜管以及其他因安装产生的人工以及材料费。 |
|  | 2500*1055*2000mm | 套 | 1 |  |  |

若以上第二条数量有调整的，以甲方实际下单的数量为准。

1.本单价含各类安装费、运输费、调试费、装卸费等。凡本合同内未明示列明的费用，均由乙方自行承担，乙方不得以任何理由要求甲方支付。

2.特别约定：

（1）乙方所用的展示柜管路必须是与设备的制冷量相匹配的铜管，不得以铝管代替；

（2）设备所有电源线必须满足最大的负载需求，且必须是国标线，电气主回路以及控制回路中间不得有接头。

（3）内外机的展示柜铜管入户端要做防止雨水倒灌措施（如：做U型防水弯、穿墙孔用密封胶封堵等措施）。

第三条、安装地址以及施工范围

1.甲方指定的地址；

2.展示柜室内、外机的安装及展示柜系统的连接；

3.展示柜连接管、排水管安装；

4.室内外机联动线、控制线。(主电源线由甲方拉到展示柜内机设备的范围内并预长2米）；

5.机组开机调试。

第四条、付款方式:

1.采用“先货后款，隔月结算”方式，乙方在每月3日前将上月的已完成安装、验收完毕的展示柜明细对账单提交给甲方，甲方在确认后，在乙方无违约且双方无争议的情形下，在收到发票核实无误后5个工作日内支付隔月的货款。

2.乙方向甲方缴纳的质保金伍万元，如合同提前终止或合同期满后双方不再续约，且无质保问题或其他质量争议时，甲方在最后一批次的设备包修期结束后的30个工作日内，向乙方无息退回应退的款项。

3.乙方账户信息：

开 户 名：

银行帐号：

开 户 行：

第五条、设备安装期限：具体工期将由甲方指定对接人确定，启动工程的时间甲方可灵活安排（可安排周六或者周日施工）；乙方收到甲方订单后，乙方原则上在5个工作日内完工（由于甲方原因或现场场地原因影响工期的除外），如因人力不可抗拒或甲方的原因影响乙方的系统安装进度，工程期限由双方另行协商。

第六条、双方责任：

（一）甲方责任：

1．按期支付合同款，否则乙方有权采取法律途径向甲方进行索赔。

2．指定工地代表，该代表负责对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，负责施工中应由甲方负责提供的各类签证。

3．负责已安装好的设备保管及保护工作。

4．负责乙方在安装、调试中与各施工方的协调工作。

5．无偿提供完整的安装、调试场地；乙方安装、调试时的用水、用电由甲方负责提供，必要时提供夜间工作的方便。

（二）乙方责任：

1．乙方保证提供甲方的设备、材料均是全新的、无缺陷的、与合同附表或比价文件清单所列设备完全相符的原装合格产品，在需更改产品型号时及时与甲方协商；安装工艺必须符合国家和行业标准要求且符合甲方要求。

2．安装技术人员必须遵守甲方现场的管理规定。

3．工程安装调试完毕当天内，乙方通知甲方组织验收，如甲方无正当理由且未与乙方协商、在乙方工程安装调试完毕七天内仍未派出代表进行系统验收，则在设备和工程本身均无瑕疵的情形下视为自该第七日期满之日为验收合格日。

4．乙方兹保证本协议项下任何货物均上不存在抵押等任何产权负担，也不会侵犯任何第三方的商标权等任何知识产权。

5．乙方工程竣工后，应及时通知甲方进行验收，乙方负责向甲方指定的管理使用人员进行操作使用培训。

6.  如工程未按合同约定的时间交付甲方，给甲方造成损失，则乙方应承担逾期竣工的违约责任，乙方应按500元/天支付甲方违约金（因双方认可的不可抗力或甲方原因造成逾期竣工除外）；若违约金不足以赔偿甲方因此发生的损失，乙方还需另行赔偿。逾期超过10日，甲方有权选择终止本合同，且乙方无权要求甲方支付任何费用。

7. 乙方对设备安装的过程及结果负监管责任，在施工过程中如因施工管理不当引起的全部安全责任由乙方承担；

8．乙方在施工过程中，如损坏甲方设施需承担赔偿责任。

9.保修期内，如因保温棉失效（人为或其他外力造成的除外）而产生冷凝水，造成甲方天花板损坏的，乙方除免费更换保温棉以外，还应承担天花板的维修费用。

10.乙方在提供安装服务过程中若存在偷工减料、以次充好行为的，乙方除按标准进行整改以外还应承担相应材料或配件价值总额200%的赔偿金，甲方有权直接从应付乙方的相关费用中予以扣除；由此而造成乙方或第三方人身伤害或者财产损失的，全部责任由乙方承担。

11.因设备质量、安装质量、材料质量问题而引起甲方或者第三方损失的，所带来的一切后果全部由乙方承担。

12.展示柜的安装调试必须是乙方的持有资质证的专业人员。

13.乙方保证独立完成本协议项下各义务，不分包，不转包。

第七条、收货以及验收

甲方对乙方的到货数量的进行签收，不对包装内的商品负责，一切以实际安装的数量为准；展示柜安装完工时，乙方提前通知甲方（或授权下属门店）进行整体验收，并签署工程竣工验收单；经双方核实后，以用于设备与工程款核算。

第八条、保修事宜：

1.本合同施工范围内展示柜产品自安装完成并验收后次日起整机包修壹年，压缩机包修三年，照明灯具保修5年。

2.新展示柜安装一年后如果需要提供保养服务的，甲乙双方可签订维保合同，维修费用另行协商确定；

3.因甲方使用不当或人为破坏因素则乙方负责维修，甲方支付费用；

4.乙方为甲方专设服务对接人，甲方及各下属单位（或甲方关联企业等相关方）直接与乙方对接人联系处理售后事宜，乙方应及时安排维修工作，一般情况下不得超过24小时完成维修工作；无法完成的维修，乙方应及时通知甲方，告知原因并作出维修方案，承诺完成的时间（且该时间必须取得甲方的同意），原则上不得超过48小时；

5.设备安装后的一年内，乙方为甲方免费清洗保养一次，清洗保养工作必须提供甲方客户的签字证明。

第九条、合同有效期

1.     年     月    日至双方在本合同项下的各义务履行完毕止；

2.如果双方合作过程中，乙方违反本合同任何条款时，甲方有权视情形单方面终止合同，由此发生的后果由乙方自行承担。

第十条、争议解决：本合同履行中若发生争议时，若双方无法友好协商解决，则均提交深圳国际仲裁院仲裁解决。

第十一条、其他事项

1.本合同有效期壹年，但乙方对甲方做出的售后保修承诺不受合同终止的影响。

2.本合同未尽事宜双方协商解决。

3.本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。

4.不可抗力：是指战争、动乱或者其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾、地震等。

5.安装展示柜的施工人员人身意外伤害保险由乙方负责。

6.本合同经甲乙双方签字盖章后，自      年  月      日起生效。

7.其他附件：①乙方营业执照（三证合一）、法人身份证。② 设备报价清单（报价单任何内容与本合同不一致时，均与本合同为准）。

第十二条、双方对接人：甲方指定对接人：        电话 ：                      ；乙方指定对接人：          ； 电话 ：              。任何一方的对接人发生变化时，应在7个工作日内告知另一方。

甲方：                                        乙方：

授权代表（签字）：                            授权代表（签字）：

日期：    年    月      日                    日期：    年    月      日