层积材采购公开招标

招 标 文 件

| 招标物资： | 层积材 |
| --- | --- |
| 招 标 人： | 重庆市西铝工业公司 |

第一章投标邀请

公司：

为降低层积材采购成本，在保障我司生产稳定性的同时增强层积材供应保障性，特邀请贵公司参与2019年层积材采购投标，希望与贵司建立长期稳定的供应关系，有关本次招标的详细信息如下：

一、投标人须具备的资格条件

（1）具有独立订立合同的权利；

（2）具有履行合同的能力，包括技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；

（3）没有被责令停业，或财产处于被接管、冻结或破产状态，具有投标资格；

（4）法律、法规规定的其他资格条件。

二、提交投标文件的地点和截止时间

（1）提交投标文件地点：重庆市西铝工业公司招投标办公室；

（2）提交投标文件截止时间：2018年 12 月 25 日下午15：00。（北京时间）

三、开标地点和时间

（1）开标地点：重庆市西铝工业公司；

（2）开标时间：2018年  12 月 27  日上午10:00（北京时间）。

招标人：重庆市西铝工业公司

地  址：重庆市九龙坡区西彭镇

邮  编：401326

联系人：牟桂琴

电  话：13996375820

第二章投标须知

一、质量及稳定性要求

1、具体技术要求见附表3。

2、产品稳定性的保障。

因产品材质、承重、含水率、尺寸等指标直接影响着我司的生产运行情况，故贵司务必保障供货并符合附表3的具体指标要求。

二、生产及保障能力

我司的需求量：全年需求量、规格型号详见附表4。交货时间：最晚不晚于2019年 1 月 15 日提交首批货物。卖方保证按照买方需求连续供货至2019年 12 月  31日。各中标人最终供应数量按照第一名到第三名的顺序，原则上参照5:3:2的比例进行分配。

三、交货要求

严格按照我司每月制订的采购计划，明确规格、数量及交货期。供货商应如期完成相关计划，保证我方正常生产。不保以任何借口，任何方式，不供或拖延，影响我方正常生产，将予以一定形式的外理。采用汽运或其他运输方式送到指定地方。如因不可抗力（是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等）未完全履行《交货计划》造成缺货，中标人有义务采取一切可能的措施确保招标人的正常生产运行，并承担紧急情况下额外产生的费用。

2、根据我司技术采购标准（附表3）中明确的技术指标和验收要求执行货物验收，以我方出具的验收单据作为结算依据，涉及退货的材料，供应商在指定的时间予与配合，逾期不处理的，我司有权作废料进行清理。

3、随车应提供检验证明，在我司有需求的情况下，配合我司提供各种相关的检验检测证明。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在10天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

四、投标费用

投标人应承担其参与本次招标投标所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标方无义务亦无责任承担这些费用。

五、招标文件的澄清

5.1投标人收到招标文件后，可就招标文件中不明确、不一致或有异议的内容，以书面形式提出澄清或答疑要求。

5.2书面（或邮件）形式答疑及澄清要求应加盖投标人公章，并应在2018年 12 月 25 日下午15：00（北京时间）之前送达招标机构，否则，招标人将不予受理，视为同意招标书全部内容。

5.3招标人发出的对招标文件的书面答疑书是招标文件的组成部分，对所有投标人具有同样的约束力。当书面答疑书与招标文件内容不一致时，以书面答疑书为准。

六、投标保证金

6.1投标保证金是投标文件的组成部分之一，用于保护招标人避免因投标人的行为而引起的风险。招标人在因投标人的行为而受到损害时，可根据本须知第6.6条的规定没收投标人的投标保证金。

6.2投标人应以自己的名义提交金额为人民币  2 万元（ 贰万元整）的投标保证金。

6.3投标人可以采用现金、电汇、银行保函、现金支票的方式提交投标保证金。若投标人以其它方式提交投标保证金，招标人保留拒收的权利，若因此影响其投标有效性的责任由投标人承担。投标人银行转账的，应当从其基本账户中转出。

6.4投标人应在提交投标书前3 日内，按上述第6.2条和第6.3条的规定向招标人提交投标保证金。逾期未缴纳的，招标人可以拒绝接受投标人的投标文件。投标保证金有效期与投标有效期一致。

6.5招标人与中标人签订合同后30个工作日内，向未中标的投标人一次性无息退还其投标保证金，中标人的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分，由中标人补缴。

6.6发生以下情况之一的，其投标保证金将被没收：

（1）与其他投标人恶意磋商，串通投标价格的；

（2）招标人确有正当理由须延长投标有效期以完成相应工作，而投标人不同意的；

（3）在提交投标文件的时间内，招标人撤回其投标文件并未在规定时间内重新提交的；

（4）在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的；

（5）中标人未按本须知第七条规定与招标人签订合同的。

6.7招标人指定的投标保证金的接收单位：

（1）公司名称：重庆市西铝工业公司

（2）账号：3100082219024529864

（3）开户行：工商银行重庆西彭支行

6.8 投标人缴纳投标保证金后应及时通知招标人并提供缴纳凭证。

七、投标有效期

7.1 投标有效期为自投标截止之日起90天。投标有效期不足的投标将视为非实质性响应而被招标人拒绝。

7.2 确有正当理由在特殊情况下，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长投标有效期的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第六条有关投标保证金的退还与没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

八、投标文件的签署及提交

8.1投标文件的签署

投标文件须打印或用不褪色的墨水书写，投标人应按招标文件的规定加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字；投标文件由法定代表人授权代表签字的，须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。

投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

投标人应将投标文件用结实的、不透明的纸质材料密封，内层和外层密封袋上均应清楚地注明“投标文件”的字样。

招标人不接受以电报、电话、传真、邮件形式的投标。

每一密封袋的封口处均应加盖密封章或投标人公章。每一密封袋上除注明上述相应的字样外，还应清楚地注明以下内容：

（1）投标人名称和详细地址；

（2）“在2018年 12 月 27日上午10：00（开标时间）之前不准启封”的字样。

8.2投标文件的提交

投标人应派专人在投标邀请规定的提交投标文件截止时间之前将所有投标文件送达提交投标文件地点。

招标人将拒绝接收在提交投标文件截止时间之后送达或提交的任何投标文件。

招标人可以按本须知第7.2条规定推迟提交投标文件的截止时间即投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受提交投标文件的截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

九、开标与评标

9.1开标

招标方将在招标文件第一章投标邀请第三条规定的时间和地点开标。

开标时将查验投标文件密封情况，确认无误后，招标方将启封“开标文件”，并根据其中的“投标书”内容公开唱标，唱标的结果招标方将以合适的方式加以记录。

9.2评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标采用保密方式进行，不对投标人开放。

评标委员会根据招标文件的规定和要求，同时兼顾国家环保政策及各区域的影响，依法对所有的投标文件进行评审。

9.3评标结果

评标委员会根据各投标人最终综合得分从高到低的顺序确定一至四名中标候选人，得分前三名为中标人。同标准下的产品单价原则上以中标人中最低价格为准，第二标最终供应数量优先满足价格最低价中标人或按照第一名到第三名的顺序，原则上参照5:3:2的比例进行分配。

9.4废标条件

评标过程中，无论在任何阶段发现投标人存在下列情况之一的，均按废标处理：

- 提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的；

- 与其他投标人恶意串通投标的；

- 采用不正当手段妨碍、抑制其他供应商的；

- 通过向招标人或评标委员会成员或评标工作人员行贿或者提供其它不正当利益谋取中标的；

- 存在国家法律法规或招标文件中规定的其它废标条件的。

十、签订合同

10.1中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在10日之内签订试用合同，逾期不能签订视为中标无效。试用合同期限最长不超过6个月，试用期满根据供货商在试用期内的产品质量，执行计划保供能力，售后服务及我司客户反馈综合评定合格后签订正式合同。

10.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中中标人提交的有关澄清文件均应作为合同附件。

10.3有下列情形之一的所签订的合同（包括试用合同）自动失效：

（1）自接到中标通知之日起，供应商10日内必须提供符合标定质量要求的产品试用，逾期不能提供；

（2）供应商首批产品入厂检验合格后试用，不合格则退货。合同（包括试用合同）期累计供货发生两个批次不合格，（不合格指单批次到货，经检验有超过5%属打折验收或退货）。则给予10个工作日的停供整改期限，同时扣减供应份额5%，由第一名补替供应；累计三次不合格，则给予30个工作日的停供整改期限，同时扣减供应份额20%，由第一名补替供应；超过三次不合格，则取消供应资格一年。

（3）一旦试用合格，必须保证供应连续性，合同（包括试用合同）期内出现两次供应不上。“供应不上”包括但不限于：因质量问题须退换货，但无法按期提供新批次合格品；合格库存量低于安全库存要求；产能、配送能力、库存原材料不足等因素，经公司评估认定存在缺货风险，等等。

10.4合同期内，各合格供应商不得恶意停供，若遇可预见性的减产或停产，供应无法保障，供应商应提前30个工作日书面通知我司，否则招标人有权向其他供应商购买，其单价的差价部分以及运输费等其他损失由无法保供的供应商承担。

10.5 原则上保证3家供货商，若中途有供应商终止合作，招标人可据实际需要优先选择和年度未中标的投标商合作。

十一.履约担保

11.1中标人应在中标通知书发出后签订试用合同前向招标人提交人民币 20  万元（贰拾万元整）的履约担保金（与之前自动转为履约担保金的招标保证金共计贰拾贰万元整）。履约担保也可采用双方协商同意的其它形式。履约担保的范围包括书面合同的责任。

11.2中标人拒绝按上述第11.1条提交履约担保的，视为放弃中标，招标人有权没收其自动转化的履约担保金，并且不再退还，不再签订供应合同。

11.3招标人有权要求中标人承担履约担保责任。

11.4招标人与中标人试用合同期结束签订正式合作合同后，履约担保金的处理由双方协商解决。

第三章投标文件格式

一、投标文件清单

投标文件中应至少包括（但不限于）以下内容：

- 投标书

- 投标人资格证明文件

- 质量控制要求

投标书

致：重庆市西铝工业公司

根据贵方层积材采购业务招标采购的投标邀请，签字代表

（姓名、职务）经正式授权并代表投标人

（投标人名称、地址）提交下述投标文件。

- 投标书

- 投标人资格证明文件

（1）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量体系认证证书。

（2）法定代表人授权书（若需要）

3、质量控制要求

本投标书签字代表声明并同意如下事项：

- 1、我方投标单价：每立方米为人民币（含16%增值税，一票制）。

2、报价格式为：含税到货单价

3、付款方式：承兑

B.	我方将依据招标文件承担履行合同的全部责任和义务。

C.	我方已详细阅读招标文件，补遗文件（如有），和所有参考资料及有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

D.	投标有效期自开标之日起90个日历日。

E.	我方同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

F．将按照每季度一次核实我方的实际到货产品质量与本次投标书中承诺的各项指标范围，一旦发现超过总供应量2%的产品与我方填写的指标不符，贵方将有权拒绝支付我方的剩余货款并有权终止双方的合作关系。

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（投标人注册地址）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）授权 （单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为(投标人名称）的合法代理人，就重庆市西铝工业公司层积材供应招标项目的投标，以（投标人名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。

本授权书于  年  月  日签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

见证人签字：

见证人姓名和职务：

见证人单位名称：

投标人名称：（加盖公章）

附表1

评分细则

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 50 | 以各投标单位投标报价的最低报价为基准值，最低报价得满分50分；其他投标单位报价值与基准值相比，每提高1%，减2分，本项最高得分50分，最低得分0分。（不足1%时按插入法计算，以上计算保留小数点后两位。） | 0-50 |  |
| 2 | 账期 | 10－20 | 以基础账期3个月为10分，在基础账期每缩短/延长一个月，得分下浮/上涨3分、3分、4分。最低0分，最高20分 | 0-20 |  |
| 3 | 综合能力 | 30 | （1）产品质量能达到要求。 （2）交期及数量的保障能力。 （3）后续质量问题的解决能力和时效性。 上述各项根据其相应能力高低依次得10分、5分、0分。 | 0-30 |  |

附表2                评标、定标结果

| 2018年 月 日，层积材采购招标项目评标工作在重庆市西铝工业公司举行，与会评标委员会成员根据招标文件的相关要求，本着“公开、公正、公平、诚实信用”的原则，对投标单位的资质、诚信、资金、业绩等进行认真的审查，对其投标文件（商务标书、技术标书）的可行性、投标技术的实用性或符合性及报价、交货期、制造能力、优惠条件和承诺事项等进行了认真仔细的评审，采用无记名投票的方式进行投票。按得票多少选定第一中标候选人，第二中标候选人和第三中标候选人。 排名第一的中标候选人应当确定为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 现场验票情况如下： |
| --- |
| 评标统计表 |
| 投标人 | 得分 |
| 最终中标单位为： |
| 评标委员签名： |
| 唱票人签名： 计票人签名： 监票人签名： 二零一八年 月 日 |

附表3：

重庆市西铝工业公司层积材采购技术标准

1  要求

1.1  结构

1.1.1  内层单板拼缝应紧密，且相邻层的拼缝应不在同一断面上。

1.1.2  单板为整幅单板或经接长的单板。

1.1.3  结构用单板层积材的内层单板可采用单板对接、斜接、搭接等方法。

1.1.4  表板可以是整张单板，也可以由单板通过板端斜接或搭接而成。

1.1.5  内层单板可以任意宽度拼接。

1.1.6  内层单板不允许腐朽，直径大于50mm的孔洞和宽度大于4mm的裂缝或离缝需修补。

1.2  外观技术条件

材质缺陷和加工缺陷应符合表1的规定。

表1  结构用单板层积材材质缺陷和加工缺陷要求

| 检量项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 表面活节、半活节 | 允许 |
| 表面死节、孔洞、虫孔 | 最大单个直径/mm | 60允许，超过60且小于100若经修补则允许 |
| 表面夹皮、树脂道 | 每平方米面上个数 | 10（自15以下不计） |
|  | 单个最大长度/mm | 60 |
| 腐朽 | 不允许 |
| 表板裂缝 | 单个最大宽度/mm | 2 |
|  | 单个最大长度/mm | 200 |
| 表板叠层 | 不允许 |
| 内层单板叠层 | 单个最大宽度/mm | 4 |
|  | 每米板宽内条数 | ≤2 |
| 鼓泡、分层 | 不允许 |
| 凹陷、压痕、鼓包 | 单个最大面积/mm2 | 400 |
|  | 每平方米面上总个数 | ≤6 |
| 毛刺沟痕 | 不超过板面积/（％） | 20 |
|  | 深度不得超过/mm | 1 |
| 表面砂透 | 不允许 |
| 补片、补条 | 缝隙不得超过/mm | 1 |
| 内含铝质书钉 | 不允许 |
| 板边缺损 | 在公称尺寸内不允许 |
| 其他缺陷 | 按最类似缺陷考虑 |

1.3  尺寸及偏差

根据需求尺寸由供需双方协议确定。长度偏差为0～+10.0mm，宽度、高度偏差为-3.0～+5.0mm。边缘直度和垂直度偏差为1.0mm/m。翘曲度偏差为1.0%.

1.4  分等

结构用单板层积材按组胚和静曲强度分为三个等级，即优等品、一等品和合格品，包装用材一般采用合格品。

1.5  组胚

各等级结构用单板层积材的组胚应符合表2要求.

表2  结构用单板层积材组坯要求

| 检量项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单板层数a | 最少层数 | 12 | 9 | 6 |
| 单板接长 | 相邻单板接缝间距与单板厚度的最小倍数b | 30 |
|  | 接缝水平间距小于10倍单板厚度的最小层数间隔（不含横向组坯的单板） | 6 | 4 | 4 |
|  | 拼接 | 无离缝 | — | — |
| a 若与最外层单板相邻单板为横向放置，此层及最外层均不计入。 b 若供需双方协议要求使用不同厚度的单板，以最厚单板的厚度计算。 |

1.6  理化性能技术要求

1.6.1弹性模量和静曲强度指标见表3.

表3结构用单板层积材弹性模量和静曲强度指标

| 弹性模量级别 | 弹性模量/MPa | 静曲强度/MPa |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 最小值 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 180E | 18.0x103 | 15.0x103 | 67.5 | 58.0 | 48.5 |
| 160E | 16.0x103 | 14.0x103 | 60.0 | 51.5 | 43.0 |
| 140E | 14.0x103 | 12.0x103 | 52.5 | 45.0 | 37.5 |
| 120E | 12.0x103 | 10.5x103 | 45.0 | 38.5 | 32.0 |
| 110E | 11.0x103 | 9.0x103 | 41.0 | 35.0 | 29.5 |
| 100E | 10.0x103 | 8.5x103 | 37.5 | 32.0 | 27.0 |
| 90E | 9.0x103 | 7.5x103 | 33.5 | 29.0 | 24.0 |
| 80E | 8.0x103 | 7.0x103 | 30.0 | 25.5 | 21.5 |
| 70E | 7.0x103 | 6.0x103 | 26.0 | 22.5 | 18.5 |
| 60E | 6.0x103 | 5.0x103 | 22.5 | 19.0 | 16.0 |

包装用层积材弹性模量应达到表3中110E级；静曲强度应达到表3中一等品160E级。

1.6.2水平剪切强度指标见表4.

表4  结构用单板层积材水平剪切强度指标        单位为兆帕

| 水平剪切强度级别a | 垂直加载 | 平行加载 |
| --- | --- | --- |
| 65V-55H 60V-51H 55V-47H 50V-43H 45V-38H 40V-34H 35V-30H | 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 | 5.5 5.1 4.7 4.3 3.8 3.4 3.0 |
| a 表示产品垂直加载和水平加载水平剪切强度的质量水平。 |

包装用层积材水平剪切强度垂直加载应达到表4中45V级；水平加载应达到表4中51H级。

1.6.3  含水率

含水率为6%～18%。

1.6.4  浸渍剥离

试件4个侧面剥离总长度不超过胶层总长度的5%，且任一胶层剥离长度（小于3mm的剥离长度不计）不超过该胶层四边之和的1/4。

2  复验、验收、保管

2.1  进厂的单板层积材应有产品合格证或质量证明书，应注明：生产厂名、产品名称、技术指标、生产日期、批号（或编号）、执行标准等。

2.2  进厂的单板层积材需进行外观、尺寸、及含水率检查。

2.3  每年提供一份第三方检测报告以验证弹性模量、静曲强度、水平剪切强度、浸渍剥离等指标是否满足规定要求。

2.4  运输时要防雨、防潮。

2.5  保管和存储：单板层积材应存放在干燥、通风、防雨的库房。

附表4：

全年需求数量及规格型号表

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 厚 |  |  |
| 1 | 杨木LVL | 2460 | 63 | 73 | M³ | 240 |
| 2 |  | 3070 |  |  | M³ | 840 |
| 3 |  | 3690 |  |  | M³ | 480 |
| 4 |  | 6010 |  |  | M³ | 420 |
| 5 |  | 4010 |  |  | M³ | 420 |
| 6 |  | 2700 | 78 | 78 | M³ | 180 |
| 7 |  | 2700 | 76 | 88 | M³ | 180 |
| 8 |  | 3400 |  |  | M³ | 180 |
| 9 |  | 3400 | 93 | 93 | M³ | 180 |
| 10 |  | 3600 |  |  | M³ | 60 |
| 11 |  | 3400 | 118 | 93 | M³ | 360 |
| 12 |  | 3600 |  |  | M³ | 120 |
| 13 |  | 3690 | 63 | 81 | M³ | 60 |
| 14 |  | 8000 |  |  | M³ | 240 |
| 15 |  | 3070 |  |  | M³ | 120 |
| 16 |  | 3000 | 73 | 21 | M³ | 60 |
| 17 |  | 4000 |  |  | M³ | 360 |
| 18 |  | 6000 |  |  | M³ | 240 |
| 19 |  | 3000 | 93 | 21 | M³ | 120 |
| 20 |  | 3600 |  |  | M³ | 180 |
| 21 |  | 1137 | 138 | 16 | M³ | 720 |
| 22 |  | 1117 |  |  | M³ | 1140 |
| 23 |  | 3600 | 150 | 21 | M³ | 120 |
| 24 | 其他规格 |  |  |  | M³ | 300 |

附表5

报价单（含税）

| 序号 | 规格型号 | 账期 | 产品价格 | 承诺年供应量 | 分项总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 合计总金额 |  |