# 招 标 文 件

# 项目名称：木材干燥窑加热设备

项目招标编号：201801

项目单位：重庆市西铝工业公司

2018年 12 月10 日制

目  录

- 邀标日程安排…………………………………… 2

- 综合说明………………………………….…………2

- 设备主要内容和要求说明…………………2

- 投标报价原则…………………………………… 3

- 结算计价原则…………………………………….3

- 设备质量要求…………...… ……………….… 3

- 工期…………………………………………………….3

- 评标…………………………………………………….3

- 评标组织及定标原则……………………………………………….4

- 投标人须知……………………………………………………………….4

十一、邀标文件附件（格式）………………… ………………...….8

重庆市西铝工业公司对木材干燥窑加热设备进行招标,请贵单位参与竞标，项目编号为 201801 。

一、投标日程安排

1、投标、开标有关说明

1）投标截止时间：2018年12月30日（周日），北京时间15:00 时。

2） 开 标 时 间：投标截止时间后随即开标

3） 投标、开标地点：重庆市西彭镇重庆市西铝工业公司办公楼四楼会议室

4） 所有投标文件不论以何种方式递交，都必须在投标截止（开标）时间前递交至开标地点，迟到的或不按规定密封的投标文件将被项目单位拒绝。

2、质疑和答疑时间

1） 投标人的所有质疑均应以书面形式向业主提出。各投标人自行踏勘现场。

2）投标人的质疑内容（若有）在2018年12月20日12：00时前以书面形式（可传真）提交至重庆市西铝工业公司王洪处。

3）重庆市西铝工业公司对投标人的书面疑问（若有）进行答复，并于2018年12月24日17：00时以前以答疑书形式（可传真）回复各投标人。

3、联络

地    址： 重庆市西铝工业公司

联 系 人：  王  洪

联系电话： （023）65809933

传    真： （023）65808629

二、综合说明

1、木材干燥窑土建项目由专业单位施工，不在本次招标范围内。

土建情况说明：

干燥窑內空尺寸：长12米，宽5米，高5米；导流板在高度3.7米处，土建施工时已现浇混凝土板，两侧留0.9米宽送风口；门洞尺寸：宽5米，高3.7米。

- 干燥窑保温层由项目单位自行施工，也不在本次招标范围内。

三、设备主要内容和要求说明

1、承包范围：木材干燥窑加热设备的采购或定制，包工包料。

2、设备主要内容：

1）制作干燥窑大门。

2）木材干燥窑加热设备以天然气为燃料、导热油为介质。投标单位应根据干燥窑空间尺寸选择燃烧机、导热油锅炉型号等，自行设计输送管道并负责安装调试直至交付使用。该设备采用全自动控制。

3、报价中不含导热油的价格，但需注明导热油的型号和数量。

4、报价中应包括所有试验、检验及特殊检验所应发生的费用。

5、报价中应包括设备运输、安装、调试过程中的安全、消防、环保等所有措施费用。

四、投标报价原则

本项目要求投标人在了解项目单位使用意图及现场实地情况下，按相关取费标准预算后自主确定投标报价，同时应提交详尽的报价书及预算。

投标人因未按招标范围所涵盖的内容进行报价而漏项，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

五、结算计价原则：

1、若招标人在安装调试等过程中发生设计变更或工程量的增减，其内容经业主签认后，其增减价款调整按市场价格双方协商确定。

2、投标人因未按招标范围所涵盖的内容进行报价而漏项，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

六、设备质量要求

满足使用要求，按国家现行验收规范及质量评定标准达到合格。

七、工期

发包方通知进场后20天内完成。

八、评标

1、评标方法

（1）评标方法：综合评估法

（2）评标依据

评标的依据为招标文件（含有效的补充文件），评标小组判断投标文件对招标文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（3）评价标准

以投标报价为主，同时兼顾考虑设备品牌、设备选型、安装调试方案、工期等因素进行综合评分。

2、评标原则

（1）对所有投标人的投标评价，都采用相同的程序和标准。

（2）评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

3、评标程序

（1）根据《招标文件》的要求和规定，评标小组首先对各投标人的《投标文件》进行初审。有下列情况之一者作为废标：

①投标文件未密封；

②投标文件逾期送达；

③投标单位法定代表人或授权委托代理人未参加开标会；

④没有按照邀标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；

⑤投标文件记载的招标项目完成期限超过邀标文件规定的完成期限；

⑥明显不符合技术规格、技术标准的要求及安装措施不当的；

⑦投标文件所提供的设备与事实不相符合；

⑧投标文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标；

（2）评标小组对初审合格的投标文件严格按照评价标准进行评审，对投标单位进行综合排序，确定名次。

九、评标组织及定标原则

1、由招标人成立招标小组，确保招标活动按照公开、公平、公正、诚实信用的原则进行。

2、按本招标文件的评标办法，总分由高到低排列名次，依次确定前三名中标候选人，其中得分最高者为第一中标候选人。若出现两家总分相等并列第一名时，由招标人从中择优选择。

中标人最终由重庆市西铝工业公司从中标候选人中选定。

十、投标人须知

1、前言

1）本招标人就招标文件所述的项目进行招标。

2）投标人应在全面了解本招标文件、补充文件等所指明的项目内容的基础上进行投标报价，并对自己的疏漏负责，招标人只认为投标人的总报价已包含了项目所需全部内容。

3）投标人应根据本招标文件规定的工期，编制其投标文件，招标人将拒绝接受超出此工期要求的投标文件。

4）投标人应在投标文件中注明设备规格型号、技术参数、工作原理等。

5）投标人应在投标文件中注明导热油锅炉和燃烧机品牌、型号及传输管道材质和壁厚。

6）投标人应在投标文件中注明导热油型号、数量。

2、投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标人对上述费用均不负担任何责任。

3、现场考察

1）招标人将安排投标人对现场和周围环境进行考察。投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件之前已考察过现场，对本合同项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

2）投标人应承担现场考察的全部费用、责任和风险。

3）招标人提供的现场资料和数据，只是为了投标人能够利用招标人现有资料，招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

4、招标文件

1）招标文件包括本文件所有内容，补充通知、变更说明（如果有）等内容。

2）投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件要求编制投标文件。

3）招标文件的澄清

投标人如果对招标文件以及其他事项有疑问，应在本招标文书规定时间之前，向招标人书面询问。招标人将以书面补充通知的形式在编标过程中发给每个投标人。

5、投标文件的编制和提交

1）投标文件的语言格式：

投标文件使用中文。

技术标应符合以下标准格式：

纸张：A4         字体：仿宋体4号字

2）投标文件的组成：

投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

- 经济标内容：投标函、详细的报价书（详见“投标报价”要求）。

- 技术标内容：设备品牌、选型、技术参数、工作原理、导热油型号和数量等。

（3）商务标应含下述内容：

投标人承诺函；

法定代表人身份证明书和身份证复印件；

法定代表人授权委托书、授权代表人身份证复印件；

投标人（企业法人）营业执照（副本）复印件；

3）投标报价：投标人应严格按照“投标函”的格式认真填写

4）投标人应在其投标文件中包括本招标范围指定的全部内容。投标文件一经报出，则应认为投标人对其投标文件的充分性十分满意，并认为投标人已把实施本项目过程中全部工程内容、所有意外和偶然事件可能产生的一切费用均包括在投标报价中。

5）投标文件的份数、格式和签署：

（1）投标文件份数：1式2份。

（2）报价表均应由投标人授权代表签名并盖公章。

（3）投标单位法定代表人无论是否出席开标会，均应出示法人身份证明书和身份证（复印件）；法定代表人委托代理人参加开标会的，应出示法定代表人授权委托书和身份证；投标单位法定代表人或其委托书代理人未参加者开标会的，其投标文件无效。

6）投标文件的密封和标记：

经济标、技术标、商务标均单独装订后，可一并装入大袋中，密封后应加盖企业公章，并标明“重庆市西铝工业公司木材干燥窑加热设备”字样。

7）无效标书的确认

有下列情况之一者，投标书无效：

A、《投标函》未按本投标人须知规定由法定代表人或法定代表人授权委托的代理人签章，并加盖企业公章的；

B、投标文件未按本招标文件规定的格式和要求填写，内容不全或字迹模糊辩认不清影响评标、定标的；

C、投标文件未按本招标文件规定的招标截止时间送达的。

6、合同授予和中标通知：

1）招标人不保证最低投标价格的投标文件中标。

2）本工程投标有效期为15天，自投标截止之日起计算。在规定的投标有效期或有效延长期内，招标人将以书面形式，向中标人发出中标通知书，确认其投标文件被接受。招标人不向未中标投标人颁发书面通知。

3）中标人授权代表应在接收中标通知书后，按中标通知书中规定时间、地点与招标人签订合同协议书并组织进场。

4）一切招标文件（含技术图纸资料、答疑、补充、修改文件）、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

5）如中标人放弃中标项目或在签订合同中不遵守招标文件或改变中标状态时，由招标人在中标候选人中依次重新确定中标人，并签订合同。

6）合同协议书一经招标人和中标的投标人双方法定代表人或授权代表签字，加盖双方单位公章后，合同立即生效。

8、腐败和欺诈行为

1）在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要好处，影响与招标、评标事务有关人员的行为均属“腐败行为”。

2）通过提供伪证，影响招标工作或合同执行，或投标人之间串通影响公平竞标，均属“欺诈行为”。

3）腐败或欺诈行为均会导致其投标文件被拒绝，并取消有腐败或欺诈行为的投标人参与工程投标竞争的资格。

十一、招标文件附件（格式）

- 投 标 函

重庆市西铝工业公司：

我方收到木材干燥窑加热设备（编号 201801）招标文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求进行设备选型、安装、调试并交付使用，投标总价为人民币大写：               ，小写：              ；工期：        天。

2、我方现提交的投标文件为：经济标、技术标、商务标各2份。

3、如果我方投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方责任。

4、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

投标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）投标人承诺函

项目名称：木材干燥窑加热设备

项目编号：201801

致：重庆市西铝工业公司

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表                    （投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交工。如果在合同执行过程中，发现设备质量有问题，我方负责立即重新更换，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件和相关规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人（公章）：

法人授权代表签字：

日期：

（三）投标人法定代表人授权委托书

项目名称：木材干燥窑加热设备

项目编号：201801

致：重庆市西铝工业公司

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                          。

（投标人法定代表人姓名）特授权              （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

代理人无转委权。

特此委托。

投标人委托代理人签名：               投标人法定代表人签名：

职  务：                             职  务：

投标人公章：

日期：

附：投标人委托代理人身份证、工作证等有效证件复印件