2023年沁园门店设备维修和保养项目

招

标

文

件

招 标 人：重庆沁园餐饮管理有限公司、贵阳沁园餐饮管理有限公司

招标日期：     2023  年   4 月

# 第一部分 邀请函

重庆、贵阳、2地约430家沁园门店设备维保，将采用公开招标的方式，邀请符合我方要求的公司参加，具体事项如下：

1、项目名称：2023年沁园门店设备维修和保养项目。

2、招标内容：详见招标文件要求和附件内容。

3、付款方式：月结，根据设备维修及保养的工作量结算费用

4、本次投标要求竞标单位必须具备独立法人资格，注册资金≥50万元，具有烘焙连锁门店、或酒店、或快餐连锁门店制冷、烘焙及饮料设备维修及保养实施能力，具有相关成功案例。

5、招标文件发布时间：2023年4月07日

6、招标方式：公开招标

7、答疑时间：2023年4月8日-4月11日，北京时间9:30至11:30；14:00至16:00。联系人：刘选伟（先生），邮箱：xuanwei.liu@swirebakery.com

8、封装暗标收标地点：重庆市九龙坡区谢家湾正街51号华润广场A座第27层1-12号

收件人及联系电话：郑伟（先生）  15215196216

9、投标文件递交截止时间（以到达时间为准）：2023年4月14日17:00以前

10、投标文件递交方式：以文件封包，快递给招标方指定人员

11、开标及评标时间：招标人自行拟定开标时间，投标人不需参加

重庆沁园餐饮管理有限公司、贵阳沁园餐饮管理有限公司

二〇二三年四月

# 第二部分 技术要求及服务内容

# 一．项目概况及技术要求

1.项目概况：

涉及重庆、贵州2地沁园门店约430家门店设备拟委托专业维保单位进行维修、清洗保养。

服务时间：2023.5.01-2024.4.30

2.技术要求：

要求竞标单位具有独立法人资格，具有烘焙连锁门店、或酒店、或快餐连锁门店制冷、烘焙及饮料设备维修及保养实施能力，具有相关成功案例。

# 二.门店分布：详见附件九

# 三.门店设备维保工作要求：

- 服务范围：为招标文件中所包含的所有门店（包括后续增加的门店—后续增加的门店以书面的形式通知中标方）。

- 设备保养时间及要求：

| 设备名称 | 保养月份 | 保养要求 |
| --- | --- | --- |
| 制冰机 | 2024年3-4月 | 水循环系统除垢清洗目视无尘，散热器翅片干净透亮，电器部分绝缘良好灰尘清洁，制冰正常 |
| 冷冻冷藏柜 | 2024年3-4月 | 散热器翅片干净透亮，电器部分绝缘良好灰尘清洁，试机运行正常 |
| 雪柜（封闭式、开敞式） | 2024年3-4月 | 散热器翅片干净透亮，电器部分绝缘良好灰尘清洁，试机运行正常 |
| 空调 | 2023年5-6月 | 散热器翅片干净透亮，电器部分绝缘良好灰尘清洁，空调进出风口温差10℃及以上，试机运行正常 |
| 风幕机 | 2023年11-12月 | 拆机清洁风轮及风道、电器部分绝缘良好灰尘清洁、装机运行平稳 |
| 蒸汽奶泡机 | 2023年11-12月 | 锅炉除垢清洗干净，出水无色无异味，整机无漏水漏气现象，压力2.5兆帕及以下，试机运行正常 |
| 软水器 | 2023年11-12月 | 软水器树脂更换，出水无异味 |
| 清洗说明： 由于中标方清洗保养不彻底而引起二次清洗保养的，中标方负责重新清洗保养直至验收合格，返工保养人工费甲方无需额外支付。 |

- 中标方应及时清理服务过程中产生的垃圾，做到工完场清，相关费用由中标方承担。

- 中标方须根据招标方要求合理配置作业人员，作业人员应有足够的工作能力。对于特种作业的工种，中标方操作人员需取得特种作业操作证，方可到店进行设备维保工作。

- 中标方必须为每名作业人员购买工人赔偿保险（其中包括职业病保险），施工过程中或路途中发生的任何安全问题、意外或伤亡事故，均由中标方承担并妥善处理。

- 中标方在施工中，应保证招标方和中标方设施设备以及第三方的人身安全。

- 中标方施工人员进入门店必须要携带工作证或佩带工牌，需征得招标方门店值班人员同意后，方可进场施工。在施工中必须要遵守招标方的规章制度，避免影响正常营运，如有争议，应通知招标方相关人员解决，不得与门店人员发生冲突。

- 节假日、双休日服务工作照常进行。

四. 服务支持配合

招标方根据门店现有资源配合提供水、电、等一般资源。设备维修及保养中所需的专用清洗工具和楼梯由中标方负责提供。

五. 工作记录

每次工作完成后，中标方必须记录详细的检测数据，门店签字确认，及时通过网络的方式传递到沁园装修工程部备案确认。

中标方每次服务需要保留关键照片随时备查----维修部分保留设备运行良好的照片及所换材料的照片、设备保养部分保留保养前后关键部位的照片和设备运行良好的照片

六.维修质保

设备同样故障点质保期限为3个月，3个月内重复维修不算维修及材料费用。

七．维修时效

- 重庆主城（高德地图以杨家坪万象城为半径50公里以内）门店接报后24小时内以内完成；
重庆郊区（高德地图以杨家坪万象城为半径50公里以外）门店接报后48小时以内完成。

贵州主城（高德地图以贵阳工厂为半径50公里以内）门店接报后24小时内以内完成；
贵州郊区（高德地图以贵阳工厂为半径50公里以外）门店接报后48小时内以内完成；

非常规维修：（市面上无法购买到配件，需要原厂供应商处理的）中标方接到报修后24小时内通知原厂供应商处理，原厂供应商修复时效以采购合同约定修复时效为准，不纳入中标方考核。

八．违约责任：

1、中标方在服务过程中，应以招标方的正常营运为前提，本着合作、支持、互谅的原则，及时保质保量完成设备维修保养作业，促使设备能够正常运行。但是，若有下列情况发生，招标方有权扣减相应的费用并保留进一步追究中标方责任的权利：

1.1 在收到报修通知后，在规定时间内不做出响应，且无正当理由；

1.2 在维修过程中，故意拖延修理时间经督促无效；

1.3未在规定时间内修复且未及时通知招标方；

1.4由于中标方维修不当或因中标方的其它原因造成招标方、中标方或第三方人员财产损失或人员伤亡；

1.5由于中标方的原因超过规定的维修时效，中标方需向招标方支付200.00元（RMB）/台/天的违约金。

1.6由于中标方原因造成三次延迟维修拆装或中途工作停滞5天以上，招标方有权单方解除合同并拒绝支付已经产生的维修保养费用，并且招标方有权追究由于中标方违约给招标方经营造成的经济损失，由得分排名第三的投标单位进行补充（如果得分排名第三的竞标单位无法正常履约，再由得分第四的投标单位进行补充，以此内推）

2、投标人承诺对招标人披露的与本次招投标有关的信息保密，仅用于本次招投标使用，不得向任何第三方披露相关信息，本保密义务同时适用于投标人员工。

## 第三部分 投标文件的编制

1、要求

竞标方应仔细阅读投标文件的所有内容，按投标文件格式（见附件）的要求提交参与投标（报价）的文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其所提交参与投标（报价）的文件将可能被拒绝。

投标文件装订成册，并编制目录及页码。

2、所提交参与投标文件的组成应包括下列部分：

2.1营业执照-有效期内的营业执照经营范围必须具备机电设备维修或类似的文字说明，注册资金50万及以上。

2.2.技术资源-提供满足门店设备维保的特种作业操作证书、配件库图片展示、维修保养工具图片展示。

2.3施工工艺-提供烘焙连锁门店、或酒店、或快餐连锁门店设备维修保养操作情景照片。

2.4项目案例-提供烘焙连锁门店、或酒店、或快餐连锁门店设备维修保养合同。

2.5报价表-提供和招标文件相对应的报价表（见附件三）

2.6承诺书-见附件二

2.7资格声明函-见附件四、附件五

2.8授权书-见附件六

3、合格的投标方需具备以下最低标准

| 序号 | 项目 | 内容 | 最低提供数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效期内的营业执照经营范围必须具备机电设备维修或类似的文字说明，注册资金50万及以上 | 符合规定的营业执照复印件1份 |
| 2 | 技术资源 | 提供满足门店设备维保的特种作业操作证书、配件库、维修工具 | 6人以上的制冷设备或电工操作证书、配件库图片展示、维修工具图片展示 |
| 3 | 施工工艺 | 提供烘焙连锁门店、或酒店、或快餐连锁门店设备维修保养操作情景照片 | 设备维保图片20张及以上 |
| 4 | 项目案例 | 提供烘焙连锁门店、或酒店、或快餐连锁门店设备维修保养合同 | 提供至少一份“烘焙连锁门店、或酒店、或快餐连锁门店”类别的合同扫描件 |
| 5 | 提供和招标文件相对应的报价表 | 提供和招标文件相对应的报价表 | 提供和招标文件相对应的报价表 |

投标文件上满足1-5项的视为合格的竞标单位，缺少一项作为废标处理（合格参与投标供应商少于3家的，则为本次招标失败，将再次组织招标）。

## 第四部分  投标程序

1、投标方提交参与投标文件

1.1投标文件应用中文书写，正本一份，副本四份。

1.2报价表一式两份

1.3所有报价的使用货币为人民币。

1.4以下投标文件情况将视为废标。

1) 没有报价；

2) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(或盖章)；

2、投标

2.1在进入投标阶段之前，招标方将依据竞标方提交的资格证明文件，审查其合法资格、营业范围、财务状况和履约能力等。如果投标方无资格履行合同，其所提交的投标（报价）文件将被拒绝。

2.2招标方还将确定每一投标方提交的投标（报价）文件是否对投标文件的要求做出实质性响应，对没有实质性响应的文件将不进入投标阶段。

2.3招标方将邀请通过审查、具有实质性响应的投标方前来投标。

2.4招标方将根据项目特点组建项目评标小组，评标小组将对各投标方提交的投标（报价）文件进行审查、质疑、评估和比较，进行评标。

2.5竞标方最终报价

此次报价以竞标方提供的书面报价作为评标报价。

3、具体评估办法

3.1应标文件上满足上面1-5项技术标的视为合格的投标单位，缺少一项作为废标处理（合格参与投标单位少于3家的，则为本次招标失败，将再次组织招标）。

3.2价格统计：以2022年发生次数乘以报价得出2023年各单位投标报价总价。

3.3评分方法：以100分作为基本分数计算，均价正负差每超过1%扣1分（也就是说均价正负差超过1%扣1分、均价正负差超过2%扣2份，以此内推）

3.4现有的优质供应商（沁园门店2022年设备维修及时率最高的一家单位）加10分

3.5合格的竞标单位中，以得分最高的两家单位中标

3.6.评标表

4、合同价格执行：

4.1以最终中标的两家单位报价的均价作为2023年合同执行价

4.2设备维保材料价格以招标方采购部提供的材料价格执行（见附件十）

4.3重庆、贵州两地设备维保结算价格一致。

5、服务份额：

中标排名第一的单位占重庆门店50%数量+贵州约25家，第二名占重庆门店数量的50%

## 第五部分 合同授予

1．授予合同的准则

合同将授予给符合投标文件要求，并能圆满地履行合同，对沁园门店设备维保最为有利的最优投标方。

2．接受和拒绝任何参加投标文件的权利

招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部参加投标（报价）文件的权利，并对所采取的行为不作任何解释。

3．中标通知

招标方将根据评估结果，向中标方发出中标通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的竞标方。

4．签订合同

4.1中标方须按招标方通知指定的时间、地点与招标方共同签订合同。

4.2投标文件、中标方所提交投标（报价）文件及其澄清文件等，均为签订合同的基本依据。

第六部分 附件

附件一：

第一次（或最终）参与投标文件

﹝第一次（或最终）由供应商选择填写﹞

投标文件编号：

投标项目名称：

投标单位名称：

日期：

附件二：

## 承诺书

重庆沁园餐饮管理有限公司：

贵阳沁园餐饮管理有限公司：

根据招标方                    项目的投标招标邀请函，本单位愿意参加投标。签字代表

（全称、职务）经正式授权并代表                        （投标方名称、地址）提交下述文件。

（1）承诺书。

（2）设备维保及拆装报价表

（3）相关业绩证明资料（真实可信的设备维修保养现场实施的情景照片、相关维修合同等资料）。

（4）竞标方的资格声明函。

（5）法人代表授权书（非法人代表投标时必须出具）。

（6）营业执照（复印件）。

（7）具备烘焙连锁店、或酒店、或快餐连锁店设备维修及保养实施能力

本公司将按投标文件的规定履行合同责任和义务。

本公司已详细审查全部投标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

本公司同意提供按照可能要求的与其有关的一切数据或资料。

我们认为你们有权决定中标者，有权接受或拒绝所有的投标者。

我们承诺所有竞标资料的真实性，如有虚假，招标方随时有权终止合同且可以进一步追究中标方的权益。

联系人：                联系电话：                电子邮箱：

开户银行：                   账号：

收款单位：                   税号：

通讯地址：                   邮编：

办公电话：                   传真：

竞标方代表姓名、职务（印刷体）：

竞标方名称：                   （全称并加盖法人公章）

日期：     年     月     日

附件三（报价表）：

| 2023年制冷设备维修工时及制冷剂消耗费用报价及统计 |
| --- |
| 维修项目 | 维修工时费（元/台/次） | 制冷剂消耗费用（元/台/次） | 次数 | 合计 |
| 蛋糕展示柜（封闭柜和开敞柜）动焊维修及系统处理 |  |  | 332 |  |
| 制冰机动焊维修及系统处理 |  |  | 52 |  |
| 冷冻冷藏柜动焊维修及系统处理 |  |  | 254 |  |
| 制冷设备维修检查和更换常规配件 |  | 0 | 1194 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 说明：动焊维修是指包括更换压缩机、散热器等需要加氟检漏，涉及制冷系统处理的维修 |
| 2023年非制冷设备维修费用报价及统计 |
| 维修项目 | 非制冷设备维修工时费用（元/台/次） | 次数 | 合计 |
| 电烤炉（含热风炉） |  | 92 |  |
| 醒发柜 |  | 97 |  |
| 蒸汽奶泡机 |  | 749 |  |
| 奶油搅拌机 |  | 53 |  |
| 容积式电热水器 |  | 73 |  |
| 净水器维修或更换滤芯 |  | 435 |  |
| 软水器维修 |  | 17 |  |
| 蛋垯炉 |  | 237 |  |
| 微波炉 |  | 52 |  |
| 电磁炉 |  | 1 |  |
| 电子秤 |  | 1 |  |
| 视频广告机（含电视机） |  | 1 |  |
| 保险柜 |  | 44 |  |
| 定压功放 |  | 66 |  |
| 风幕机 |  | 31 |  |
| 抽风系统 |  | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 2023年主要设备清洗保养工时+耗材费（不含制冷剂和配件费）报价及统计 |
| 维修项目 | 保养工时费（元/台/次） | 清洗剂剂消耗费用（元/台/次） | 次数 | 合计 |
| 前场展示柜清洗保养（蒸发器+散热器清洗+整机检修） |  |  | 864 |  |
| 立式冷冻冷藏柜清洗保养（蒸发器+散热器清洗+整机检修） |  |  | 503 |  |
| 冷冻冷藏柜工作台清洗保养（蒸发器+散热器清洗+整机检修） |  |  | 833 |  |
| 蒸汽奶泡机除垢清洗保养+整机检修 |  |  | 123 |  |
| 制冰机清洗保养（水系统除垢+散热器清洗+整机检修） |  |  | 342 |  |
| 软水器清洗保养（或更换树脂） |  |  | 34 |  |
| 风幕机清洗保养（拆机风轮清洗+风道清洗+整机检修） |  |  | 152 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 2023年空调维修工时及制冷剂消耗费用报价及统计 |
| 维修项目 | 空调维修工时费（元/台/次） | 制冷剂消耗费（元/台/次） | 次数 | 合计 |
| 1.5P(含1P)空调维修检查和更换压缩机及常规配件 |  |  | 8 |  |
| 3P(含2P)空调维修检查和更换压缩机及常规配件 |  |  | 1 |  |
| 5P空调维修检查和更换压缩机及常规配件 |  |  | 4 |  |
| 1.5P(含1P)空调维修检查和更换散热器及常规配件 |  |  | 0 |  |
| 3P(含2P)空调维修检查和更换散热器及常规配件 |  |  | 0 |  |
| 5P空调维修检查和更换散热器及常规配件 |  |  | 0 |  |
| 1.5P(含1P)空调维修检查和检漏加氟 |  |  | 98 |  |
| 3P(含2P)空调维修检查和检漏加氟 |  |  | 133 |  |
| 5P空调维修检查和检漏加氟 |  |  | 99 |  |
| 空调维修检查和更换常规配件(不分空调大小） |  | 0 | 357 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 2023年空调清洗保养费用报价及统计 |
| 清洗保养项目 | 清洗保养工时费用（元/台/次） | 清洗耗材费用（元/台/次） | 次数 | 合计 |
| 1.5P（含1P)空调清洗保养（蒸发器+散热器清洗+整机检修） |  |  | 398 |  |
| 3P(含2P)空调清洗保养（蒸发器+散热器清洗+整机检修） |  |  | 372 |  |
| 5P空调清洗保养（蒸发器+散热器清洗+整机检修） |  |  | 242 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

| 2023年空调拆装费用报价（单价） |
| --- |
| 项目 | 主城人工费（RMB元/台/次） | 郊区人工费（RMB元/台/次） | 郊区材料及机具运输费--门店到指定地点距离、只算单面距离（元/公里） | 制冷剂费用（RMB元/台次） | 管道材料费用（RMB元/米） | 脚手架租赁费（RMB元/店/次） |
| 1.5P空调拆除 |  |  |  | 无 | 无 |  |
| 3P空调拆除 |  |  | 同店不计 | 无 | 无 | 同店不计 |
| 5P空调拆除 |  |  | 同店不计 | 无 | 无 | 同店不计 |
| 1.5P空调安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 3P空调安装调试 |  |  | 同店不计 |  |  | 同店不计 |
| 5P空调安装调试 |  |  | 同店不计 |  |  | 同店不计 |
| 空调安装附加材料及服务报价： |
| 空调外机标准支架（普通三脚架）：1.5P空调 元/套； 3P空调 元/套； 5P空调 元/套； |
| 空调外机异形支架（除普通三脚架以外的需要现场临时制作的外机支架）： 1.5P空调 元/套； 3P空调 元/套；5P空调 元/套； |
| 空调管道打孔： 元/个 |
| 2023 年单次临时用工工时费用报价 |
| 项目 | 重庆、贵州（元/人/天） |
| 单次临时用工（技术工） |  |

| 2023年空调拆装费用统计（22年发生次数*空调拆装报价）） |
| --- |
| 项目 | 数量 | 主城人工费（RMB元/台/次） | 数量 | 郊区人工费（RMB元/台/次） | 数量 | 主城材料及机具运输费按 元/公里计算 | 数量 | 郊区材料及机具运输费按 元/公里计算 | 数量 | 制冷剂费用（RMB元/台次） | 数量 | 管道材料费用（RMB元/米） | 数量 | 脚手架租赁费（RMB元/店/次）按120元/店/次 | 数量 | 标准空调支架 | 数量 | 异形空调支架 | 数量 | 空调管道打孔 | 合计 |
| 1.5P空调拆除 | 60 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3P空调拆除 | 49 |  | 11 |  |  |  | 566 |  |  | 0 |  | 0 | 24 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5P空调拆除 | 54 |  | 7 |  |  |  | 410 |  |  | 0 |  | 0 | 31 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.5P空调安装调试 | 29 |  | 1 |  |  |  | 85 |  | 30 |  | 364 |  | 11 |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3P空调安装调试 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 264 |  | 18 |  | 9 |  | 6 |  | 2 |  |  |
| 5P空调安装调试 | 16 |  | 2 |  |  |  | 158 |  | 18 |  | 163 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |

注明：

1、说明：此费用包括人工费、清洗耗材和制冷剂消耗费（不含配件费，配件费用以招标方采购部提供的价格作为结算价）、交通费、运输费、机具费用、管理费、利润、税金等，除配件费外，中标方不得向招标方主张其他任何费用。

2、如投标文件要求列出其它可选配置，应单独报价，供招标方参考，但不计入评标价。

竞标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

投标日期：

附件四：

## 关于资格声明函

重庆沁园餐饮管理有限公司：

贵阳沁园餐饮管理有限公司：

我公司愿针对本次               （投标文件编号）进行竞标。竞标文件中所有关于竞标资格的文件、证明与陈述均是真实的、准确的，若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（竞标方）单位公章：

法人代表或被授权人签字：

法人代表或被授权人职务：

联系电话：

20  年   月   日

附件五：

## 投标方资格声明

1、投标方概况：

A、投标方名称：

B、注册地址：

传真：            电话：          邮编：

C、成立或注册日期：

D、法人代表(姓名、职务)：

E、公司员工总数：             技术人员总数

2 、投标方报价项目近三年在国内主要合作单位名称和地址：

| 合作单位名称 | 设备名称规格型号 | 数量 | 维保日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、参加本次项目人员基本情况

| 姓名 | 学历 | 工作业绩/专业资质认证资格 |
| --- | --- | --- |

4、其他情况：

5、法人营业执照见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示原件予以证实。

竞标方名称;                               (加盖法人公章)

竞标方授权代表(姓名、职务)：

竞标方授权代表签字：

日期：          年           月           日

电传：                传真：

电话：                邮箱：

附件六：

## 法定代表人授权委托书

重庆沁园餐饮管理有限公司：

贵阳沁园餐饮管理有限公司：

（竞标方全称）授权       为本公司的合法代理人，参加贵方组织的项目（投标文件编号            ）招标活动，全权代表本公司处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件。

被授权人无权转委托权。特此委托。

竞标方名称（法人公章）：

法定代表签字：

日期：     年     月     日

附：

被授权人姓名：                    （印刷体、签字）

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

电 子 邮  箱：

附件七：

## 中标通知书回执

重庆沁园餐饮管理有限公司：

贵阳沁园餐饮管理有限公司：

我方于________年___月____日收到贵方__________________ 的中标通知书，特作以下确认：

一、我们愿意遵守投标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购方在贵方主持下签订合同。

二、我们愿意按投标文件的规定交纳履约保证金。

三、如果我们不遵守投标文件和中标通知书上的规定，贵方可以按投标文件的规定从我方的竞标保证金中取得赔偿，并有进一步向我公司要求赔偿的权利。

中标单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

20   年    月    日

附件八：

## 投标方应交的其它资料

投标方根据自身实际情况编写有关资料包括如产品技术规格说明书（技术手册、操作说明）、项目实施计划书（系统设计方案与质量体系保证方案、安装调试方案、应急方案、技术人员配置及项目进度安排等），质保期和售后服务承诺书（含参加本项目售后服务人员配备情况，服务保障体系、维护响应计划等）、交货期和支付方式承诺、培训方案以及投标文件要求提供的其它资料等。应该提供的其他资料包括：

①实施计划书

②服务承诺书

③支付方式

中标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

20   年    月    日

附件九：门店分布

| 序号 | 区域 | 名称 | 编码 | 地址 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆 | 上清寺 | Q007 | 渝中区中山四路1号（人民小学旁） | 63631305 |
| 2 | 重庆 | 学田湾 | Q015 | 渝中区学田湾正街158号 | 63864038 |
| 3 | 重庆 | 上清寺广电 | Q038 | 渝中区中山三路159附5号 | 63610100 |
| 4 | 重庆 | 得意 | Q041 | 渝中区较场口89号 | 63798195 |
| 5 | 重庆 | 桂花园 | Q046 | 渝中区桂花园33号 | 63852836 |
| 6 | 重庆 | 和平路 | Q079 | 渝中区和平路潘家沟5号 | 63828395 |
| 7 | 重庆 | 观音岩 | Q099 | 渝中区中山一路181号附3号 | 63808847 |
| 8 | 重庆 | 解放碑附二院 | Q137 | 渝中区临江路72号附2号 | 63749126 |
| 9 | 重庆 | 石油路 | Q138 | 渝中区大坪正街116号 | 63824671 |
| 10 | 重庆 | 兰花小区 | Q167 | 九龙坡区兰花小区1号附33号、34号 | 61852661 |
| 11 | 重庆 | 袁家岗出版社 | Q193 | 渝中区长江二路205号 | 63714467 |
| 12 | 重庆 | 高新区玖隆城 | Q262 | 重庆市高新区朝阳路104号达飞玖隆城1幢商业1号附9号 | 68193764 |
| 13 | 重庆 | 渝州新都 | Q350 | 渝中区大坪正街140号1幢附5号 | 63705762 |
| 14 | 重庆 | 道门口 | Q358 | 渝中区陕西路68号 | 63842074 |
| 15 | 重庆 | 大坪山超 | Q363 | 渝中区大坪正街6号 | 68716721 |
| 16 | 重庆 | 牛角沱 | Q364 | 渝中区上清寺路58号 | 63862017 |
| 17 | 重庆 | 朝天门 | Q365 | 渝中区陕西路48号 | 63842131 |
| 18 | 重庆 | 渝中区人和街店 | Q375 | 渝中区人和街1号 | 63799809 |
| 19 | 重庆 | 肖家湾江山国际店 | Q400 | 渝中区长江二路33号附27号 | 63711064 |
| 20 | 重庆 | 大鼎城市广场店 | Q401 | 九龙坡区谢家湾正街7号2幢附7号 | 68415277 |
| 21 | 重庆 | 大坪医院店 | Q495 | 渝中区长江支路26号 | 17830511275 |
| 22 | 重庆 | 重庆天地店 | Q513 | 渝中区瑞天路182—6号 | 65425440 |
| 23 | 重庆 | 大坪正街店 | Q612 | 渝中区大坪正街19号附14号 | 60943218 |
| 24 | 重庆 | 市儿童医院门诊店 | Q615 | 渝中区中山二路136号光彩大厦负一楼 | 63308827 |
| 25 | 重庆 | 天星金地 | Q052 | 沙坪坝天星桥正街46号（帛金大厦） | 65470150 |
| 26 | 重庆 | 学林雅园 | Q059 | 沙坪坝学林雅园A-2号 | 65433265 |
| 27 | 重庆 | 松林坡 | Q065 | 沙坪坝松林坡15号 | 65424200 |
| 28 | 重庆 | 沙华支路 | Q074 | 沙坪区华宇广场110号（404起点站） | 65403234 |
| 29 | 重庆 | 沙正街39号 | Q104 | 沙坪坝区沙正街39号附15号 | 65151195 |
| 30 | 重庆 | 天星正街16号 | Q108 | 沙坪坝区天星桥正街16-21号 | 65397134 |
| 31 | 重庆 | 沙滨路宝嘉 | Q117 | 沙坪坝区沙滨路58号附45号 | 65470046 |
| 32 | 重庆 | 阳光水城 | Q127 | 沙坪坝区小杨公桥118号附226号 | 65346207 |
| 33 | 重庆 | 沙坪坝新体村 | Q130 | 沙坪坝区新体村25-1-4号门面 | 65346226 |
| 34 | 重庆 | 壮志路 | Q143 | 沙坪坝区壮志路43号 | 65833783 |
| 35 | 重庆 | 小龙坎正街 | Q147 | 沙坪坝区小龙坎正街153号 | 65549325 |
| 36 | 重庆 | 南开步行街 | Q151 | 沙坪坝区南开商业街南园附5号 | 65610393 |
| 37 | 重庆 | 覃家岗步行街 | Q166 | 沙坪坝区天马支路3号、5号、7号 | 68612967 |
| 38 | 重庆 | 沙坪坝七中 | Q176 | 沙坪坝北街88-2-41号 | 68191727 |
| 39 | 重庆 | 杨公桥 | Q238 | 沙坪坝区杨公桥106-18号（大川花园） | 65336973 |
| 40 | 重庆 | 沙坪坝金沙港湾 | Q241 | 重庆市沙坪坝区华宇金沙港湾新生村18号附8号-9号 | 65268353 |
| 41 | 重庆 | 双碑浪升天街 | Q290 | 重庆市沙坪坝区双碑九重锦商业街一号楼1A-22号 | 65081881 |
| 42 | 重庆 | 石碾盘车站店 | Q301 | 沙坪坝区小龙坎正街336附1号 | 65912191 |
| 43 | 重庆 | 歌乐山正街 | Q346 | 歌乐山正街21号 | 65505760 |
| 44 | 重庆 | 怡香园 | Q361 | 沙坪坝区小正街86-96号 | 65312620 |
| 45 | 重庆 | 双碑 | Q367 | 沙坪坝双碑劳动桥10-1号 | 65157434 |
| 46 | 重庆 | 沙坪坝南开中学店 | Q443 | 沙坪坝区沙杨路一号豪迈大厦自编号2号 | 65160367 |
| 47 | 重庆 | 梨树湾新世纪店 | Q480 | 沙坪坝区红槽房正街99号 | 65922445 |
| 48 | 重庆 | 华宇金沙玖悦店 | Q588 | 重庆市沙坪坝区新建三村4号附9号 | 18723127290 |
| 49 | 重庆 | 融汇温泉童话里店 | Q592 | 沙坪坝区泉景三路2号9幢裙房1-附53号 | 65035642 |
| 50 | 重庆 | 石正街 | Q036 | 九龙坡区石坪桥正街特21号 | 68658977 |
| 51 | 重庆 | 正升百老汇 | Q085 | 九龙坡区杨家坪西郊路3号正升百老汇B座1单元1-3 | 68852588 |
| 52 | 重庆 | 盛世华城 | Q136 | 九龙坡区兴胜路55号附61号商铺（盛世华城小区大门旁） | 68963065 |
| 53 | 重庆 | 华宇春江花月 | Q159 | 九龙坡区谢家湾黄杨路20号1幢附12号 | 68958152 |
| 54 | 重庆 | 科园一路创新大厦 | Q232 | 九龙坡区科园一路5号（创新大厦旁） | 68613723 |
| 55 | 重庆 | 南方花园酒店 | Q236 | 九龙坡区科园四路195号平街一层 | 81366896 |
| 56 | 重庆 | 南方香榭丽 | Q291 | 重庆市沙坪坝区南方香榭里小区43号附11号 | 68505991 |
| 57 | 重庆 | 杨家坪西郊大厦店 | Q324 | 九龙坡区杨家坪前进路38号附9号第三层 | 68061061 |
| 58 | 重庆 | 枫丹路店 | Q332 | 重庆市九龙坡区枫丹路143号 | 68505185 |
| 59 | 重庆 | 珠江花园 | Q342 | 九龙坡区杨家坪直港大道珠江花园33号附2号 | 68658069 |
| 60 | 重庆 | 高九路联芳花园店 | Q347 | 重庆市沙坪坝区显丰大道10-46号 | 68659106 |
| 61 | 重庆 | 西郊二村桃源 | Q351 | 重庆市九龙坡区西郊二村1号46幢附1号 | 68653031 |
| 62 | 重庆 | 九24城一期 | Q352 | 九龙坡区谢家湾正街55号华润二十四城一期B组团6号楼6幢附7号 | 68685107 |
| 63 | 重庆 | 杨五环 | Q353 | 九龙坡区杨家坪正街11号附13号 | 68446226 |
| 64 | 重庆 | 渝西 | Q362 | 高新区石桥铺石小路214号 | 68604250 |
| 65 | 重庆 | 华润万象里店 | Q413 | 九龙坡区谢家湾正街55号29幢1-35 | 68515852 |
| 66 | 重庆 | 紫云府店 | Q439 | 九龙坡区谢家湾正街55号20幢负2-48号、负2-23号 | 68623316 |
| 67 | 重庆 | 九龙坡北大燕南店 | Q446 | 九龙坡区兴堰路3号附4号 | 68618739 |
| 68 | 重庆 | 凤林戎居店 | Q452 | 沙坪坝区凤天大道135号附11号 | 65154691 |
| 69 | 重庆 | 富州新城店 | Q454 | 沙坪坝区富州路5号附14号1-4（7#地块14号楼1-4#商铺） | 68627697 |
| 70 | 重庆 | 丽水箐苑店 | Q471 | 九龙坡区谢家湾工农四村58号24幢1-11号 | 68821119 |
| 71 | 重庆 | 杨正街店 | Q510 | 九龙坡区杨家坪正街7号 | 68856278 |
| 72 | 重庆 | 万科金色悦城 | Q549 | 重庆市沙坪坝区凤鸣山301号附9号 | 65092655 |
| 73 | 重庆 | 凤天树人小学店 | Q556 | 重庆市沙坪坝区凤天大道130附4号 | 13350311375 |
| 74 | 重庆 | 华宇时代星都店 | Q564 | 九龙坡区白马凼138号附293号 | 68660722 |
| 75 | 重庆 | 九龙坡区保利时代广场店 | Q582 | 九龙坡区花半里路2号附16号 | 68663238 |
| 76 | 重庆 | 远洋城店 | Q607 | 重庆市九龙坡区经纬大道1441号远洋城3号地块2号楼P2-L2-07 | 68071209 |
| 77 | 重庆 | 盛世繁华里店 | Q621 | 重庆市九龙坡区科城路135号附46号 | 68510260 |
| 78 | 重庆 | 玖城壹街店 | Q639 | 重庆市九龙坡区石杨路66号附62号 | 86315665 |
| 79 | 重庆 | 田坝 | Q031 | 九龙坡区中梁山镇田坝（工商银行旁） | 65264625 |
| 80 | 重庆 | 朵力名都 | Q040 | 大渡口区朵力名都31号负1层2号 | 68878401 |
| 81 | 重庆 | 钢花路6号 | Q077 | 大渡口区钢花路6号E幢5号 | 68921705 |
| 82 | 重庆 | 阳明佳城 | Q082 | 大渡口区钢花路733号 | 68921176 |
| 83 | 重庆 | 金科西城大院 | Q182 | 九龙坡区九龙园区红狮大道5号4幢附4号 | 68685942 |
| 84 | 重庆 | 滩子口 | Q194 | 九龙坡区滩子口71号附7号 | 68451491 |
| 85 | 重庆 | 黄桷花园店 | Q266 | 重庆市九龙坡区黄桷坪搬运西村黄桷花园2号楼门面2# | 68030719 |
| 86 | 重庆 | 金科阳光小镇 | Q268 | 重庆市九龙坡区华福路北段16号金科阳光小镇15幢1楼13 | 68877756 |
| 87 | 重庆 | 九龙坡区火炬大道店 | Q282 | 重庆市九龙坡区火炬大道98号20幢附8号（尚美国际） | 68539253 |
| 88 | 重庆 | 大渡口天辰美苑 | Q286 | 重庆市大渡口区松青路1118号2栋7号 | 68952561 |
| 89 | 重庆 | 华宇锦绣广场 | Q288 | 九龙坡区锦虹二路7号1幢华宇锦绣购物中心一层L1-01号商铺 | 68658159 |
| 90 | 重庆 | 新宝龙易城 | Q294 | 重庆市大渡口区新山村街道钢花路66号5幢1-4层 | 68914392 |
| 91 | 重庆 | 大渡口区朵力品道店 | Q327 | 大渡口区双林路2号附64号 | 68832213 |
| 92 | 重庆 | 斌鑫西城店 | Q329 | 九龙坡区龙门阵大道197号4幢附2号商铺 | 68826727 |
| 93 | 重庆 | 华岩随缘居 | Q345 | 重庆市九龙坡区九龙园B区华龙大道8号门面20号 | 68631517 |
| 94 | 重庆 | 广厦城 | Q348 | 重庆市九龙坡区广厦城2号附5号 | 81688146 |
| 95 | 重庆 | 中交丽景店 | Q357 | 重庆市大渡口区双龙路6号附5号 | 68936305 |
| 96 | 重庆 | 西城绿锦店 | Q377 | 九龙坡区华岩镇华福大道北段19号21幢附1号 | 68657235 |
| 97 | 重庆 | 鸥翔云湖郡店 | Q381 | 九龙坡区石坪桥横街44号负1-附15、16号 | 68075275 |
| 98 | 重庆 | 新城明珠店 | Q436 | 大渡口区春晖路街道松青路1555号-88号 | 68903277 |
| 99 | 重庆 | 大渡口三木花园 | Q500 | 大渡口八桥镇三木花园9-58号 | 68903175 |
| 100 | 重庆 | 盘龙金茂悦店 | Q507 | 九龙坡区奥园盘龙壹号B区商业5-1-251号 | 68654860 |
| 101 | 重庆 | 佳兆业滨江新城 | Q566 | 大渡口区兴通路240号 | 68081890 |
| 102 | 重庆 | 半岛逸景店 | Q587 | 重庆市大渡口区半岛乐园项目金湾路2号5幢第一层金湾路18号 | 68918093 |
| 103 | 重庆 | 大渡口绿地城店 | Q596 | 重庆市大渡口区绿地城23#1-24号绿地路208号 | 86181679 |
| 104 | 重庆 | 幸福华庭店 | Q614 | 九龙坡区幸福华庭公租房福弯路1号1楼主出入口旁 | 68921399 |
| 105 | 重庆 | 叠彩西城店 | Q640 | 重庆市九龙坡区半山一村69号附303号、304号 | 15086992219 |
| 106 | 重庆 | 万科西城公园里店 | Q646 | 重庆市九龙坡区彩云大道5号7栋1-1 |  |
| 107 | 重庆 | 大石坝 | Q001 | 江北大石坝五村240号附6号 | 67078384 |
| 108 | 重庆 | 建新 | Q009 | 江北区建新西路35号 | 67755544 |
| 109 | 重庆 | 重客隆 | Q019 | 江北区大石坝七村10号（重客隆超市旁） | 67077618 |
| 110 | 重庆 | 黄金堡 | Q020 | 渝北区花卉园东路20号附7号 | 67904988 |
| 111 | 重庆 | 花卉园 | Q021 | 渝北区龙溪镇花卉西路48号 | 67615920 |
| 112 | 重庆 | 华新街 | Q030 | 江北区华新街桥北村18号 | 67765587 |
| 113 | 重庆 | 加洲龙华 | Q044 | 渝北区龙溪街道龙华大道1883号 | 67522627 |
| 114 | 重庆 | 北城天街 | Q050 | 江北区建新北路12号附1号 | 67750550 |
| 115 | 重庆 | 天街33# | Q094 | 江北区北城天街33号1幢附8号 | 67722078 |
| 116 | 重庆 | 加洲财信 | Q105 | 渝北区金龙路259号财信城市国际10栋1-11 | 67513842 |
| 117 | 重庆 | 东方明珠 | Q139 | 江北区红石路496号（下石门车站旁） | 67737732 |
| 118 | 重庆 | 江北区人民医院 | Q297 | 江北区嘉陵一村41号附6号 | 67911594 |
| 119 | 重庆 | 渝北金岛花园店 | Q312 | 渝北区龙山街道松石北路58号金岛花园5幢Y-023 | 67490390 |
| 120 | 重庆 | 渝北区金岛医院店 | Q398 | 渝北区龙山路松石支路95号 | 67125061 |
| 121 | 重庆 | 江北金砂水岸店 | Q432 | 江北区红砂碛26号附95号 | 67775787 |
| 122 | 重庆 | 渝北东原D7 | Q433 | 江北区红兴路34号 | 67076965 |
| 123 | 重庆 | 江北凤凰湾店 | Q445 | 江北区宏帆路30号附49号 | 67912356‬ |
| 124 | 重庆 | 江北山水丽都店 | Q474 | 江北区山水丽都1附1号 | 67936596 |
| 125 | 重庆 | 招商花园店 | Q537 | 重庆市渝北区龙头寺太湖中路53号附50号 | 13012346858 |
| 126 | 重庆 | 东方家园店 | Q568 | 重庆市江北区金源路68号附16号2-17 | 67072908 |
| 127 | 重庆 | 绿地海外滩米拉公馆店 | Q642 | 重庆市江北区建新西路396号14-2号楼1-商业5 | 67111232 |
| 128 | 重庆 | 五里店国美 | Q002 | 江北区五红路1号曼哈顿广场1楼 | 67723865 |
| 129 | 重庆 | 鲁能星城 | Q090 | 江北区鲁能星城八街区1-1-10 | 67026105 |
| 130 | 重庆 | 长安五红路 | Q107 | 渝北区五红路66号 | 67781227 |
| 131 | 重庆 | 五里店万丰 | Q128 | 江北区建新东路251号5单元门面 | 67953604 |
| 132 | 重庆 | 茶园雨花台 | Q142 | 江北区建新东路67号附13号 | 68414359 |
| 133 | 重庆 | 平安摩卡 | Q181 | 江北区建新东路36号附8号 | 67019212 |
| 134 | 重庆 | 望江 | Q259 | 重庆市江北区郭家沱山涧水岸小区11号附38号 | 67019639 |
| 135 | 重庆 | 渝北尚品路店 | Q281 | 渝北区尚品路777号附39号 | 67209234 |
| 136 | 重庆 | 鲁能九街区 | Q344 | 渝北区龙塔街道渝鲁大道660号鲁能星城九街区13幢1-商铺8 | 67103070 |
| 137 | 重庆 | 虾子蝙社区店 | Q382 | 江北区海尔路185号附6号 | 67086606 |
| 138 | 重庆 | 五里坪 | Q386 | 江北区海尔路五里坪港胜小区8号附2号 | 67873916 |
| 139 | 重庆 | 江北区九寨印象店 | Q408 | 渝北区渝鲁大道188号附7、8号 | 67967557 |
| 140 | 重庆 | 五里店五红路店 | Q431 | 江北区五里店36号附7号 | 67653605 |
| 141 | 重庆 | 江北新区府店 | Q462 | 江北区溉唐一村21号附6号 | 67012533 |
| 142 | 重庆 | 三亚湾锦绣华城店 | Q464 | 渝北区回兴街道金石大道369号附20号锦绣华城11幢1-商业2门面 | 67587850 |
| 143 | 重庆 | 新溉路新世纪店 | Q478 | 渝北区龙溪街道新溉大道18号一幢负一层 | 18723473018 |
| 144 | 重庆 | 上品拾陆店 | Q528 | 重庆市渝北区龙塔街道兴盛大道33号附40号 | 67960948 |
| 145 | 重庆 | 江北巴蜀城店 | Q577 | 重庆市江北区海尔路6号庆业巴蜀城8栋附1号 | 68932592 |
| 146 | 重庆 | 恒大中央广场店 | Q631 | 恒大中央广场2期江溉大道12号附4号沁园门店 | 67559160 |
| 147 | 重庆 | 江北保利观澜店 | Q634 | 江北区凤澜路与海尔路交叉口东300米 | 67692491 |
| 148 | 重庆 | 华融现代城店 | Q637 | 重庆市江北区港兴路9号附10号 | 67510021 |
| 149 | 重庆 | 人和 | Q083 | 渝北区人和镇天一顺和康城二期负1层12号 | 67649592 |
| 150 | 重庆 | 天湖美镇 | Q091 | 渝北区东方王榭镜泊西路123号 | 67391692 |
| 151 | 重庆 | 北天一新城 | Q110 | 渝北区松石支路452号天一新城A组团2幢1-9号 | 67571490 |
| 152 | 重庆 | 人和龙寿路 | Q112 | 北部新区人和龙寿路646号 | 67645001 |
| 153 | 重庆 | 劲力五星 | Q140 | 渝北区杜松路19号、21号 | 67644019 |
| 154 | 重庆 | 新南路清迈阳光店 | Q201 | 渝北区龙山街道新南路211号北辰花园2幢1-4 | 67349600 |
| 155 | 重庆 | 润都世纪店 | Q278 | 重庆市北部新区太湖西路5号附4号 | 67453833 |
| 156 | 重庆 | 渝北区龙湖紫都城店 | Q304 | 渝北区龙山大道余松二支路1号龙湖紫都城2-7幢1-15 | 62519593 |
| 157 | 重庆 | 保利香雪店 | Q372 | 江北区盘溪路保利香雪150号附39号 | 67581416 |
| 158 | 重庆 | 盘溪佳禾园店 | Q376 | 江北区盘溪二支路6号附20号 | 67901816 |
| 159 | 重庆 | 南桥寺 | Q383 | 渝北区南桥寺盘溪路256号附16号 | 67006277 |
| 160 | 重庆 | 紫都城东南门店 | Q435 | 渝北区龙山街道余松一支路2号龙湖紫都城2-1幢1-1部分门面 | 63129893 |
| 161 | 重庆 | 金洲天地店 | Q447 | 渝北区湖彩路105号北大资源博雅商圈金洲天地商业吊4层商业29号 | 86888945 |
| 162 | 重庆 | 渝北妇幼保健院店 | Q451 | 渝北区回兴街道原高压村2社 | 67810519 |
| 163 | 重庆 | 象屿两江公元店 | Q481 | 重庆市渝北区金州大道15号附59号商铺 | 63949226 |
| 164 | 重庆 | 黄山大道东店 | Q490 | 渝北区雪松路7号附26号 | 63016356 |
| 165 | 重庆 | 玥湖路店 | Q504 | 重庆市渝北区金山大道28号11幢1-商铺6 | 67843595‬ |
| 166 | 重庆 | 凡尔赛花园店 | Q527 | 重庆市北部新区星融路9号附24号 | 86902566 |
| 167 | 重庆 | 新南桥寺中医院店 | Q547 | 重庆市江北区盘溪七支路6号 | 67728804 |
| 168 | 重庆 | 世茂茂悦府店 | Q553 | 重庆市两江新区湖红路308号 | 63017258 |
| 169 | 重庆 | 渝北八中店 | Q560 | 重庆市渝北区中央公园北路17号附23号 | 18375695269 |
| 170 | 重庆 | 渝北龙兴店 | Q569 | 重庆市渝北区龙兴镇嘉福路14号 | 67803580 |
| 171 | 重庆 | 新南桥静月店 | Q572 | 渝北区龙山街道龙山路192号南桥静月 | 67561570 |
| 172 | 重庆 | 约克郡喜悦店 | Q585 | 重庆市两江新区怡和路7号附1号3-4 | 13368292016 |
| 173 | 重庆 | 康庄美地B区店 | Q595 | 重庆市北部新区金渝大道502康庄美地小区第一层516号附4号、5号 | 13310223845 |
| 174 | 重庆 | 奥林匹克花园 | Q088 | 北部新区经开园金童路84-98号BJ5-2-5[201]A.1.1.6B号 | 63050894 |
| 175 | 重庆 | 渝北黄龙路103-3 | Q101 | 渝北区黄龙路106号附2号 | 63205943 |
| 176 | 重庆 | 皇冠东和花园 | Q120 | 渝北区龙溪街道红黄路99号 | 67907596 |
| 177 | 重庆 | 玉兰路 | Q132 | 北部新区高新园玉兰路200号附2号 | 60367158 |
| 178 | 重庆 | 渝北融科蔚城 | Q134 | 北部新区鸳鸯路41号 | 63064647 |
| 179 | 重庆 | 金科十年城 | Q190 | 渝北区金科十年城59栋4号商铺（金科10年城四期D1幢商铺4） | 67949620 |
| 180 | 重庆 | 鸳鸯北路 | Q208 | 渝北鸳鸯北路10号丰源丽景8幢1单元10-8号 | 68124391 |
| 181 | 重庆 | 鱼嘴金鑫花园 | Q225 | 重庆市江北区金鑫花园2幢1-6号 | 18996413484 |
| 182 | 重庆 | 园博园 | Q334 | 重庆园博园 | 17384769501 |
| 183 | 重庆 | 龙湖西苑 | Q354 | 渝北区龙湖西路141号 | 67500015 |
| 184 | 重庆 | 新汽博叠彩城店 | Q402 | 重庆北部新区金童路9号附6号 | 67680147 |
| 185 | 重庆 | 龙湖江与城店 | Q411 | 渝北区天山大道西段39号6幢1-3 | 65868050 |
| 186 | 重庆 | 云海花园店 | Q426 | 渝北区龙溪街道新牌坊一路139号 | 63122180 |
| 187 | 重庆 | 渝北盛世北辰店 | Q430 | 渝北区龙山街道天竺路59号盛世北辰B区4幢商业4 | 67905363 |
| 188 | 重庆 | 渝北天邻风景店 | Q465 | 渝北区新南路39号天邻风景小区南门 | 65959328 |
| 189 | 重庆 | 龙湖卜蜂莲花店 | Q487 | 渝北区新南路36号 | 67224970 |
| 190 | 重庆 | 龙湖原著北区 | Q496 | 重庆市江北区盘溪路422号附11号 | 67551770 |
| 191 | 重庆 | 鱼嘴江山国际店 | Q580 | 重庆市江北区和顺一支路17号附1号门市 | 67092622 |
| 192 | 重庆 | 万悦汇新世纪店 | Q624 | 渝北区金开大道359号负1楼超市 | 67683760 |
| 193 | 重庆 | 联发瞰青店 | Q644 | 两江新区翠云街道云竹路6号附1号 | 16623702183 |
| 194 | 重庆 | 渝北宝圣大道414号 | Q270 | 渝北回兴街道宝圣大道414号湖山花园4栋1-1 | 67813348 |
| 195 | 重庆 | 渝北宝圣西路店 | Q313 | 渝北区回兴街道宝圣西路A幢1-2#-2 | 67499474 |
| 196 | 重庆 | 两路空港 | Q337 | 渝北区桃源大道237号（永辉超市旁） | 86912996 |
| 197 | 重庆 | 两路渝航 | Q338 | 渝北区两路渝航路45号 | 67811603 |
| 198 | 重庆 | 两路双龙 | Q339 | 渝北区两路双龙大道11号 | 67812129 |
| 199 | 重庆 | 西政 | Q340 | 渝北区回兴镇宝圣大道852号 | 67192787 |
| 200 | 重庆 | 空港青麓雅园 | Q341 | 渝北区空港大道143号 | 67195621 |
| 201 | 重庆 | 融创中央广场店 | Q385 | 渝北区融创春华大道96号附9号 | 67839908 |
| 202 | 重庆 | 渝北回兴平伟店 | Q397 | 渝北区回兴街道圣宝西路462号圣园平伟商业步行街1-3号 | 67169172 |
| 203 | 重庆 | 汇祥幸福里店 | Q423 | 渝北区宝圣湖街道果塘路183号汇祥幸福里3幢吊1-商业35、34门面 | 63080112 |
| 204 | 重庆 | 锦天星都店 | Q457 | 渝北区回兴街道兴科大道422号附7号锦天星都5幢1-门面26 | 67417132 |
| 205 | 重庆 | 桂馥大道店 | Q460 | 渝北区双龙湖街道桂馥大道6号附47号富悦麓山别苑3幢负1-商6 | 67805948 |
| 206 | 重庆 | 渝北尚阳康城 | Q509 | 重庆市渝北区长翔路98号 | 67386649 |
| 207 | 重庆 | 渝北南方玫瑰城 | Q521 | 渝北康晖路1号附25号南方玫瑰城创业园商业幢1-24 | 67176019 |
| 208 | 重庆 | 木耳新世纪店 | Q531 | 重庆市渝北区华晖路24号附3号 | 67149950 |
| 209 | 重庆 | 中航中央城店 | Q546 | 重庆市渝北区回兴街道兰馨大道55号MY TOWN项目1幢1-商铺9 | 67162475 |
| 210 | 重庆 | 渝北龙湖两江新宸店 | Q565 | 重庆市两江新区礼嘉组团A标准区A63-2/05号地块3号商业部分2-商铺5 | 63203930 |
| 211 | 重庆 | 渝北上海时光店 | Q571 | 重庆市渝北区银梭大道3号附1号附2号 | 67278660 |
| 212 | 重庆 | 渝北空港茂宸广场店 | Q575 | 重庆市渝北区双凤桥街道两路组团A标准分区A104-2/03号地块桥达茂宸广场7号楼第1层1、2号铺位 | 86884457 |
| 213 | 重庆 | 渝北华侨城天际湾店 | Q594 | 重庆市渝北区悦华路9号6栋1-82、83号 | 61626084 |
| 214 | 重庆 | 渝北空港佳园店 | Q629 | 渝北区空港佳园丛岩二路13号附8号 | 17265190976 |
| 215 | 重庆 | 渝北回兴青年城店 | Q643 | 重庆市渝北区回兴街道兴科大道250号附10号外租区M-1号商铺 | 67281589 |
| 216 | 重庆 | 骏逸蓝山 | Q005 | 南岸区南湖路27号骏逸蓝山3期73号 | 62773561 |
| 217 | 重庆 | 青青佳苑 | Q043 | 南岸区南湖路15号（华亿超市旁） | 62947051 |
| 218 | 重庆 | 工商大学339号 | Q092 | 南岸四公里街339号 | 62755950 |
| 219 | 重庆 | 南坪百鹤路 | Q098 | 经开区白鹤路130号7、8幢裙楼附55 | 62622553 |
| 220 | 重庆 | 六公里渝能 | Q115 | 南岸区学府大道51号附28号 | 68447360 |
| 221 | 重庆 | 南坪七季城 | Q116 | 南坪回龙湾路86号附7号 | 62794767 |
| 222 | 重庆 | 南坪东路 | Q123 | 南岸区南坪东路58号 | 62965671 |
| 223 | 重庆 | 渔洞开发区 | Q227 | 巴南区鱼洞化龙中街126号 | 68613106 |
| 224 | 重庆 | 协信星澜汇店 | Q284 | 重庆巴南区鱼胡路74号巴南星澜汇商业街5B幢2层22/24号商铺 | 62596002 |
| 225 | 重庆 | 南坪南路 | Q300 | 重庆市南岸区南坪南路301号底层门面 | 62896683 |
| 226 | 重庆 | 巴南上城时代 | Q307 | 巴南区鱼洞箭河路渝上时光商业街10栋1楼商业17 | 66295358 |
| 227 | 重庆 | 申烨太阳城店 | Q315 | 巴南区渝南大道158号23幢附50号 | 62575335 |
| 228 | 重庆 | 鱼胡路新世纪店 | Q325 | 巴南区鱼胡路9号负二楼新世纪超市内 | 66296282 |
| 229 | 重庆 | 新学府大道69号店 | Q333 | 重庆市南岸区学府大道69号四期 | 62914447 |
| 230 | 重庆 | 龙州湾金源 | Q349 | 巴南区龙州大道100号附68号 | 62295645 |
| 231 | 重庆 | 南岸回龙湾店 | Q468 | 南岸区（经开区）回龙路66号附41 | 62389434 |
| 232 | 重庆 | 巴南万达店 | Q475 | 巴南区渝南大道301号附30号门面 | 66415024 |
| 233 | 重庆 | 巴南新鱼洞 | Q499 | 巴南区鱼洞巴县大道55号-1、2、3号 | 62297726 |
| 234 | 重庆 | 巴南丽都锦城店 | Q552 | 重庆市巴南区渝南大道32号1幢1-21,2-22 | 63441882 |
| 235 | 重庆 | 南岸巨成龙湾店 | Q583 | 重庆市南岸区南坪青龙路八号附六号 | 86380398 |
| 236 | 重庆 | 保利观塘店 | Q591 | 重庆市南岸区二塘路79号附14号 | 62534178 |
| 237 | 重庆 | 巴南界石店 | Q593 | 巴南区界石镇界新街139号 | 67812135 |
| 238 | 重庆 | 鱼洞云纂山水店 | Q597 | 重庆市巴南区鱼洞云锦路325号附59# | 15023063169 |
| 239 | 重庆 | 巴南江南华都店 | Q609 | 重庆市巴南龙州大道2号江南华都13幢附2-14 | 63446549 |
| 240 | 重庆 | 万科金域学府店 | Q628 | 重庆市南岸区二塘路61号附8号 | 61211583 |
| 241 | 重庆 | 邮电渝芳 | Q056 | 南岸区黄桷坪镇邮学院教师公寓门面 | 62465078 |
| 242 | 重庆 | 金港尚城 | Q125 | 南岸区涂山镇腾黄路28号金港尚城21幢 | 62645595 |
| 243 | 重庆 | 茶园城南 | Q150 | 茶园新区城南家园城南中二路2号附35号 | 68667314 |
| 244 | 重庆 | 长生桥长生路 | Q199 | 重庆市南岸区长生桥镇长生路46号附9号 | 68659512 |
| 245 | 重庆 | 福红路店 | Q218 | 南岸区福红路6号附6号 | 62385743 |
| 246 | 重庆 | 黄角垭重客隆 | Q229 | 黄桷桠崇文路28号附1号 | 62475752 |
| 247 | 重庆 | 南坪五院 | Q242 | 重庆市南岸区涂山路433号 | 62526374 |
| 248 | 重庆 | 宏声假日广场店 | Q319 | 南岸区弹子石街道弹子石新街1号4幢1-1号 | 62669616 |
| 249 | 重庆 | 长生饭店店 | Q420 | 南岸区长生桥镇桃花新区迎宾综合楼5号 | 62878707 |
| 250 | 重庆 | 南岸华润万象汇店 | Q441 | 南岸区重庆弹子石华润万象汇第LG层LG66号 | 62383639 |
| 251 | 重庆 | 国际社区商务店 | Q463 | 南岸区腾龙大道27号附6号 | 62977864 |
| 252 | 重庆 | 新东海长洲店 | Q469 | 南岸区涂山路576号附64号 | 62456268 |
| 253 | 重庆 | 曦园柳镇店 | Q488 | 巴南区红光大道19号附108号 | 66425386 |
| 254 | 重庆 | 巴南融汇五园湾店 | Q492 | 巴南区融汇大道5号附8号 | 62855604 |
| 255 | 重庆 | 新南山崇文路 | Q497 | 南岸区黄桷垭崇文路82-93号 | 62521020 |
| 256 | 重庆 | 新上新街 | Q498 | 南岸区上新街前驱路235号附7号 | 62382653 |
| 257 | 重庆 | 巴南宏锦鑫都店 | Q520 | 巴南区红光大道22号宏锦鑫都二期6-1-2号 | 62411783 |
| 258 | 重庆 | 锦江华府 | Q539 | 南岸区腾龙大道50号附14号 | 62493550 |
| 259 | 重庆 | 香溪路店 | Q542 | 重庆市南岸区香溪路1号附149号 | 62520062 |
| 260 | 重庆 | 鲁能领秀城店 | Q548 | 重庆市南岸区天文大道35号3幢商业2#商铺 | 62834864 |
| 261 | 重庆 | 欧麓花园铂爵郡店 | Q573 | 重庆市巴南区金鹿大道3162号 | 62298077 |
| 262 | 重庆 | 新国际社区店 | Q581 | 南岸区涂山所腾龙大道21号附223号 | 62383134 |
| 263 | 重庆 | 江南水岸店 | Q617 | 江南水岸经安路8号 | 17702332066 |
| 264 | 重庆 | 巴南珠江城店 | Q618 | 重庆市巴南区成竹支路43号 | 62335113 |
| 265 | 重庆 | 华润澜山望店 | Q623 | 重庆市巴南区巴华路265号附8号（华润澜山望三期商业6号楼1-8号铺） | 66210251 |
| 266 | 重庆 | 融汇半岛玫瑰公馆店 | Q627 | 重庆市巴南区融汇大道257号 | 62413510 |
| 267 | 重庆 | 巴南越昕晖店 | Q635 | 重庆市巴南区汇宾一路84号附1号 | 62866355 |
| 268 | 重庆 | 泰正花园 | Q016 | 南岸区万寿花园112-7号 | 62826141 |
| 269 | 重庆 | 白市驿 | Q047 | 白市驿镇白龙路重客隆超市（三角碑驿都广场） | 65709157 |
| 270 | 重庆 | 骑龙山庄 | Q049 | 南岸区南坪西路68号 | 62958204 |
| 271 | 重庆 | 大江厂 | Q071 | 巴南区渔洞大江广场南地新街1层2-3号 | 66286959 |
| 272 | 重庆 | 南坪天龙广场 | Q080 | 南岸区天龙广场一期116号 | 68878182 |
| 273 | 重庆 | 宏声路 | Q089 | 南岸区南坪街道宏声路37号附23-27（洋河南滨花园8栋） | 62313590 |
| 274 | 重庆 | 五小区 | Q102 | 南坪区桃源路20号1、2层5号 | 62535673 |
| 275 | 重庆 | 海棠晓月 | Q113 | 南岸区南坪东路589号2幢13号 | 68089962 |
| 276 | 重庆 | 南坪上海城 | Q118 | 南岸区南坪街道南坪西路58号2、4栋 | 62943646 |
| 277 | 重庆 | 西彭名都 | Q124 | 九龙坡区西彭镇铝城北路5号 | 65337342 |
| 278 | 重庆 | 西彭永辉 | Q129 | 铝城正街110号附5号、6号 | 68931204 |
| 279 | 重庆 | 东原亲亲里 | Q157 | 南岸区丹龙路18号（亲亲里商业街）1-27号 | 62970142 |
| 280 | 重庆 | 西彭铝城南路 | Q162 | 九龙坡区西彭镇铝城南路13号1幢附82-87号 | 68644883 |
| 281 | 重庆 | 康德国会山 | Q169 | 南岸区辅相路6号明发尚都公园5号 | 68068614 |
| 282 | 重庆 | 融侨半岛 | Q184 | 南岸区风临路7号金辉广场1-1-1号 | 68908242 |
| 283 | 重庆 | 渔洞中干道 | Q226 | 巴南区鱼洞巴县大道72号-2# | 68613906 |
| 284 | 重庆 | 李家沱巴南大道 | Q303 | 巴南区巴南大道5号3幢附2号 | 62856016 |
| 285 | 重庆 | 西彭皇冠假日店 | Q311 | 重庆九龙坡区西彭镇铝城北路16号2幢附7号 | 68409776 |
| 286 | 重庆 | 巴县大道106号 | Q356 | 巴南区巴县大道106号附13号 | 62582216 |
| 287 | 重庆 | 渔洞新天地 | Q360 | 巴南区鱼洞协信新天地购物广场B1-099、B1-100、B1-101 | 66218816 |
| 288 | 重庆 | 新阳光华庭店 | Q422 | 南岸区福红路46号附8号 | 62816126 |
| 289 | 重庆 | 白市驿名都世纪店 | Q429 | 九龙坡区白市驿镇白欣路17号附7号 | 68963216 |
| 290 | 重庆 | 江南商都店 | Q434 | 南岸区南坪街道惠工路11号 | 62836961 |
| 291 | 重庆 | 巴南东原香郡 | Q437 | 巴南区鱼洞新农街85号2区商业-61 | 66472219 |
| 292 | 重庆 | 白市驿荷塘月色店 | Q458 | 九龙坡区白市驿镇白欣路30号2栋56号 | 68628126 |
| 293 | 重庆 | 铜元局春上南滨店 | Q467 | 南岸区铜元局融侨半岛融侨城四期（春上南滨5幢吊2-商业5号部分门面） | 62821730 |
| 294 | 重庆 | 龙湖观山水店 | Q476 | 南岸区龙湖观山水26号附17号 | 62458332 |
| 295 | 重庆 | 辅仁路新世纪店 | Q479 | 南岸区南坪铺仁路8号国会山项目商业街平街负一层 | 62311813 |
| 296 | 重庆 | 新马王坪新世纪店 | Q558 | 重庆市巴南区马王坪正街81号附5号（巴南区李家沱水轮村8号1楼） | 62840838 |
| 297 | 重庆 | 黑龙江巷 | Q006 | 北碚区黑龙江巷23号 | 68868645 |
| 298 | 重庆 | 北碚西农 | Q022 | 北碚区天生路265号 | 68207610 |
| 299 | 重庆 | 龙凤三村 | Q033 | 北碚区龙凤三村44号6栋1-14号 | 63226725 |
| 300 | 重庆 | 北温泉九号 | Q146 | 北碚区金华路369号附4号 | 68265914 |
| 301 | 重庆 | 歇马宜坤 | Q237 | 北碚区歇马镇歇马路1号宜客乐购物广场1F层19-20号 | 68242667 |
| 302 | 重庆 | 北碚双柏路 | Q269 | 重庆市北碚区双柏路77号 | 60306529 |
| 303 | 重庆 | 北碚嘉茵苑店 | Q326 | 北碚区卢作孚路170号 | 68285891 |
| 304 | 重庆 | 北碚嘉陵风情街店 | Q328 | 北碚城南新区嘉陵风情街28号附10号 | 68201897 |
| 305 | 重庆 | 团山堡店 | Q355 | 北碚区团山一路16号 | 68235975 |
| 306 | 重庆 | 北碚万达新世纪店 | Q410 | 北碚区万达新世纪店门口 | 60304660 |
| 307 | 重庆 | 北碚碚峡东路店 | Q416 | 北碚区碚峡东路68号 | 68288587 |
| 308 | 重庆 | 北碚中山路重百店 | Q455 | 北碚区中山路66号 | 68219206 |
| 309 | 重庆 | 北碚文星湾 | Q501 | 北碚文星湾107号 | 68863683 |
| 310 | 重庆 | 北碚紫云台店 | Q512 | 重庆市北碚区云泰路4号附46号 | 13508392386 |
| 311 | 重庆 | 中庚城店 | Q563 | 重庆市北碚区同熙路229号附2号 | 68383507 |
| 312 | 重庆 | 北碚隆鑫爱琴海店 | Q576 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同荣路115号 | 68865277 |
| 313 | 重庆 | 北碚万寿福居店 | Q579 | 重庆市万寿福居（公租房项目）41号商业楼（共3层）丰和路223号附33号 | 15088204166 |
| 314 | 重庆 | 鲁能北渝星城店 | Q626 | 重庆市北碚区天溪路1号附62号 | 17843618687 |
| 315 | 重庆 | 北碚碚都佳园店 | Q633 | 重庆市北碚区碚都佳园同康一路43号 | 68203163 |
| 316 | 重庆 | 中南玖宸店 | Q645 | 重庆市北碚区博兴路382号 |  |
| 317 | 重庆 | 莲花广场店 | Q200 | 荣昌县昌元镇东大街13号 | 46738016 |
| 318 | 重庆 | 永川文理学院店 | Q209 | 永川区红河中路201号、199号 | 49522230 |
| 319 | 重庆 | 荣昌永荣店 | Q213 | 荣昌县昌州街道棠香南街41号 | 46768279 |
| 320 | 重庆 | 阳光花园店 | Q216 | 荣昌县昌元镇海棠路农业银行家属院B幢15号 | 46768379 |
| 321 | 重庆 | 永川萱花路 | Q258 | 重庆永川区宣花路150号1栋1-6号 | 49862401 |
| 322 | 重庆 | 大学城康居西城店 | Q330 | 沙坪坝区康城北路1号附1.4.5商铺正一层6-1集中商业一层部分01# | 65901953 |
| 323 | 重庆 | 陈家桥 | Q387 | 沙坪坝区陈家桥永辉超市旁 | 65601987 |
| 324 | 重庆 | 青木关JMD | Q388 | 沙坪坝区青木关新开发区国土所一楼 | 65602939 |
| 325 | 重庆 | 龙湖U城天街店 | Q396 | 沙坪坝区大学城U城天街D L1-A16 | 67580067 |
| 326 | 重庆 | 恒大未来城店 | Q453 | 沙坪坝区大学城南二路394号 | 65763257 |
| 327 | 重庆 | 陈家桥龙腾丰文店 | Q459 | 沙坪坝区建博路11号附3号 | 65656504 |
| 328 | 重庆 | 新永川中医院店 | Q489 | 永川区迎宾大道22、24号 | 49622651 |
| 329 | 重庆 | 江津双福恒大金碧天下店 | Q506 | 重庆市江津区双福镇恒大大道1号恒大金碧天下640幢1-8 | 63431619 |
| 330 | 重庆 | 龙湖好城时光店 | Q526 | 重庆沙坪坝区西双大道20号附145号龙湖拉特芳斯S11-01-02 | 65157061 |
| 331 | 重庆 | 大学城美丽墅 | Q529 | 沙坪坝区大学城南一路733号 | 65183844 |
| 332 | 重庆 | 宝嘉花与山店 | Q598 | 重庆市沙坪坝区学城宝嘉花与山A2-4 | 65333606 |
| 333 | 重庆 | 金科天宸店 | Q603 | 重庆市沙坪坝区永祥路105号附10号 | 17388203781 |
| 334 | 重庆 | 大学城倾城里店 | Q620 | 沙坪坝区虎溪街道大学城中路34号附10号 | 65390158 |
| 335 | 重庆 | 富力城春天里店 | Q622 | 重庆市沙坪坝区大学城中路48号附9号1-38号 | 17300245024 |
| 336 | 重庆 | 融创文旅城御林店 | Q630 | 重庆市沙坪坝区西桂路10号附13号 | 17783390813 |
| 337 | 重庆 | 学府悦园店 | Q636 | 重庆市沙坪坝区丰文街道清悦路3号附21号 | 65216316 |
| 338 | 重庆 | 恒大优活城店 | Q641 | 重庆市沙坪坝区永青路98号附17号 | 13983489653 |
| 339 | 重庆 | 壁山农经 | Q057 | 璧山区文星路73.75号 | 41434410 |
| 340 | 重庆 | 壁山向阳街 | Q081 | 壁山区向阳街碧波新世纪2-1-110 | 41400463 |
| 341 | 重庆 | 璧山解放路 | Q114 | 壁山县壁城街道解放路15号 | 41661175 |
| 342 | 重庆 | 合川永辉超市 | Q224 | 合川区南办处希尔大道39号 | 68434346 |
| 343 | 重庆 | 合川中学 | Q243 | 合川区合阳办瑞山西路10号23号门面 | 42810495 |
| 344 | 重庆 | 合川卓然假日之城店 | Q308 | 合川区合阳城街道办事处假日大道240号 | 42825225 |
| 345 | 重庆 | 合川财富广场店 | Q314 | 合川区合阳大道114号（原合川区将军路36号） | 42880520 |
| 346 | 重庆 | 铜梁尚品名居JMD | Q390 | 尚风名居大门旁 | 45620933 |
| 347 | 重庆 | 铜梁世纪阳光店JMD | Q391 | 世纪阳光大门正对面 | 45620633 |
| 348 | 重庆 | 铜梁广场店JMD | Q392 | 工商局花市对面龙门街48号 | 45620533 |
| 349 | 重庆 | 合川MINI时代店 | Q415 | 合川区合阳办沙坪大道301号世纪金马MINI时代负2-3号商铺 | 42720957 |
| 350 | 重庆 | 璧兰河壹号店 | Q421 | 璧山区璧泉街道双星大道31号附37 | 41408378 |
| 351 | 重庆 | 璧山瀛嘉帝逸城店 | Q444 | 璧山区璧泉街道东山路4号附35号 | 41606331 |
| 352 | 重庆 | 合川重百店 | Q448 | 合川区瑞山路16号 | 81665929 |
| 353 | 重庆 | 璧山青杠永辉店 | Q503 | 重庆市璧山区青杠街道民安街186号“雅瑞阁.青山河畔”3#1层3号门面 | 41551296 |
| 354 | 重庆 | 璧山金科中央公园店 | Q518 | 重庆市璧山区璧泉街道泉山路8号附16号 | 2341467386 |
| 355 | 重庆 | 璧山东福宏洲 | Q522 | 重庆市璧山区景山路106号附17号 | 41412322 |
| 356 | 重庆 | 大足金科公园 | Q550 | 重庆市大足区棠香街道圣迹北路168号 | 43737718 |
| 357 | 重庆 | 大足海棠小学 | Q551 | 重庆市大足区棠香街道五星大道480号附180号 | 43737758 |
| 358 | 重庆 | 璧山俊豪中央大街店 | Q559 | 重庆市璧山区璧泉御道红宇大道23号附76号 | 41681668 |
| 359 | 重庆 | 璧山秀湖鹭岛店 | Q613 | 重庆市璧山区璧泉街道登云路350号 | 41433762 |
| 360 | 重庆 | 璧山恒大绿岛新城店 | Q625 | 重庆市璧山区璧泉街道雨山路146号 | 15213042123 |
| 361 | 重庆 | 长寿文苑北路 | Q144 | 长寿区文苑北路2号13幢负1-11 | 40660143 |
| 362 | 重庆 | 长寿香山美地店 | Q158 | 长寿区桃花大道51号附11号 | 40868865 |
| 363 | 重庆 | 涪陵区罗家花园店 | Q165 | 涪陵市兴华东路45号临街门面12号 | 72281857 |
| 364 | 重庆 | 盛世桃园店 | Q217 | 长寿区凤城街道文苑大道1号44幢1-9 | 81315843 |
| 365 | 重庆 | 长寿圣天湖 | Q240 | 重庆市长寿区桃园北路1幢1-9号 | 40888332 |
| 366 | 重庆 | 涪陵中山路店 | Q289 | 重庆市涪陵区中山路6号(B区)负5-3 | 72226979 |
| 367 | 重庆 | 涪陵妇幼保健院 | Q293 | 重庆市涪陵区八都东路26号1-5号 | 72365518 |
| 368 | 重庆 | 长寿东方水岸店 | Q309 | 长寿区桃花大道58号“东方水岸”一层附8#、9#、20#门面 | 40887802 |
| 369 | 重庆 | 长寿区北城中学店 | Q316 | 长寿区渡舟街道桃兴三路63号 | 40238636 |
| 370 | 重庆 | 涪陵南门山步行街店 | Q320 | 涪陵区中山路6号金科世界走廊B区 | 72879717 |
| 371 | 重庆 | 长寿朵力香颂店 | Q322 | 长寿区桃源东一路3号附9号 | 40360351 |
| 372 | 重庆 | 涪陵金科天籁城店 | Q419 | 涪陵区宏声大道52号附22号金科天籁城1栋1-商业11号商铺 | 72130076 |
| 373 | 重庆 | 涪陵宝龙广场店 | Q440 | 涪陵区百花路88号涪陵宝龙广场宝龙城一区（期）二号楼第LG层 | 72751998 |
| 374 | 重庆 | 涪陵长江师范学院店 | Q461 | 重庆市涪陵区李渡街道聚贤大道16号培训中心19号 | 18083004250 |
| 375 | 重庆 | 涪陵泽胜温泉城店 | Q472 | 涪陵区迎宾大道66号附62号泽胜温泉城二期16栋1-商业4号商铺 | 72879767 |
| 376 | 重庆 | 长寿汽车总站店 | Q491 | 长寿区桃花大道15号附13号 | 40258557 |
| 377 | 重庆 | 长寿宝润国际店 | Q516 | 长寿区桃园南路2号附16号 | 40887803 |
| 378 | 重庆 | 潼南隆鑫中央大街店 | Q524 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道288号16幢1-4.5 | 44555809‬ |
| 379 | 重庆 | 涪陵红星国际店 | Q530 | 重庆市涪陵新区太白大道红星国际广场3栋11号门面 | 72219997 |
| 380 | 重庆 | 潼南欧鹏中央公园 | Q540 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处创意大道66号 | 44555636 |
| 381 | 重庆 | 潼南新世纪店 | Q555 | 重庆市潼南区桂林街道办事处金佛大道209号26号26幢1层 | 44555133 |
| 382 | 重庆 | 新长寿世纪广场店 | Q574 | 重庆市长寿区桃园大道8号凯谊世纪广场1F-44B | 40881156 |
| 383 | 重庆 | 长寿凤城华府店 | Q578 | 重庆市长寿区舒园路122号、124号、126号 | 64094555 |
| 384 | 重庆 | 长寿金科美邻汇店 | Q638 | 重庆市长寿区金美邻汇342号附5号1-5 | 40488878 |
| 385 | 重庆 | 綦江九龙大道 | Q153 | 綦江县古南镇安厦路98号 | 48665483 |
| 386 | 重庆 | 綦江版画广场店 | Q154 | 綦江县文龙街九龙大道62号附48号 | 48665291 |
| 387 | 重庆 | 綦江凯旋天街店 | Q164 | 綦江县古南镇核桃湾11号 | 48628043 |
| 388 | 重庆 | 万盛渝南明珠 | Q214 | 万盛大道23号附1-1-6号 | 48266502 |
| 389 | 重庆 | 万盛东林店 | Q233 | 万胜区东林区二村200号1楼3号 | 48282215 |
| 390 | 重庆 | 綦江世纪花园 | Q272 | 綦江区文龙街道82号世纪花城7栋负1-10号 | 48612845 |
| 391 | 重庆 | 綦江交通路 | Q274 | 綦江区古南街道交通路55幢第一层1号门面 | 48250016 |
| 392 | 重庆 | 綦江公安大厦 | Q276 | 重庆市綦江区文龙街道九龙大道31号门店 | 48281557 |
| 393 | 重庆 | 綦江银海新城店 | Q418 | 綦江区沙溪路22号附4-7 | 48755479 |
| 394 | 重庆 | 綦江区人民医院店 | Q442 | 綦江区古南街道坨湾16号附6号 | 48699097 |
| 395 | 重庆 | 綦江人民医院二店 | Q502 | 重庆市綦江区沱湾支路54号 | 48699006 |
| 396 | 重庆 | 万盛新国美 | Q505 | 万盛区万盛大道9号1-4号 | 48282283 |
| 397 | 重庆 | 綦江半山国际店 | Q533 | 綦江区沙溪路40号-3号 | 48696525 |
| 398 | 重庆 | 石柱金鼎小区店 | Q534 | 重庆市石柱土家族自治县南宾街道南宾路39号（金鼎大厦）1幢1-8 | 73311200 |
| 399 | 重庆 | 丰都恒安世纪花城店 | Q535 | 重庆市丰都县三合街道名山大道南路1号 | 023-70705399 |
| 400 | 重庆 | 石柱七星桥 | Q543 | 重庆市石柱县南宾镇利民街147号 | 73319096 |
| 401 | 重庆 | 丰都新世纪 | Q544 | 丰都县新世纪 | 70700199 |
| 402 | 重庆 | 綦江金科御景江湾店 | Q561 | 重庆市綦江区滨河大道4号元方御景江湾附34号（B4、B5裙房商业吊3层商业7） | 48328298 |
| 403 | 重庆 | 綦江康德城 | Q570 | 綦江区古南街道新康大道3号康德城市花园2-2至2-4吊层商业幢吊2-商业2-1-5 | 48603679 |
| 404 | 重庆 | 武隆国平时代天街店 | Q608 | 重庆市武隆县巷口镇长滨路45号9幢1-3 | 77809990 |
| 405 | 重庆 | 石柱太玉大厦店 | Q611 | 重庆市石柱县南宾镇新开路94号附14号 | 18875533377 |
| 406 | 贵州 | 医科大学 | QG89 | 贵阳市北京路科技大厦一层6号门面 | 0851-86831553 |
| 407 | 贵州 | 半山小镇 | QG90 | 贵阳市花果园X区3栋一楼平台106号 | 0851-85966424 |
| 408 | 贵州 | 黄金路 | QG73 | 贵阳市云岩黄金路26.28号门面 | 0851-86521708 |
| 409 | 贵州 | 修文长征路 | QG63 | 修文县龙场镇河滨路1栋1层2号 | 0851-82373884 |
| 410 | 贵州 | 修文翠屏路 | QG60 | 修文县龙场镇迎春路 | 0851-82321147 |
| 411 | 贵州 | 省医 | QG72 | 贵阳市云岩区中山东路142号 | 0851-85601287 |
| 412 | 贵州 | 油榨街 | QG65 | 贵阳市南明区青年路127号5栋1层1号 | 0851-85532209 |
| 413 | 贵州 | 蟠桃宫 | QG12 | 贵阳市南明区蟠桃宫7号一层4号门面 | 0851-85607158 |
| 414 | 贵州 | 小河上河城 | QG59 | 贵州省贵阳市小河区黄河南路28号上河城项目9号楼1层5号 | 0851-83841411 |
| 415 | 贵州 | 学士路店 | QG75 | 贵州省贵阳市花溪区清溪路博士花园1幢1层7号商业门面 | 0851-83861976 |
| 416 | 贵州 | 花果园U区 | QGB6 | 贵阳市南明区花果园U区-5至8栋-负174 | 0851-85757915 |
| 417 | 贵州 | 三桥万科店 | QGD9 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道中坝路万科云岩大都会B区S3、S4栋1层24号 | 0851-84838478 |
| 418 | 贵州 | 遵义松桃路店 | QG31 | 遵义市红花岗区松桃路爵仕兰岛对面 | 0851-28856546 |
| 419 | 贵州 | 遵义格兰阳光 | QG38 | 红花岗区格兰阳光C1裙楼1-1号门面 | 155 9923 9281 |
| 420 | 贵州 | 南京路 | QG85 | 遵义市汇川区钦州路国安干警商住综合楼Y-15号门面 | 15599239427 |
| 421 | 贵州 | 龙凯苑店 | QG33 | 贵州省贵阳市金阳新区世纪城Y1，Y2组团第Y2商业一幢1层4号 | 0851-84852214 |
| 422 | 贵州 | 美食广场 | QG14 | 贵阳市金阳新区西南民族美食文化广场40号 | 0851-87987800 |
| 423 | 贵州 | 金华园 | QGC3 | 贵阳市观山湖金华园A区17栋1层28号 | 0851-84133484 |
| 424 | 贵州 | 福州街店 | QG81 | 贵阳市观山湖金阳南路6号贵阳世纪城F组团沿街商铺1层26号 | 0851-84814613 |
| 425 | 贵州 | 白云佳苑店 | QG66 | 贵州省贵阳市白云区白云中路19号1栋1层6号 | 0851-84355039 |
| 426 | 贵州 | 瑞福花园店 | QGD8 | 贵阳市白云区白金大道东侧中天金融城国际社区B9地块B9组团负1-4号门面 | 0851-85824578 |
| 427 | 贵州 | 天誉城 | QG53 | 贵阳市云岩区观山东路小关天誉城4号楼2单元一楼 | 0851-86613235 |
| 428 | 贵州 | 常青园路 | QG24 | 遵义南北镇常青园路8号门面 | 0851-27223211 |
| 429 | 贵州 | 南加州 | QGC5 | 遵义市南部新区忠庄办天藴南加州8-1-1/8-1-2门面 | 0851-28443992 |
| 430 | 贵州 | 遵义珠海路 | QG40 | 遵义市汇川区珠海路丰学府一期1楼1-9门面 | 0851-27907746 |

说明：以现有门店数量为准

附件十：零件价格表

| 2020年门店设备维修常用物料价格明细（原有部分） |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 新编码 | 采购部询价 |
| 1 | 听筒电话连接线 |  | 根 | 国标正品 | 711000006 | 8 |
| 2 | 电话连接线/5M带水晶头 |  | 根 | 国标正品 | 711000010 | 10 |
| 3 | 雪柜压缩机 | SC18CM 2120 | 台 | 金城 | 731000041 | 950 |
| 4 | 雪柜门滑轮 | 配后移门的 | 个 | 金城 | 731000042 | 50 |
| 5 | 雪柜风扇 | 方形马达14W 220V | 个 | 金城 | 731000043 | 50 |
| 6 | 雪柜散热风机电机 | 55W MF8-2501 | 个 | 金城 | 731000044 | 300 |
| 7 | 雪柜温控器（机械） | -30~+30'℃ | 个 | 金城 | 731000053 | 150 |
| 8 | 直角雪柜电子温控器 | DEI-107FA(金城) | 个 | 金城 | 731000054 | 250 |
| 9 | 温度传感器 | E分度 | 支 | 新麦 | 731000056 | 780 |
| 10 | 温度传感器 | K分度 | 支 | 新麦 | 731000057 | 50 |
| 11 | 微动开关 | W-15-102C | 个 | 格兰仕 | 731000058 | 8 |
| 12 | 滚轮支架(微波炉转圈) | 格兰仕 | 个 | 格兰仕 | 731000059 | 13.12 |
| 13 | 微波炉电容 | 格兰仕 | 个 | 格兰仕 | 731000060 | 8 |
| 14 | 空调铜管 | Φ10 壁厚0.8mm | KG | 长江制冷 | 731000071 | 62 |
| 15 | 生胶带 | 大圈 | 个 | 众欣 | 731000079 | 1.6 |
| 16 | 三相插头 | 16A | 个 | 泰力 | 731000082 | 5 |
| 17 | 三孔插座 | 16A(原86系列) | 个 | TCL | 731000085 | 13.14 |
| 18 | 钮子开关 | KND202 | 个 | 德力西 | 731000107 | 6 |
| 19 | 三相空开 | 32A/3P | 个 | 德力西 | 731000124 | 20.6 |
| 20 | 雪柜数字温度显示器 |  | 个 | 金城 | 731000135 | 120 |
| 21 | 佳麦搅拌机碳刷 |  | 个 | 佳麦 | 731000142 | 24 |
| 22 | 佳麦搅拌机调速板 | 2011年款 小调速板 | 块 | 佳麦 | 731000143 | 200 |
| 23 | 微波炉磁控管 | M24FB--210A | 个 | 格兰仕 | 731000150 | 120 |
| 24 | 二级管/T412.H38 | 格兰仕 | 支 | 格兰仕 | 731000171 | 8 |
| 25 | 铜外丝直接 | Φ15 外丝 | 个 | 国标正品 | 731000175 | 2.3 |
| 26 | 磨砂灯泡 | E27 60W | 个 | 欧司朗 | 731000201 | 6.50 |
| 27 | 单键开关/RK1-11 | 16A | 个 | 德力西 | 731000203 | 7.5 |
| 28 | 铜大小头 | 20×15 （20内丝*15外丝） | 个 | 国标正品 | 731000206 | 4 |
| 29 | 船形开关 | KC-DZ | 个 | 德力西 | 731000207 | 7.5 |
| 30 | 玻壳保险管 | φ6*30 10A | 根 | 德力西 | 731000233 | 0.4 |
| 31 | 按钮开关 | LA20--22D | 个 | 德力西 | 731000245 | 9 |
| 32 | 微波炉磁控管 | M24FB--610A | 个 | 格兰仕 | 731000250 | 120 |
| 33 | 冷冻操作台温度显示器 | ST--1A | 个 | 长江制冷 | 731000318 | 20 |
| 34 | 四门冷冻柜温控器 | JC--104 | 个 | 酒总 | 731000319 | 256 |
| 35 | 纽扣电池 | LR44 | 颗 | 超霸 | 731000323 | 2 |
| 36 | 维修单向阀 |  | 支 | 长江制冷 | 731000327 | 3.5 |
| 37 | 雪柜压缩机 | SC12C 2674 | 个 | 金城 | 731000331 | 1000 |
| 38 | 直插直接 | 3变2 | 个 | 汇存 | 731000335 | 9.72 |
| 39 | 塑料等径三通 | 2分 | 个 | 汇存 | 731000337 | 9.9 |
| 40 | 净水器PE管 | 2分 | 米 | 汇存 | 731000340 | 0.994 |
| 41 | 净水器PE管 | 3分 | 米 | 汇存 | 731000341 | 2.7 |
| 42 | 爱惠普净水器主滤芯滤头 | QL2U | 个 | 汇存 | 731000342 | 214.5 |
| 43 | 爱惠普净水器主滤芯 | QL2U | 个 | 汇存 | 731000343 | 504 |
| 44 | 净水器前置过滤器 | 10吋 | 套 | 汇存 | 731000344 | 75.5 |
| 45 | 净水器前置过滤器滤芯 | 10吋 | 个 | 汇存 | 731000345 | 17.87 |
| 46 | 雪柜门滑轮 | 配圆弧前移门的 | 个 | 金城 | 731000365 | 20 |
| 47 | 冷冻操作台电子温控器 | SF-599 | 个 | 酒总 | 731000366 | 299 |
| 48 | 冷藏操作台电子温控器 | SF-591H | 个 | 酒总 | 731000367 | 252 |
| 49 | 四门冷冻柜除霜加热管 | U形 长度630mm | 根 | 酒总 | 731000369 | 160 |
| 50 | 铜毛细管 | Φ2.0 | KG | 长江制冷 | 731000371 | 67 |
| 51 | 电热水器安全阀 |  | 个 | 法罗力 | 731000372 | 42.16 |
| 52 | 佳麦搅拌机调速板 | 2011年款 脉宽板 | 块 | 佳麦 | 731000374 | 200 |
| 53 | 佳麦搅拌机搅拌丝球 | 20齿短轴 | 个 | 佳麦 | 731000375 | 100 |
| 54 | 佳麦搅拌机搅拌丝球 | 20齿长轴 | 个 | 佳麦 | 731000376 | 100 |
| 55 | 佳麦搅拌机搅拌丝球 | 18齿短轴 | 个 | 佳麦 | 731000377 | 100 |
| 56 | 搅拌机旋转头 | 塑料18齿 | 个 | 佳麦 | 731000378 | 154 |
| 57 | 搅拌机旋转头 | 塑料20齿 | 个 | 佳麦 | 731000379 | 200 |
| 58 | 搅拌机同步带 | HTO 580--5M | 根 | 佳麦 | 731000380 | 60 |
| 59 | 搅拌机同步带 | HTO 600--5M | 根 | 佳麦 | 731000381 | 60 |
| 60 | 搅拌机多楔带 | 240J | 根 | 佳麦 | 731000382 | 60 |
| 61 | 三幸烤炉控制面板 | 4层16盘三幸烤炉 | 套 | 三幸 | 731000387 | 4000 |
| 62 | 三幸醒发柜控制面板 | 三幸上烤下醒的 | 套 | 三幸 | 731000388 | 1200 |
| 63 | 膨胀阀（带阀芯） | TX2 R404 R22 | 个 | 金城 | 731000393 | 300 |
| 64 | 王力净水器第二道滤芯 |  | 个 | 王力咖啡 | 731000402 | 125 |
| 65 | 制冰机冰满磁控开关 | BL55 | 个 | 汇存 | 731000403 | 96 |
| 66 | 搅拌机电机 | JM-7LT T3713 | 台 | 佳麦 | 731000405 | 495 |
| 67 | 新麦醒发柜温湿度传感器 | SM-40SP | 支 | 新麦 | 731000406 | 780 |
| 68 | 新麦醒发柜控制面板 | SM-40SP带感温头 | 块 | 新麦 | 731000407 | 2100 |
| 69 | 新麦醒发柜电加热管 | SM-40SP | 套 | 新麦 | 731000408 | 250 |
| 70 | 制冰机主板 | BL55 | 个 | 汇存 | 731000412 | 909.4 |
| 71 | 制冰机冷凝温度传感器 | BL55 （99020408） | 支 | 汇存 | 731000413 | 87.5 |
| 72 | MD-222主板 | B14008097 | 块 | 金乐客 | 731000417 | 580 |
| 73 | 蒸汽奶泡机温度显示器 | B14008101 | 块 | 金乐客 | 731000418 | 397 |
| 74 | 压力开关 | B18006011 | 个 | 金乐客 | 731000419 | 281 |
| 75 | 三幸醒发柜循环风扇 |  | 个 | 三幸 | 731000425 | 70 |
| 76 | 三幸醒发柜加热管 | 三幸/400W | 支 | 三幸 | 731000426 | 230 |
| 77 | 新麦电烤炉控制面板 |  | 套 | 新麦 | 731000433 | 1055 |
| 78 | 蒸汽龙头阀体 | B03011090 | 个 | 金乐客 | 731000437 | 394 |
| 79 | 蒸汽感温棒 | B07002138 | 个 | 金乐客 | 731000439 | 285 |
| 80 | 蒸汽奶泡机1/4铜电磁阀 | B14003057 | 个 | 金乐客 | 731000441 | 320 |
| 81 | 蒸汽奶泡机电热管迫紧 | B05001033 | 个 | 金乐客 | 731000443 | 20 |
| 82 | 蒸汽奶泡机2KW电热管 | B14007083 | 个 | 金乐客 | 731000445 | 483 |
| 83 | 蒸汽奶泡机600W电热管 | B14007002 | 个 | 金乐客 | 731000446 | 412 |
| 84 | 85度温控/凹脚 | B18001006 | 个 | 金乐客 | 731000447 | 91 |
| 85 | 焙可炉门内玻璃 |  | 块 | 丽源 | 731000451 | 70 |
| 86 | 蒸汽奶泡机冷水开关 | MD-222 | 个 | 金乐客 | 731000453 | 115 |
| 87 | 蒸汽奶泡机中心铜弹簧 | B02008021 | 个 | 金乐客 | 731000454 | 10 |
| 88 | 蒸汽管感温线组成 | C00602026 | 个 | 金乐客 | 731000455 | 393 |
| 89 | 新麦醒发箱水箱 | SM716F | 套 | 新麦 | 731000460 | 430 |
| 90 | 焙可炉温控开关 |  | 个 | 丽源 | 731000472 | 45 |
| 91 | 焙可炉电加热管 |  | 根 | 丽源 | 731000473 | 120 |
| 92 | 制冰机化霜阀 | BL55 | 个 | 汇存 | 731000479 | 383.7 |
| 93 | 制冰机进水阀 | BL55 | 个 | 汇存 | 731000480 | 200.9 |
| 94 | 制冰机泄水阀 | BL55 | 个 | 汇存 | 731000481 | 289.3 |
| 95 | 制冰机冷凝风机 | BL55 | 个 | 汇存 | 731000482 | 535.1 |
| 96 | 制冰机冷凝风扇叶 | BL55 | 个 | 汇存 | 731000483 | 241 |
| 97 | 电热水器漏电保护插头 | 15A | 个 | 法罗力 | 731000486 | 84.32 |
| 98 | 电热水器温控 |  | 个 | 法罗力 | 731000487 | 42.16 |
| 99 | 制冰机门滑槽 | BL55 | 台 | 汇存 | 731000492 | 218 |
| 100 | 调光开关 |  | 个 | 迅发 | 731000495 | 28 |
| 101 | 电热水器贴片温控 |  | 个 | 法罗力 | 731000497 | 74.95 |
| 102 | 碚可炉超温保护开关 |  | 个 | 丽源 | 731000499 | 30 |
| 103 | 蒸汽奶泡机水位感应棒 | B02002332 | 个 | 金乐客 | 731000503 | 12 |
| 104 | 蒸汽奶泡机1/4铁氟龙管 | B06070036 | 个 | 金乐客 | 731000504 | 8 |
| 105 | 蒸汽奶泡机1/4铁氟龙管紧迫 | B09001004 | 个 | 金乐客 | 731000505 | 6 |
| 106 | 蒸汽奶泡机进水马达 | B14004074 | 个 | 金乐客 | 731000553 | 638 |
| 107 | 蒸汽奶泡机1/4透气阀 | B03007014 | 个 | 金乐客 | 731000554 | 76 |
| 108 | 蒸汽奶泡机针阀 | B04003009 | 个 | 金乐客 | 731000555 | 177 |
| 109 | 蒸汽奶泡机冷.热开关水龙头 | B03011089 | 个 | 金乐客 | 731000556 | 635 |
| 110 | 绝缘胶布 | 红黄绿蓝黑白 | 个 | 舒氏 | 731000715 | 1.5 |
| 111 | 高压软管 | RF-F50 | 根 | 日丰 | 731000728 | 13 |
| 112 | 不锈钢焊条 | Φ2.5 CHS102 | 把 | 大西洋 | 731000746 | 84 |
| 113 | 透明玻璃胶 | 793-A | 支 | 千禧 | 731000748 | 9 |
| 114 | 减压阀 | DN15铜 可调式 | 台 | 朝阳 | 731000865 | 39 |
| 115 | 碘钨灯 | 100W | 支 | 飞利浦 | 731000906 | 13.5 |
| 116 | 压缩机重锤启动器 | 配QD128压缩机 带保护器 | 套 | 长江制冷 | 731000926 | 8 |
| 117 | 蒸汽开水机水开关中心铜组成 | B03017005 | 个 | 金乐客 | 731000955 | 86 |
| 118 | 蒸汽奶泡机1/4透气阀垫圈 | MD-222 | 个 | 金乐客 | 731001007 | 10 |
| 119 | 蒸汽奶泡机压力表 | B01009012 | 个 | 金乐客 | 731001010 | 164 |
| 120 | LED灯管 | T8 120cm 6400K | 支 | 三弓照明 | 731001014 | 11.7 |
| 121 | LED灯管 | T8 90cm 6400K | 支 | 三弓照明 | 731001015 | 12.5 |
| 122 | LED灯管 | T8 60cm 6400K | 支 | 三弓照明 | 731001016 | 11.5 |
| 123 | 蒸汽开水机把手 | B04019011 | 个 | 金乐客 | 731001028 | 42 |
| 124 | 新麦醒发柜温湿度传感器 | 91011137 | 支 | 新麦 | 731001618 | 780 |
| 125 | 新麦醒发柜温湿度传感器 | 91010679 | 支 | 新麦 | 731001619 | 780 |
| 126 | 3层蛋挞炉不锈钢加热管 |  | 根 | 广州汇利 | 731001627 | 32 |
| 127 | LED灯管 | T8 150cm 6400K | 支 | 三弓照明 | 731001807 | 38 |
| 128 | 制冰机排水管 |  | 根 | 汇存 | 731002186 | 30.9 |
| 129 | 制冰机水位传感器 | BL55 | 个 | 汇存 | 731002383 | 102.9 |
| 130 | 软水器4变2内丝直接 | 4分内丝（带垫圈）转2分快接 | 个 | 汇存 | 731002396 | 4.29 |
| 131 | 蒸汽奶泡机安全阀 | A27H-10 | 个 | 金乐客 | 731002402 | 76 |
| 132 | 135度温控/凹脚 | B18001034 | 个 | 金乐客 | 731002404 | 91 |
| 133 | 高压软管 | RF-F100 | 根 | 日丰 | 731002405 | 17.5 |
| 134 | 铜毛细管 | Φ1.5 | KG | 长江制冷 | 731002406 | 55 |
| 135 | 三明治柜风幕帘 | 710*1600 | 副 | 金城 | 731002407 | 198 |
| 136 | 三明治柜风幕帘 | 850*1600 | 副 | 金城 | 731002408 | 198 |
| 137 | 直角雪柜电子温控器 | K-533D4R | 套 | 金城 | 731002409 | 1500 |
| 138 | 四门冷冻柜衬扣 | 不锈钢 | 个 | 酒总 | 731002411 | 7 |
| 139 | 空调铜管 | Φ8 壁厚0.8mm | KG | 长江制冷 | 731002414 | 62 |
| 140 | 三幸烤炉腰鼓磁接头 |  | 个 | 三幸 | 731002416 | 1.5 |
| 141 | 3层蛋挞炉温控开关 | 30℃-110℃ | 个 | 广州汇利 | 731002453 | 22 |
| 142 | LED变压器 | 350W 24V | 个 | 科源 | 731002531 | 115 |
| 143 | 冷冻工作台散热电机/31W | 31W | 个 |  | 731002566 | 139 |
| 144 | 直角雪柜电子温控器 | KD-511DF | 套 | 金城 | 731002679 | 1500 |
| 145 | 新麦醒发柜电加热管 | SM717F（干烧） | 根 | 新麦 | 731002733 | 160 |
| 146 | 雪柜启动器 | 两个电容一个启动器 | 个 | 金城 | 731002800 | 350 |
| 147 | 雪柜继电器 | 841-S-2A-D | 个 | 金城 | 731002801 | 180 |
| 148 | 雪柜干燥过滤器 | 4分支1 | 个 | 金城 | 731002803 | 50 |
| 149 | 微波炉定时器 | 格兰仕(普通) | 个 | 格兰仕 | 731002806 | 26.23 |
| 150 | 微波炉变压器 | 格兰仕 800W | 个 | 格兰仕 | 731002807 | 140 |
| 151 | 交流接触器 | CDC1-16A 220V | 个 | 德力西 | 731002815 | 44 |
| 152 | 四门冷冻柜启动器 | JC--104 | 个 | 酒总 | 731002836 | 336 |
| 153 | LED变压器 | 350W 12V | 个 | 科源 | 731002837 | 115 |
| 154 | 制冰机循环水泵 | BL55 | 个 | 汇存 | 731002842 | 690.2 |
| 155 | 漏电断路器 | B14003057 | 个 | 金乐客 | 731002844 | 187 |
| 156 | 雪柜压缩机 | SC21CL 2322 | 台 | 金城 | 731002855 | 920 |
| 157 | 压缩机 | QD91H（氟R134） | 台 | 长江制冷 | 731002856 | 290 |
| 158 | 压缩机 | QD128H（氟R134） | 台 | 长江制冷 | 731002857 | 406 |
| 159 | 固态继电器 | H380D60 380V 60A | 个 | 朗宁 | 731002860 | 97.5 |
| 160 | 压缩机过热保护器 | 1/3P | 支 | 长江制冷 | 731002863 | 8 |
| 161 | LED变压器 | 18W 12V | 个 | 科源 | 731002939 | 45 |
| 162 | 雪柜压缩机 | SC15C 2853 | 台 | 金城 | 731003099 | 1300 |
| 163 | 冻库排水管 | ¢25mm | 米 | 金城 | 731003102 | 10 |
| 164 | 四门冷藏柜冷凝器 | 宽450mmX高250mmX厚160mm（4排铜管） | 个 | 金城 | 731003104 | 500 |
| 165 | 蛋糕展示柜冷凝器 | 宽430mmX高250mmX厚220mm（6排铜管） | 个 | 金城 | 731003105 | 1200 |
| 166 | 单相漏电保护空开 | 32A/1P | 个 | 德力西 | 731003107 | 24.5 |
| 167 | 三明治柜风幕帘 | 675*1600 | 副 | 金城 | 731003109 | 198 |
| 168 | 三明治柜风幕帘 | 825*1600 | 副 | 金城 | 731003110 | 198 |
| 169 | 三明治柜风幕帘 | 1050*1600 | 副 | 金城 | 731003111 | 198 |
| 170 | 四门冷冻柜散热风机总成 | EBM18W电机+风叶+防护罩 | 台 | 酒总 | 731003112 | 277 |
| 171 | 冷冻工作台散热风机电机ebm | M4Q045-CA01-01 | 台 | 酒总 | 731003113 | 139 |
| 172 | 蒸发器ebm电机 | 3层开敞柜配套 | 个 | 金城 | 731003114 | 200 |
| 173 | 电热水器加热管 |  | 个 | 法罗力 | 731003116 | 121.79 |
| 174 | 电热水器加热管密封垫圈 |  | 个 | 法罗力 | 731003117 | 7.49 |
| 175 | 新麦醒发柜电加热管 | SM716F（湿烧） | 套 | 新麦 | 731003119 | 160 |
| 176 | 三幸醒发柜温湿度传感器 |  | 根 | 三幸 | 731003120 | 400 |
| 177 | 新麦烤炉超温保护器 |  | 个 | 新麦 | 731003122 | 150 |
| 178 | 雪柜压缩机 | SC15CL 2853 | 台 | 金城 | 731003124 | 1300 |
| 179 | 三幸电烤炉脚轮 | 同现有三幸烤炉配套 | 个 | 三幸 | 731003130 | 75 |
| 180 | 压缩机 | NJ9232GK（制冷剂用R404) | 台 | 阿斯帕拉 | 731003201 | 1500 |
| 181 | 压缩机 | NT2192GK（制冷剂用R404) | 台 | 阿斯帕拉 | 731003202 | 1350 |
| 182 | 压缩机 | T2155E（制冷剂用R22) | 台 | 阿斯帕拉 | 731003203 | 1010 |
| 183 | 单门冷冻柜蒸发器 | 酒总单门冷冻柜用 | 套 | 酒总 | 731003205 | 1705 |
| 184 | 蒸汽开水机排气阀三通 | 200302-PQSTI | 个 | 金乐客 | 731003211 | 64 |
| 185 | T5支架 | 8W 暖色 （玻璃灯管） | 套 | 雷士 | 731003214 | 14.4 |
| 186 | 蛋糕展示柜门封条 |  | M | 金城 | 731003219 | 10 |
| 187 | 蛋糕展示柜轴流风扇 | 直流12V 0.35A ZL.2. | 个 | 金城 | 731003224 | 50 |
| 188 | 蒸汽开水机（透气阀）矽胶导管 | 200308-RGDG1 | 个 | 金乐客 | 731003225 | 15 |
| 189 | 抱箍 | φ50 | 个 |  | 731003232 | 1.3 |
| 190 | 松下风幕柜蒸发电机 | 8DC-4-M130-017-00 | 个 | 松下 | 731003238 | 294 |
| 191 | 松下风幕柜冷凝电机 | 8DT-4-M140-011-50 | 个 | 松下 | 731003239 | 95.47 |
| 192 | 松下风幕柜温度控制器 | 8DT-0-8100-029-10 | 个 | 松下 | 731003240 | 189.02 |
| 193 | 松下风幕柜感温探头 | 8DT-0-5540-010-40 | 个 | 松下 | 731003241 | 18.14 |
| 194 | 松下风幕柜压缩机 | 8DC-9-4600-002-00 | 台 | 松下 | 731003242 | 3208.6 |
| 195 | 松下风幕柜启动电容 | 8DC-2-4230-012-00 | 个 | 松下 | 731003243 | 658.71 |
| 196 | 松下风幕柜扇叶 | SAR-CD461-CL | 个 | 松下 | 731003244 | 47.73 |
| 197 | 松下风幕柜接水桶 | SAR-CD461-CL | 个 | 松下 | 731003245 | 81.15 |
| 198 | 松下风幕柜风幕帘 | SAR-CD461-CL | 个 | 松下 | 731003246 | 143.2 |
| 199 | 冻库排水管除霜加热丝 | 220V 20W | 根 | 金城 | 731003247 | 80 |
| 200 | 高压保险管/5KV 0.9A | 内芯 微波炉用 | 支 | 格兰仕 | 731000152 | 3.75 |
| 201 | 王力净水器第一道滤芯 |  | 个 | 王力咖啡 | 731000401 | 120 |
| 202 | LED硬条贴片灯带 | 14W/米 2700K | M | 雷士 | 731000427 | 16.8 |
| 203 | 太古净水器初级滤芯/初级 | 20吋 | 个 | 和沁 | 731001168 | 383.5 |
| 204 | 铜快拧外丝直接 | Φ6快接变4分外丝 | 个 | 国标正品 | 731002393 | 2.5 |
| 205 | 3层蛋挞炉温控开关 | 30℃-110℃ | 个 | 广州汇利 | 731002453 | 22 |
| 206 | 断相与相序继电器 | XJ3-G | 台 | 德力西 | 731002820 | 42.11 |
| 207 | 电位器 | 4.7K | 个 | 佳麦 | 731002825 | 23 |
| 208 | 玻壳继电器 | JQX-13F 10A 220V | 个 | 欧姆龙 | 731002830 | 23.4 |
| 209 | 金城四门冷冻柜冷凝器（双风扇） | 620*290*160 | 套 | 金城 | 731002943 | 892 |
| 210 | 风幕机电机 | 1.2米风幕机电机 | 个 | 绿岛风 | 731003210 | 300 |
| 211 | 金城四门冷冻柜蒸发器 |  | 套 | 金城 | 无编码 | 1800 |
| 212 | 金城雪柜层板玻璃 | 长810mm*宽290mm | 块 | 金城 | 无编码 | 99 |
| 215 | 酒总1.4米冷藏操作台冷凝器 |  | 套 | HEC | 无编码 | 302 |
| 216 | 酒总1.4米冷冻操作台冷凝器 |  | 套 | HEC | 无编码 | 459 |
| 217 | 酒总四门冷藏柜蒸发器 |  | 套 | HEC | 无编码 | 1509 |
| 218 | 酒总四门冷藏柜冷凝器 |  | 套 | HEC | 无编码 | 422 |
| 219 | 酒总四门冷冻柜蒸发器 |  | 套 | HEC | 无编码 | 991 |
| 220 | 酒总四门冷冻柜冷凝器 |  | 套 | HEC | 无编码 | 535 |
| 221 | 酒总单门冷藏柜蒸发器 |  | 套 | HEC | 无编码 | 1509 |
| 222 | 酒总单门冷冻柜冷凝器 |  | 套 | HEC | 无编码 | 489 |
| 223 | 酒总单门冷藏柜冷凝器 |  | 套 | HEC | 无编码 | 302 |
| 224 | BL25制冰机蒸发器 | BL25制冰机蒸发器和冰模一体 | 套 | 斯科茨曼 | 无编码 | 1738 |
| 225 | BL55制冰机蒸发器 | BL26制冰机蒸发器和冰模一体 | 套 | 斯科茨曼 | 无编码 | 3602 |
| 226 | 制冰机蒸发温度传感器 | BL55 （99020406） | 套 | 斯科茨曼 | 731000414 | 102.0 |
| 2020年门店设备维修常用物料价格明细（2020年新增加） |  |
| 序号 | 配 件 名 称 | 规格 | 单位 | 零件品牌 | 自编码（便于结算核对） | 采购部询价 |
| 1 | 四门风冷冷冻柜压缩机 | NEU2168GK | 台 | 恩布拉科 | 600000001 | 1546 |
| 2 | 四门风冷冷冻柜启动器 | 2334148 | 套 | 恩布拉科 | 600000002 | 336 |
| 3 | 四门风冷冷冻柜冷凝器 | 2*10*600 | 个 | 科威力 | 600000003 | 605 |
| 4 | 四门风冷冷冻柜蒸发器 | 7*5*600 | 个 | 科威力 | 600000004 | 1120 |
| 5 | 四门风冷冷冻柜化霜加热管 | UU900W | 根 | 思林菲 | 600000005 | 163 |
| 6 | 单门风冷冷冻柜压缩机 | NEU2140GK | 台 | 恩布拉科 | 600000006 | 1119 |
| 7 | 单门风冷冷冻柜启动器 | 2334127 | 套 | 恩布拉科 | 600000007 | 341 |
| 8 | 单门风冷冷冻柜冷凝器 | 3*11*310 | 个 | 科威力 | 600000008 | 553 |
| 9 | 单门风冷冷冻柜蒸发器 | 7*5*340 | 个 | 科威力 | 600000009 | 1705 |
| 10 | 单门风冷冷冻柜化霜加热管 | U506W | 根 | 思林菲 | 600000010 | 136 |
| 11 | 四门风冷冷藏柜压缩机 | NEK6213GK | 台 | 恩布拉科 | 600000011 | 1500 |
| 12 | 四门风冷冷藏柜启动器 | 2334119 | 套 | 恩布拉科 | 600000012 | 341 |
| 13 | 单门风冷冷藏柜压缩机 | FFI12HBK | 台 | 恩布拉科 | 600000013 | 1043 |
| 14 | 单门风冷冷藏柜启动器 | 6043 | 套 | 恩布拉科 | 600000014 | 341 |
| 15 | 单门风冷冷藏柜冷凝器 | 3*8*250 | 个 | 科威力 | 600000015 | 341 |
| 16 | 单门风冷冷藏柜蒸发器 | 7*5*340 | 个 | 科威力 | 600000016 | 1705 |
| 17 | 1.5米直冷冷藏操作台压缩机 | FF12HBK | 台 | 恩布拉科 | 600000017 | 1052 |
| 18 | 1.5米直冷冷藏操作台启动器 | 6043 | 套 | 恩布拉科 | 600000018 | 341 |
| 19 | 1.5米直冷冷藏操作台冷凝器 | 3*8*250 | 个 | 科威力 | 600000019 | 341 |
| 20 | 1.8米直冷冷藏操作台压缩机 | FF12HBK | 台 | 恩布拉科 | 600000020 | 1043 |
| 21 | 1.8米直冷冷藏操作台启动器 | 6043 | 套 | 恩布拉科 | 600000021 | 341 |
| 22 | 1.8米直冷冷藏操作台冷凝器 | 3*8*250 | 个 | 科威力 | 600000022 | 341 |
| 23 | 1.5米直冷冷冻操作台压缩机 | NEU2140GK | 台 | 恩布拉科 | 600000023 | 1119 |
| 24 | 1.5米直冷冷冻操作台启动器 | 2334127 | 套 | 恩布拉科 | 600000024 | 341 |
| 25 | 1.5米直冷冷冻操作台冷凝器 | 4*9*250 | 个 | 科威力 | 600000025 | 519 |
| 26 | 1.8米直冷冷冻操作台压缩机 | NEU2140GK | 台 | 恩布拉科 | 600000026 | 1119 |
| 27 | 1.8米直冷冷冻操作台启动器 | 2334127 | 套 | 恩布拉科 | 600000027 | 341 |
| 28 | 1.8米直冷冷冻操作台冷凝器 | 4*9*250 | 个 | 科威力 | 600000028 | 519 |
| 29 | 大双门插盘风冷冷藏柜压缩机 | NEK6213GK | 台 | 恩布拉科 | 600000029 | 1705 |
| 30 | 大双门插盘风冷冷藏柜启动器 | 2334119 | 套 | 恩布拉科 | 600000030 | 341 |
| 31 | 大双门插盘风冷冷藏柜冷凝器 | 3*10*330 | 个 | 科威力 | 600000031 | 477 |
| 32 | 大双门插盘风冷冷藏柜蒸发器 | 7*5*600 | 个 | 科威力 | 600000032 | 1705 |
| 33 | 大单门插盘风冷冷冻柜压缩机 | NT2180GK | 台 | 恩布拉科 | 600000033 | 2405 |
| 34 | 大单门插盘风冷冷冻柜启动器 | 126253 | 套 | 恩布拉科 | 600000034 | 477 |
| 35 | 大单门插盘风冷冷冻柜冷凝器 | 4*10*400 | 个 | 科威力 | 600000035 | 710 |
| 36 | 大单门插盘风冷冷冻柜蒸发器 | 7*5*530 | 个 | 科威力 | 600000036 | 1705 |
| 37 | 大双门双温柜冷冻压缩机 | NEU2140GK | 台 | 恩布拉科 | 600000037 | 1119 |
| 38 | 大双门双温柜冷冻启动器 | 2334127 | 套 | 恩布拉科 | 600000038 | 341 |
| 39 | 大双门双温柜冷冻冷凝器 | 3*11*310 | 个 | 科威力 | 600000039 | 519 |
| 40 | 大双门双温柜冷冻蒸发器 | 7*5*340 | 个 | 科威力 | 600000040 | 1227 |
| 41 | 大双门双温柜冷冻化霜加热管 | U506W | 根 | 思林菲 | 600000041 | 137 |
| 42 | 大双门双温柜冷藏压缩机 | FFI12HBK | 台 | 恩布拉科 | 600000042 | 1043 |
| 43 | 大双门双温柜冷藏启动器 | 6043 | 套 | 恩布拉科 | 600000043 | 341 |
| 44 | 大双门双温柜冷藏冷凝器 | 3*8*250 | 个 | 科威力 | 600000044 | 341 |
| 45 | 大双门双温柜冷藏蒸发器 | 7*5*340 | 个 | 科威力 | 600000045 | 1227 |
| 46 | 大双门双温柜冷藏防冻加热线 | 5.5M 60W | 个 | 思林菲 | 600000046 | 41 |
| 47 | 冷藏、冷冻工作台门封条 |  | 条 | HEC | 600000047 | 244 |
| 48 | 单门冷藏、冷冻柜门封条 |  | 条 | HEC | 600000048 | 341 |
| 49 | 双门冷柜门把手 |  | 个 | HEC | 600000049 | 45 |
| 50 | 双门冷柜门脚轮定向轮 |  | 个 | HEC | 600000050 | 60 |
| 51 | 双门冷柜门脚轮万向轮 |  | 个 | HEC | 600000051 | 60 |
| 52 | 压缩机 | 8DT-2-4600-007-00 | 台 | 松下 | 600000052 | 1944 |
| 53 | 压缩机 | 8DT-2-4600-004-00 | 台 | 松下 | 600000053 | 2049 |
| 54 | LED灯条（12W,灯箱） | 8DT-4-T500-010-10 | 个 | 松下 | 600000054 | 128 |
| 55 | LED灯条（12W,搁板） | 8DT-4-T500-010-20 | 个 | 松下 | 600000055 | 159 |
| 56 | 侧板玻璃 | 7ET-2-1340-015-00 | 个 | 松下 | 600000056 | 281 |
| 57 | 侧板玻璃（右） | 8DT-2-2240-088-00 | 个 | 松下 | 600000057 | 801 |
| 58 | 侧板玻璃（左） | 8DT-2-2240-089-00 | 个 | 松下 | 600000058 | 801 |
| 59 | 超白侧板玻璃右 | 8DT-0-1360-433-00 | 个 | 松下 | 600000059 | 950 |
| 60 | 超白侧板玻瑞左 | 8DT-0-1360-432-00 | 个 | 松下 | 600000060 | 950 |
| 61 | 除霜加热管 | 8DM-4-H110-004-60 | 个 | 松下 | 600000061 | 136 |
| 62 | 灯管 | 8DT-4-T310-030-65 | 个 | 松下 | 600000062 | 35 |
| 63 | 恩巴拉克压缩机 | 8DM -0-4600-036-()0 | 台 | 松下 | 600000063 | 3663 |
| 64 | 感温探头 | 8DM-0-5540-007-00 | 个 | 松下 | 600000064 | 15 |
| 65 | 感温探头 | 8DM-0-5540-007-20 | 个 | 松下 | 600000065 | 21 |
| 66 | 感温探头 | 8DM-0-5540-007-40 | 个 | 松下 | 600000066 | 15 |
| 67 | 感温探头 | 8DM-0-5540-008-00 | 个 | 松下 | 600000067 | 13.75 |
| 68 | 感温探头 | 8DM-0-5540-008-40 | 个 | 松下 | 600000068 | 14 |
| 69 | 感温探头 | 8DM-0-5540-009-00 | 个 | 松下 | 600000069 | 15 |
| 70 | 感温探头 | 8DT-0-5540-010-40 | 个 | 松下 | 600000070 | 19 |
| 71 | 化霜加热丝 | 8DT-0-4150-043-00 | 个 | 松下 | 600000071 | 348 |
| 72 | 精创控制器（冷冻无灯） | 8DM-0-8100-026-00-2 | 个 | 松下 | 600000072 | 321.25 |
| 73 | 精创控制器（冷冻无灯） | 8DM-0-8100-026-00-2 | 个 | 松下 | 600000073 | 321 |
| 74 | 控制器 | 8DT-0-8100-207-10 | 个 | 松下 | 600000074 | 563 |
| 75 | 控制器 | 8DT-0-8100-029-10 | 个 | 松下 | 600000075 | 240 |
| 76 | 冷凝器电机 | 8DT-4-M140-009-80 | 个 | 松下 | 600000076 | 146 |
| 77 | 冷凝器电机 | 8DT-4-M140-005-00 | 个 | 松下 | 600000077 | 950 |
| 78 | 冷凝器电机 | 8DC-4-M130-013-00 | 个 | 松下 | 600000078 | 206 |
| 79 | 冷凝器电机 | 8DC-4-M130-008-00 | 个 | 松下 | 600000079 | 320 |
| 80 | 启动电容 | 8DM-0-5540-008-00 | 个 | 松下 | 600000080 | 438 |
| 81 | 启动电容 | 8DT-0-4150-043-00 | 个 | 松下 | 600000081 | 770 |
| 82 | 扇叶 | 8DM-2-4230-001-00 | 个 | 松下 | 600000082 | 11.25 |
| 83 | 扇叶 | 7FM-0-4230-001-01-1 | 个 | 松下 | 600000083 | 126 |
| 84 | 扇叶 | 8DM-2-4230-001-00 | 个 | 松下 | 600000084 | 11 |
| 85 | 扇叶 | 8DT-2-4230-006-00 | 个 | 松下 | 600000085 | 11 |
| 86 | 扇叶 | 8DC-2-4230-012-00 | 个 | 松下 | 600000086 | 34 |
| 87 | 双金属温度控制器 | 8DM-4-S410-001-00-1 | 个 | 松下 | 600000087 | 46 |
| 88 | 双温柜冷冻探头 | 8DM-0-5540-004-10 | 个 | 松下 | 600000088 | 15 |
| 89 | 微光冷凝风扇。200 | 8DT-2-4230-006-00 | 个 | 松下 | 600000089 | 11.25 |
| 90 | 微光冷凝风扇4）200 | 8DT-2-4230-006-00 | 个 | 松下 | 600000090 | 11 |
| 91 | 温度控制器 | 8DT-0-8100-020-60 | 个 | 松下 | 600000091 | 123 |
| 92 | 温度控制器 | 8DM-0-8100-013-40-2 | 个 | 松下 | 600000092 | 188 |
| 93 | 温度控制器 | 8DM-0-8100-013-40-2 | 个 | 松下 | 600000093 | 188 |
| 94 | 压缩机 | 8DT-2-4600-003-00 | 台 | 松下 | 600000094 | 3455 |
| 95 | 压缩机 | 8DM-0-4600-007-00 | 台 | 松下 | 600000095 | 1760 |
| 96 | 压缩机 | 8DT-2-4600-047-00 | 台 | 松下 | 600000096 | 2625 |
| 97 | 压缩机 | 8DT-9-4600-100-00-2 | 台 | 松下 | 600000097 | 3313 |
| 98 | 压缩机 | 8DT-0-4600-006-00 | 个 | 松下 | 600000098 | 4813 |
| 99 | 压缩机 AE2428ZK-SR | 8DM-0-4600-009-00 | 个 | 松下 | 600000099 | 1166 |
| 100 | 压缩机AE2410ZK | 8DM-0-4600-007-00 | 台 | 松下 | 600000100 | 1575 |
| 101 | 蒸发器电机 | 8DT-4-M140-013-40 | 个 | 松下 | 600000101 | 116.25 |
| 102 | 蒸发器电机 | 8DC-4-M140-011-00-1 | 个 | 松下 | 600000102 | 116 |
| 103 | 蒸发器电机 | 8DC-4-M140-0H-00 | 个 | 松下 | 600000103 | 950 |
| 104 | 蒸发器电机 | 8DC-4-M140-080-00 | 个 | 松下 | 600000104 | 320 |
| 105 | 侧封 | 430/NO.4-0.6T*328*859 | 个 | 新麦 | 600000105 | 25 |
| 106 | 面板,（代12A007-1-2）（油磨拉丝板） | SUS430/NO.4/PVC-0.6T*346*1195 | 个 | 新麦 | 600000106 | 50 |
| 107 | 面板（代12A007E-2）（油磨拉丝板） | SUS430/NO.4/PVC-0.6T*346.1*745 | 个 | 新麦 | 600000107 | 350 |
| 108 | 后壁档板（直接下料） | SUS430/2B 0.6t*96*1430(贴膜） | 个 | 新麦 | 600000108 | 35 |
| 109 | 蜂鸣器固定板 | 430/BA-1T*70*40 | 个 | 新麦 | 600000109 | 3 |
| 110 | 后轮补强（申辉） | 镀锌板-2T*170*170 | 个 | 新麦 | 600000110 | 10 |
| 111 | 固定槽 | 430/NO.4/PVC-0.6T*220*47.9 | 个 | 新麦 | 600000111 | 8 |
| 112 | SCT-6W3，右门组件 |  | 个 | 新麦 | 600000112 | 700 |
| 113 | SCT-6W3，左门组件 |  | 个 | 新麦 | 600000113 | 700 |
| 114 | 固定条GY（不贴PVC膜)(外购件） | 304/2B- 1T*21*305 | 个 | 常州超联 | 600000114 | 8 |
| 115 | 后壁挡板（外协） | A6063-T5（外协）,L=1200,H=31.5 | 个 | 越诺金属 | 600000115 | 40 |
| 116 | 托架（外协） | A6063-T5（外协）,L=535 | 个 | 越诺金属 | 600000116 | 25 |
| 117 | 四，六门右门组件 | 765*580*40 | 个 | 新麦 | 600000117 | 700 |
| 118 | 支架（SD28-C4）（外协） | A6063-T5（外协）,L=1195,H=61 | 个 | 越诺金属 | 600000118 | 65 |
| 119 | 盘架补强（外协） | A6063-T5（外协）,L=1195,H=73.5 | 个 | 越诺金属 | 600000119 | 115 |
| 120 | 四，六门左门组件 | 765*580*40 | 个 | 新麦 | 600000120 | 700 |
| 121 | 开关支架 | SUS430/2B-0.6T*30*198.7 | 个 | 新麦 | 600000121 | 12 |
| 122 | 二门组件 | 765*720*40 | 个 | 新麦 | 600000122 | 600 |
| 123 | 支架，外协 | A6063-T5，外协,L=1195,H=101 | 个 | 越诺金属 | 600000123 | 80 |
| 124 | 侧封固定右后板（激光） | SUS430/NO.4/PVC-1T*204.4*87 | 个 | 新麦 | 600000124 | 10 |
| 125 | 合叶固定条 | 镀锌板-1.5T*1182*57 | 个 | 新麦 | 600000125 | 15 |
| 126 | 盖板 | SUS430/NO.4/PVC- 1.0T*234*680 | 个 | 新麦 | 600000126 | 40 |
| 127 | 四门冰箱十字框组件 |  | 个 | 新麦 | 600000127 | 310 |
| 128 | 四门冰箱外框组件 |  | 个 | 新麦 | 600000128 | 2600 |
| 129 | 铝架 | A6061 L=650,D=55MM | 个 | 梁鸿 | 600000129 | 17 |
| 130 | 面板侧套右 | ABS黑色 | 个 | 创佳塑料 | 600000130 | 12 |
| 131 | 面板侧套左 | ABS黑色 | 个 | 创佳塑料 | 600000131 | 12 |
| 132 | 左上普通后钮 | SUS304# | 个 | 越诺金属 | 600000132 | 16 |
| 133 | 左中后钮 | SUS304# | 个 | 越诺金属 | 600000133 | 20 |
| 134 | 左下加强后钮 | SUS304# | 个 | 越诺金属 | 600000134 | 25 |
| 135 | 右上普通后钮 | SUS304# | 个 | 越诺金属 | 600000135 | 25 |
| 136 | 右中后钮 | SUS304# | 个 | 越诺金属 | 600000136 | 20 |
| 137 | 右下加强后钮 | SUS304# | 个 | 越诺金属 | 600000137 | 16 |
| 138 | 铝柱 | A6061 L=675,请按图冲好层距 | 个 | 梁鸿 | 600000138 | 13 |
| 139 | 蒸发器 （冰箱） | 60尺冷冻 5*6*625 | 个 | 久用机械 | 600000139 | 850 |
| 140 | 排水电热线 | 220V 50HZ ,功率:30W,硅橡胶,L=1000,具体见图纸 | 个 | 银河电器 | 600000140 | 50 |
| 141 | 网架(浸塑白色) | SS41/φ3.5/φ8.5 414*549 | 个 | 上海益伟 | 600000141 | 55 |
| 142 | 过滤网 | φ4不锈钢钢丝 300*460 | 个 | 越诺金属 | 600000142 | 35 |
| 143 | 温控指示牌 | PVC贴纸 黑色 80*220 | 个 | 芝凯 | 600000143 | 10 |
| 144 | 温控器保护罩 | 2.0T*80*220 透明有机玻璃 | 个 | 真源 | 600000144 | 20 |
| 145 | 水槽排水接头 | SUS304，具体见图纸 | 个 | 鸿运厨具 | 600000145 | 15 |
| 146 | 不锈钢内外丝弯头 | SUS304，3/8 | 个 | 信凯五金 | 600000146 | 10 |
| 147 | 排水管弯头 | H62 | 个 | 鸿运厨具 | 600000147 | 35 |
| 148 | 干燥过滤器(R134A) | ￠25*￠8.3*￠3.6*1T | 个 | 金典 | 600000148 | 35 |
| 149 | 单控 | YK30F 毛细管焊接60CM（原YK30FS） | 个 | 北峰 | 600000149 | 100 |
| 150 | 双排船型开关(代替15KG06) | R210-D5L-BR AC220V 红色 深圳宏聚 CE,UL | 个 | 正豪 | 600000150 | 15 |
| 151 | 万向脚轮 | 2.5” | 个 | 阳江得胜 | 600000151 | 50 |
| 152 | 2.5”美国轮附 B | 32F-010（1/2”附调整器架），HH025AMT | 个 | 阳江得胜 | 600000152 | 50 |
| 153 | 3寸中型PU活动轮 | ROLVE 3寸 | 个 | 万向轮 | 600000153 | 30 |
| 154 | 3寸中型PU边刹轮 | ROLVE 3寸（代替15LZLC3) | 个 | 万向轮 | 600000154 | 45 |
| 155 | 磁门吸(SA4专用) | WJMX | 个 | 兵运 | 600000155 | 10 |
| 156 | 过滤网(6尺) | 595*257 | 个 | 越诺 | 600000156 | 40 |
| 157 | 水槽 | PVC(黑色) 298*177*60MM | 个 | 创佳塑料 | 600000157 | 55 |
| 158 | 冰箱蒸发水槽盘管 | 紫铜管∮9.52*1T*2500mm | 个 | 金典 | 600000158 | 120 |
| 159 | 系统配管 | 紫铜管∮9.52*1T*450 | 个 | 金典 | 600000159 | 25 |
| 160 | 不锈钢尼普鲁 | SUS 1/2” | 个 | 金尔盛 | 600000160 | 9 |
| 161 | 保险丝盖(3C)(ROHS认证或自我声明) | TFB-101N (111B 天得浙江）100/袋 | 个 | 锐翔 | 600000161 | 5 |
| 162 | 保险丝座(3C)(ROHS认证或自我声明) | TFBR-101 (单联 111A 天得浙江)100/袋 | 个 | 锐翔 | 600000162 | 5 |
| 163 | 保险丝座盖(美国用）(B853) | DK4-TF(5*20) 附侧盖町洋 | 个 | 鑫勒 | 600000163 | 15 |
| 164 | 插头 | 250V 16A 3C | 个 | 华东商贸 | 600000164 | 15 |
| 165 | LED灯管 | 半透明灯罩 6500K 冷白 1500MM | 个 | 美耐宜 | 600000165 | 270 |
| 166 | LED灯管 | 半透明灯罩 6500K 冷白 1200MM | 个 | 美耐宜 | 600000166 | 220 |
| 167 | LED灯管电源 | 美耐宜 24V 恒压 150W | 个 | 美耐宜 | 600000167 | 185 |
| 168 | LED灯管电源 | 美耐宜 24V 恒压 100W | 个 | 美耐宜 | 600000168 | 150 |
| 169 | LED灯管电源 | 美耐宜 24V 恒压 200W | 个 | 美耐宜 | 600000169 | 210 |
| 170 | LED灯管电源 | 美耐宜 24V 恒压 35W | 个 | 美耐宜 | 600000170 | 100 |
| 171 | LED灯条 | 6500K 1350MM 45度 半透明灯罩 | 个 | 美耐宜 | 600000171 | 250 |
| 172 | LED灯条 | 6500K 1650MM 45度 半透明灯罩 | 个 | 美耐宜 | 600000172 | 300 |
| 173 | LED灯条 | 6500K 788MM 45度 半透明灯罩 | 个 | 美耐宜 | 600000173 | 160 |
| 174 | φ200深网罩 | 适用于φ172风叶 188mm 220mm 208mm 38mm | 个 | 一川贸易 | 600000174 | 30 |
| 175 | 罩极电机+吹风风叶 CCC认证(马来西亚用） | 40W YZF10-20 吹风风叶φ172 28度 | 个 | 金典 | 600000175 | 90 |
| 176 | 灯条 | 24V 400MM 6500K | 个 | 美耐宜 | 600000176 | 90 |
| 177 | 灯条 | 24V 600MM 6500K | 个 | 美耐宜 | 600000177 | 150 |
| 178 | 冷凝器（冰箱）代16F006 | 4*8*700 | 个 | 久用机械 | 600000178 | 1200 |
| 179 | 冷凝器（代替16LNQ06） | 4*8*500, 220V,50HZ | 个 | 久用机械 | 600000179 | 900 |
| 180 | 冷凝器 | 3*16*210 | 个 | 久用机械 | 600000180 | 800 |
| 181 | 蜂鸣器 3C 10只/袋 | AD16-22M/K31(B87) | 个 | 柏琅 | 600000181 | 40 |
| 182 | 四角电风 | LF12038B 220H(原12038 DP201A 220V出) | 个 | 龙飞伟业 | 600000182 | 65 |
| 183 | 风扇4" 3C (蒸发) | BT12038B2X 220/240VAC 50/60HZ 0.14A 22W | 个 | 永业昌 | 600000183 | 60 |
| 184 | 交流电磁接触器 （CCC认证） | CU-11 3A1B 220V/50HZ台安无锡 | 个 | 上海会程 | 600000184 | 55 |
| 185 | 交流电接触器 | CU-11 220V 3A1b | 个 | 上海会程 | 600000185 | 75 |
| 186 | 交流电磁接触器 （CCC认证） | 士林 ，S-P18E ，4A，220V | 个 | 正豪 | 600000186 | 155 |
| 187 | 接线柱 | 5P恒通浙江 | 个 | 金尔盛 | 600000187 | 10 |
| 188 | 船形开关 | KCD2-21NC ，16A,四脚全黑, 220V | 个 | 威尔特 | 600000188 | 10 |
| 189 | 微动开关 | LTK-17，常开型，CCC或CQC认证 | 个 | 江泉机电 | 600000189 | 20 |
| 190 | 漏电保护开关 | 正泰 DZ47LE-32 1P+N D10 30mA | 个 | 诺雅克（正泰） | 600000190 | 40 |
| 191 | 漏电保护开关 3C 代替16KGLD40A-1 | 正泰 D型 DZ47LE-63 2P 40A 30MA 醒发用 | 个 | 诺雅克（正泰） | 600000191 | 145 |
| 192 | 冷凝器 新格 | 5*11*495（5尺） | 个 | 久用机械 | 600000192 | 1150 |
| 193 | 冷凝器(新格) | 4*10*580 | 个 | 久用机械 | 600000193 | 1000 |
| 194 | 蒸发器 （冰箱） | 2*16*400 | 个 | 久用机械 | 600000194 | 600 |
| 195 | 蒸发器 | 4*双6*520 | 个 | 久用机械 | 600000195 | 700 |
| 196 | 冰箱冷凝器(代16LNQ15） | 4*16*210 | 个 | 久用机械 | 600000196 | 850 |
| 197 | 电热管，（具体见图纸） | SUS316 AC220 450W,接头改用硅橡胶硫化处理， | 个 | 金盛达 | 600000197 | 230 |
| 198 | 温控器+装饰板(尚方SF-102)+SD装饰面板(可冷热转换)一个继电器 | -45度-99度/压缩机控制(30A)/照明控制/停机化霜/一条感温探头CQC | 个 | 中山尚方 | 600000198 | 260 |
| 199 | 温控器(含传感器)(CQC) | SF-104 中山尚方，，化霜终止温度设定范围0-40℃， | 个 | 尚方 | 600000199 | 220 |
| 200 | 温控器，（代16WKQ11）加防干扰芯片,控制线与电源线长度为1.5米 | SF-734N2,化霜终止温度设定范围0-40℃，220V,50HZ 配件要CCC认证 | 个 | 尚方 | 600000200 | 260 |
| 201 | 小显示器 | 连接线3米 CQC(中山尚方) | 个 | 中山尚方 | 600000201 | 40 |
| 202 | 压缩机 CCC认证 | 阿斯帕拉 FFI12HBK 220-240V 50HZ 3/8HP R134a | 个 | 阿斯帕拉 | 600000202 | 1100 |
| 203 | 压缩机（代16YSJ12CL）用R404,3C认证 | 阿斯帕拉NEK2150GK,220V,50HZ | 个 | 阿斯帕拉 | 600000203 | 1450 |
| 204 | 压缩机 | 泰康 AE4460Y 220-240V 50HZ R134a | 个 | 阿斯帕拉 | 600000204 | 1700 |
| 205 | 压缩机(阿斯帕拉)(代替原16YSJ46:NJ9226E) | NJ6226Z 220V-50HZ-1PH(R134A)(立柜/7/8上用） | 个 | 阿斯帕拉 | 600000205 | 2550 |
| 206 | 压缩机(阿斯帕拉)(代替原16YSJ55:T6220E) | NJ6220Z 220V-50HZ-1PH(R134A) | 个 | 阿斯帕拉 | 600000206 | 2400 |
| 207 | 压缩机2180 | 阿斯帕拉NT2180GK，220V，50HZ | 个 | 阿斯帕拉 | 600000207 | 2100 |
| 208 | 蒸发器 （冰箱） | 5*6*450 | 个 | 久用机械 | 600000208 | 650 |
| 209 | 蒸发器 (5尺) | 4*8*1100 | 个 | 久用机械 | 600000209 | 980 |
| 210 | 蒸发器（6尺） 新格 | 4排*8支*1400MM | 个 | 久用机械 | 600000210 | 1200 |
| 211 | 三麦醒发柜控制面板 | 三麦立式醒发柜配套 | 个 | 三麦 | 600000211 | 1469 |
| 212 | 三麦醒发柜加热管 | 三麦立式醒发柜配套 | 个 | 三麦 | 600000212 | 452 |
| 213 | 三麦醒发柜温湿度传感器 | 三麦立式醒发柜配套 | 个 | 三麦 | 600000213 | 678 |
| 214 | 三麦醒发柜超温保护传感器 | 三麦立式醒发柜配套 | 个 | 三麦 | 600000214 | 203 |
| 215 | 风幕机电机 | 1.5米风幕机电机 | 个 | 绿岛风 | 600000215 | 300 |
| 216 | 风幕机电机 | 1.8米风幕机电机 | 个 | 绿岛风 | 600000216 | 360 |
| 217 | 风幕机风筒 | 1.5m | 个 | 绿岛风 | 600000217 | 130 |
| 218 | 风幕机风筒 | 1.2m | 个 | 绿岛风 | 600000218 | 130 |
| 219 | 风幕机风筒 | 0.9m | 个 | 绿岛风 | 600000219 | 100 |
| 220 | 焙可炉门 | 焙可炉门 | 扇 | 丽源 | 600000220 | 540 |
| 221 | 雪柜电子温控器 | 933DR | 个 | 金城 | 600000221 | 480 |
| 2020年门店设备维修常用物料价格明细（2020年新增加） |  |
|  | 配 件 名 称 | 规格 | 单位 | 零件品牌 | 自编码（便于结算核对） | 采购部询价（原厂配件价格） |
| 1.5P壁挂机 | 内机主板 |  | 套 | 美的 | 610000001 | 234 |
|  | 蒸发器传感器 | 20K | 套 | 美的 | 610000002 | 20 |
|  | 内机环境温度传感器 | 15K | 套 | 美的 | 610000003 | 20 |
|  | 内机温度显示器 |  | 套 | 美的 | 610000004 | 195 |
|  | 蒸发器 |  | 套 | 美的 | 610000005 | 682 |
|  | 轴流风机 |  | 套 | 美的 | 610000006 | 156 |
|  | 步进电机 |  | 套 | 美的 | 610000007 | 98 |
|  | 接水槽 |  | 套 | 美的 | 610000008 | 117 |
|  | 导风板 |  | 套 | 美的 | 610000009 | 39 |
|  | 内机风筒 |  | 套 | 美的 | 610000010 | 78 |
|  | 遥控器 |  | 套 | 美的 | 610000011 | 117 |
|  | 冷凝器 |  | 套 | 美的 | 610000012 | 1070 |
|  | 外机环境温度传感器 |  | 套 | 美的 | 610000013 | 20 |
|  | 压缩机排气温度传感器 |  | 套 | 美的 | 610000014 | 20 |
|  | 贯流风机 |  | 套 | 美的 | 610000015 | 195 |
|  | 压缩机 |  | 套 | 美的 | 610000016 | 1268 |
|  | 四通阀 |  | 套 | 美的 | 610000017 | 128 |
|  | 外机二通阀 | 6 | 套 | 美的 | 610000018 | 78 |
|  | 毛细管 |  | 套 | 美的 | 610000019 | 156 |
|  | 外机散热风扇 | 12 | 套 | 美的 | 610000020 | 78 |
|  | 外机三通阀 |  | 套 | 美的 | 610000021 | 78 |
|  | 遥控器 |  | 个 | 美的 | 610000022 | 117 |
|  | 储液罐 |  | 套 | 美的 | 610000023 | 312 |
|  | 压缩机启动电容 | 35uf | 套 | 美的 | 610000024 | 88 |
|  | 风机启动电容 | 3uf | 套 | 美的 | 610000025 | 20 |
| 3P空调 | 天井机内机主板 |  | 套 | 美的 | 610000026 | 195 |
|  | 天井机内电机 |  | 套 | 美的 | 610000027 | 468 |
|  | 天井机蒸发器 |  | 套 | 美的 | 610000028 | 1170 |
|  | 蒸发器传感器 |  | 套 | 美的 | 610000029 | 20 |
|  | 内环温传感器 |  | 套 | 美的 | 610000030 | 20 |
|  | 天井机排水水泵 | 220V | 套 | 美的 | 610000031 | 234 |
|  | 天井机排水水泵 | 12V | 套 | 美的 | 610000032 | 195 |
|  | 天井机接水盘 |  | 套 | 美的 | 610000033 | 195 |
|  | 天井机水位传感器 |  | 套 | 美的 | 610000034 | 20 |
|  | 天井机内机风扇 |  | 套 | 美的 | 610000035 | 156 |
|  | 柜机内机主板 |  | 套 | 美的 | 610000036 | 234 |
|  | 柜机内机接水槽 |  | 套 | 美的 | 610000037 | 156 |
|  | 柜机蒸发器 |  | 套 | 美的 | 610000038 | 1560 |
|  | 柜机内电机 |  | 套 | 美的 | 610000039 | 290 |
|  | 交流接触器 |  | 套 | 美的 | 610000040 | 117 |
|  | 遥控器 |  | 套 | 美的 | 610000041 | 117 |
|  | 冷凝器 |  | 套 | 美的 | 610000042 | 1950 |
|  | 压缩机启动电容 | 70uf | 套 | 美的 | 610000043 | 88 |
|  | 外风机启动电容 | 4uf | 套 | 美的 | 610000044 | 20 |
|  | 外机管温传感器 |  | 套 | 美的 | 610000045 | 20 |
|  | 外机主板 |  | 套 | 美的 | 610000046 | 290 |
|  | 变压器 |  | 套 | 美的 | 610000047 | 156 |
|  | 外机散热电机 |  | 套 | 美的 | 610000048 | 546 |
|  | 外机散热风扇 |  | 套 | 美的 | 610000049 | 78 |
|  | 四通阀 |  | 套 | 美的 | 610000050 | 128 |
|  | 外机三通阀 | 10 | 套 | 美的 | 610000051 | 78 |
|  | 外机二通阀 | 16 | 套 | 美的 | 610000052 | 156 |
|  | 毛细管 |  | 套 | 美的 | 610000053 | 234 |
|  | 外机环境温度传感器 |  | 套 | 美的 | 610000054 | 20 |
|  | 压缩机排气温度传感器 |  | 套 | 美的 | 610000055 | 20 |
|  | 压缩机 |  | 套 | 美的 | 610000056 | 3315 |
|  | 高压保护开关 |  | 套 | 美的 | 610000057 | 58 |
|  | 低压保护开关 |  | 套 | 美的 | 610000058 | 58 |
| 5P空调 | 天井机内机主板 |  | 套 | 美的 | 610000059 | 330 |
|  | 天井机内电机 |  | 套 | 美的 | 610000060 | 468 |
|  | 天井机蒸发器 |  | 套 | 美的 | 610000061 | 1560 |
|  | 蒸发器传感器 |  | 套 | 美的 | 610000062 | 20 |
|  | 内环温传感器 |  | 套 | 美的 | 610000063 | 20 |
|  | 天井机排水水泵 |  | 套 | 美的 | 610000064 | 273 |
|  | 天井机排水水泵 |  | 套 | 美的 | 610000065 | 273 |
|  | 天井机接水盘 |  | 套 | 美的 | 610000066 | 98 |
|  | 天井机水位传感器 |  | 套 | 美的 | 610000067 | 20 |
|  | 天井机内机风扇 |  | 套 | 美的 | 610000068 | 156 |
|  | 柜机内机主板 |  | 套 | 美的 | 610000069 | 234 |
|  | 柜机内机接水槽 |  | 套 | 美的 | 610000070 | 585 |
|  | 柜机蒸发器 |  | 套 | 美的 | 610000071 | 1365 |
|  | 柜机内电机 |  | 套 | 美的 | 610000072 | 468 |
|  | 交流接触器 |  | 套 | 美的 | 610000073 | 156 |
|  | 冷凝器 |  | 套 | 美的 | 610000074 | 1560 |
|  | 外机主板 |  | 套 | 美的 | 610000075 | 546 |
|  | 外机散热电机 |  | 套 | 美的 | 610000076 | 624 |
|  | 外机散热风扇 |  | 套 | 美的 | 610000077 | 156 |
|  | 四通阀 |  | 套 | 美的 | 610000078 | 273 |
|  | 外机三通阀 | 19 | 套 | 美的 | 610000079 | 98 |
|  | 外机环境温度传感器 | 15K | 套 | 美的 | 610000080 | 20 |
|  | 外机管温传感器 | 20K | 套 | 美的 | 610000081 | 20 |
|  | 毛细管 |  | 套 | 美的 | 610000082 | 290 |
|  | 压缩机排气温度传感器 | 50k | 套 | 美的 | 610000083 | 20 |
|  | 压缩机 | 5p | 套 | 美的 | 610000084 | 3900 |
|  | 遥控器 |  | 个 | 美的 | 610000085 | 117 |
|  | 高压保护开关 |  | 套 | 美的 | 610000086 | 58 |
|  | 低压保护开关 |  | 套 | 美的 | 610000087 | 58 |
|  | 外风机启动电容 | 7uf | 套 | 美的 | 610000088 | 39 |
|  | 相序保护器 |  | 套 | 美的 | 610000089 | 234 |
|  | 电流保护主板 |  | 套 | 美的 | 610000090 | 312 |
|  | 配 件 名 称 | 规格 | 单位 | 零件品牌 | 自编码（便于结算核对） |  |
| 1.5P壁挂机 | 内机主板 |  | 套 | 格力 | 610000091 | 234 |
|  | 蒸发器传感器 | 20K | 套 | 格力 | 610000092 | 20 |
|  | 内机环境温度传感器 | 15K | 套 | 格力 | 610000093 | 20 |
|  | 接收板 |  | 套 | 格力 | 610000094 | 195 |
|  | 蒸发器 |  | 套 | 格力 | 610000095 | 682 |
|  | 轴流风机 |  | 套 | 格力 | 610000096 | 156 |
|  | 步进电机 |  | 套 | 格力 | 610000097 | 98 |
|  | 接水槽 |  | 套 | 格力 | 610000098 | 117 |
|  | 导风板 |  | 套 | 格力 | 610000099 | 39 |
|  | 内机风筒 |  | 套 | 格力 | 610000100 | 78 |
|  | 遥控器 |  | 套 | 格力 | 610000101 | 117 |
|  | 冷凝器 |  | 套 | 格力 | 610000102 | 1070 |
|  | 外机环境温度传感器 |  | 套 | 格力 | 610000103 | 20 |
|  | 压缩机排气温度传感器 |  | 套 | 格力 | 610000104 | 20 |
|  | 贯流风机 |  | 套 | 格力 | 610000105 | 195 |
|  | 压缩机 |  | 套 | 格力 | 610000106 | 1268 |
|  | 四通阀 |  | 套 | 格力 | 610000107 | 128 |
|  | 外机二通阀 | 6 | 套 | 格力 | 610000108 | 78 |
|  | 毛细管 |  | 套 | 格力 | 610000109 | 156 |
|  | 外机散热风扇 | 12 | 套 | 格力 | 610000110 | 78 |
|  | 外机三通阀 |  | 套 | 格力 | 610000111 | 78 |
|  | 遥控器 |  | 个 | 格力 | 610000112 | 117 |
|  | 储液罐 |  | 套 | 格力 | 610000113 | 312 |
|  | 压缩机启动电容 | 35uf | 套 | 格力 | 610000114 | 88 |
|  | 风机启动电容 | 3uf | 套 | 格力 | 610000115 | 20 |
| 3P空调 | 天井机内机主板 |  | 套 | 格力 | 610000116 | 195 |
|  | 天井机内电机 |  | 套 | 格力 | 610000117 | 468 |
|  | 天井机蒸发器 |  | 套 | 格力 | 610000118 | 1170 |
|  | 蒸发器传感器 |  | 套 | 格力 | 610000119 | 20 |
|  | 内环温传感器 |  | 套 | 格力 | 610000120 | 20 |
|  | 天井机排水水泵 | 220V | 套 | 格力 | 610000121 | 234 |
|  | 天井机排水水泵 | 12V | 套 | 格力 | 610000122 | 195 |
|  | 天井机接水盘 |  | 套 | 格力 | 610000123 | 195 |
|  | 天井机水位传感器 |  | 套 | 格力 | 610000124 | 20 |
|  | 天井机内机风扇 |  | 套 | 格力 | 610000125 | 156 |
|  | 柜机内机主板 |  | 套 | 格力 | 610000126 | 234 |
|  | 柜机内机接水槽 |  | 套 | 格力 | 610000127 | 156 |
|  | 柜机蒸发器 |  | 套 | 格力 | 610000128 | 1560 |
|  | 柜机内电机 |  | 套 | 格力 | 610000129 | 290 |
|  | 交流接触器 |  | 套 | 格力 | 610000130 | 117 |
|  | 遥控器 |  | 套 | 格力 | 610000131 | 117 |
|  | 冷凝器 |  | 套 | 格力 | 610000132 | 1950 |
|  | 压缩机启动电容 | 60uf | 套 | 格力 | 610000133 | 88 |
|  | 外风机启动电容 | 4uf | 套 | 格力 | 610000134 | 20 |
|  | 外机管温传感器 |  | 套 | 格力 | 610000135 | 20 |
|  | 外机主板 |  | 套 | 格力 | 610000136 | 290 |
|  | 变压器 |  | 套 | 格力 | 610000137 | 156 |
|  | 外机散热电机 |  | 套 | 格力 | 610000138 | 546 |
|  | 外机散热风扇 |  | 套 | 格力 | 610000139 | 78 |
|  | 四通阀 |  | 套 | 格力 | 610000140 | 128 |
|  | 外机三通阀 | 10 | 套 | 格力 | 610000141 | 78 |
|  | 外机二通阀 | 16 | 套 | 格力 | 610000142 | 156 |
|  | 毛细管 |  | 套 | 格力 | 610000143 | 234 |
|  | 外机环境温度传感器 |  | 套 | 格力 | 610000144 | 20 |
|  | 压缩机排气温度传感器 |  | 套 | 格力 | 610000145 | 20 |
|  | 压缩机 |  | 套 | 格力 | 610000146 | 3315 |
|  | 高压保护开关 |  | 套 | 格力 | 610000147 | 58 |
|  | 低压保护开关 |  | 套 | 格力 | 610000148 | 58 |
| 5P空调 | 天井机内机主板 |  | 套 | 格力 | 610000149 | 330 |
|  | 天井机内电机 |  | 套 | 格力 | 610000150 | 468 |
|  | 天井机蒸发器 |  | 套 | 格力 | 610000151 | 1560 |
|  | 蒸发器传感器 |  | 套 | 格力 | 610000152 | 20 |
|  | 内环温传感器 |  | 套 | 格力 | 610000153 | 20 |
|  | 天井机排水水泵 | 220V | 套 | 格力 | 610000154 | 273 |
|  | 天井机排水水泵 | 12V | 套 | 格力 | 610000155 | 273 |
|  | 天井机接水盘 |  | 套 | 格力 | 610000156 | 98 |
|  | 天井机水位传感器 |  | 套 | 格力 | 610000157 | 20 |
|  | 天井机内机风扇 |  | 套 | 格力 | 610000158 | 156 |
|  | 柜机内机主板 |  | 套 | 格力 | 610000159 | 234 |
|  | 柜机内机接水槽 |  | 套 | 格力 | 610000160 | 585 |
|  | 柜机蒸发器 |  | 套 | 格力 | 610000161 | 1365 |
|  | 柜机内电机 |  | 套 | 格力 | 610000162 | 468 |
|  | 交流接触器 |  | 套 | 格力 | 610000163 | 156 |
|  | 冷凝器 |  | 套 | 格力 | 610000164 | 1560 |
|  | 外机主板 |  | 套 | 格力 | 610000165 | 546 |
|  | 外机散热电机 |  | 套 | 格力 | 610000166 | 624 |
|  | 外机散热风扇 |  | 套 | 格力 | 610000167 | 156 |
|  | 四通阀 |  | 套 | 格力 | 610000168 | 273 |
|  | 外机三通阀 | 19 | 套 | 格力 | 610000169 | 98 |
|  | 外机环境温度传感器 | 15K | 套 | 格力 | 610000170 | 20 |
|  | 外机管温传感器 | 20K | 套 | 格力 | 610000171 | 20 |
|  | 毛细管 |  | 套 | 格力 | 610000172 | 290 |
|  | 压缩机排气温度传感器 | 50k | 套 | 格力 | 610000173 | 20 |
|  | 压缩机 | 5p | 套 | 格力 | 610000174 | 3900 |
|  | 遥控器 |  | 个 | 格力 | 610000175 | 117 |
|  | 高压保护开关 |  | 套 | 格力 | 610000176 | 58 |
|  | 低压保护开关 |  | 套 | 格力 | 610000177 | 58 |
|  | 外风机启动电容 | 7uf | 套 | 格力 | 610000178 | 39 |
|  | 相序保护器 |  | 套 | 格力 | 610000179 | 234 |
|  | 电流保护主板 |  | 套 | 格力 | 610000180 | 312 |

附件十一：合同

2023年沁园门店设备维保服务合同（空白）

甲方1：重庆沁园餐饮管理有限公司（以下统称甲方）

甲方2：贵阳沁园餐饮管理有限公司（以下统称甲方）

乙方：

根据中国有关法律规定，就乙方承担甲方门店的设备维保业务事宜，经双方友好协商一致同意签订本合同。

- 设备维保范围及内容

- 设备维保范围为附件一中所包含的所有门店，及甲方在本合同签订后要求新增加的所有门店。

- 设备保养时间及要求：

| 设备名称 | 保养月份 | 保养要求 |
| --- | --- | --- |
| 制冰机 | 2024年3-4月 | 水循环系统除垢清洗目视无尘，散热器翅片干净透亮，电器部分绝缘良好灰尘清洁，制冰正常 |
| 冷冻冷藏柜 | 2024年3-4月 | 散热器翅片干净透亮，电器部分绝缘良好灰尘清洁，试机运行正常 |
| 雪柜（封闭式、开敞式） | 2024年3-4月 | 散热器翅片干净透亮，电器部分绝缘良好灰尘清洁，试机运行正常 |
| 空调 | 2023年5-6月 | 散热器翅片干净透亮，电器部分绝缘良好灰尘清洁，空调进出风口温差10℃及以上，试机运行正常 |
| 风幕机 | 2023年11-12月 | 拆机清洁风轮及风道、电器部分绝缘良好灰尘清洁、装机运行平稳 |
| 蒸汽奶泡机 | 2023年11-12月 | 锅炉除垢清洗干净，出水无色无异味，整机无漏水漏气现象，压力2.5兆帕及以下，试机运行正常 |
| 软水器 | 2023年11-12月 | 软水器树脂更换，出水无异味 |
| 清洗说明： 由于乙方清洗保养不彻底而引起二次清洗保养的，由乙方负责无偿重新清洗保养直至验收合格，甲方无需额外支付任何费用。 |

- 乙方接到甲方的清洗保养通知后，制定工作计划，与甲方沟通并获得确认后，按甲方确认的计划进行维护保养工作。

- 每次清洗保养工作完成后，乙方必须及时提供该门店设备清洗保养前后的对比照片，给到甲方门店现场审核，并签字确认，以保证每一次的设备保养都要达到合格的标准

同时乙方须将照片保留存档随时备查。

- 乙方应及时清理施工过程中产生的垃圾，做到工完场清，相关费用由乙方承担。

- 乙方须根据甲方要求合理配置作业人员，对于特种作业的工种，乙方操作人员需取得特种作业操作证，方可到店作业，否则，由此产生的一切后果，由乙方负责。

- 乙方必须为每名作业人员购买“工伤意外险”，施工过程中或路途中发生的任何安全问题、意外或伤亡事故（包括但不限于造成甲方、甲方人员、乙方人员及第三人人身或财产损害的），均由乙方承担责任并妥善处理。

- 乙方在施工作业中，应保证甲方、乙方及第三方设施设备和人身安全。

- 乙方施工人员进入门店必须要携带工作证或佩带工牌，需征得甲方门店值班人员同意后，方可进场施工。在施工中必须要遵守甲方的规章制度，避免影响正常营运，如有争议，应通知甲方相关人员解决，不得与门店人员发生冲突。

- 维修信息传递：乙方应随时接受甲方的报修通知，甲方以网络/电话形式通知乙方，乙方根据报修信息及时安排人员到店维修，维修完毕，乙方必须及时回传（维修完成时间以回传时间为准）详细的维修数据报表（必须有门店的签字确认）至甲方备案。

- 设备报废界定：由于设备老化或环境因素造成设备严重锈蚀无法修复等原因需要乙方提供该设备锈蚀部分的照片和情况说明（门店店长签字确认），传递到甲方装修工程部-资产管理鉴定确认后才能作为报废处理

- 节假日、双休日乙方空调维保及拆装工作照常进行，且甲方无须额外支付费用。

- 甲方根据门店现有资源配合提供水、电、等一般资源。设备维保中所需的专用工具和楼梯由乙方负责。

- 维修质保：

设备维修质保期限为3个月（3个月以内同样维修不再计算费用）

如果由于人为因素（如进水、进异物或用电环境不稳、操作不当等）导致该零件、配件故障，则不提供质保。

- 服务时效：

重庆主城（高德地图以杨家坪万象城为半径50公里以内）门店接报后24小时以内完成；
重庆郊区（高德地图以杨家坪万象城为半径50公里以外）门店接报后48小时以内完成。

贵州主城（高德地图以位于贵阳市白云区白云南路915号的贵阳工厂为半径50公里以内）门店接报后24小时以内完成；
贵州郊区（高德地图以位于贵阳市白云区白云南路915号的贵阳工厂为半径50公里以外）门店接报后48小以内完成；

非常规维修（指市面上无法购买到配件，需要原厂供应商处理的）：乙方接到报修后24小时内通知原厂供应商处理，原厂供应商修复时效以采购合同约定修复时效为准，不纳入维保供应商考核。

- 服务工单

- 每次施工结束后，乙方必须填写服务单并提交给甲方门店人员签字确认。

- 服务工单应一式二联（称作一份），第一联(甲方留存）、二联(乙方留存）。

- 服务工单是现场填写的表格，是服务活动的原始凭据，必须如实完整地填写，填写不完整或未经甲方签字认可的服务单不可作为费用结算的依据。

- 设备维保费用：

| 2023年制冷设备维修工时及制冷剂消耗费 |
| --- |
| 维修项目 | 维修工时费（元/台/次） | 制冷剂消耗费用（元/台/次） |
| 蛋糕展示柜（封闭柜和开敞柜）动焊维修及系统处理 |  |  |
| 制冰机动焊维修及系统处理 |  |  |
| 冷冻冷藏柜动焊维修及系统处理 |  |  |
| 制冷设备维修检查和更换常规配件 |  | 无 |
| 说明：动焊维修是指包括更换压缩机、散热器等需要加氟检漏，涉及制冷系统处理的维修 |
| 2023年非制冷设备维修费 |
| 维修项目 | 非制冷设备维修工时费用（元/台/次） |
| 电烤炉（含热风炉） |  |
| 醒发柜 |  |
| 蒸汽奶泡机 |  |
| 奶油搅拌机 |  |
| 容积式电热水器 |  |
| 净水器维修或更换滤芯 |  |
| 软水器维修 |  |
| 蛋垯炉 |  |
| 微波炉 |  |
| 电磁炉 |  |
| 电子秤 |  |
| 视频广告机（含电视机） |  |
| 保险柜 |  |
| 定压功放 |  |
| 风幕机 |  |
| 抽风系统 |  |
| 2023年主要设备清洗保养工时+耗材费（不含制冷剂和配件费） |
| 维修项目 | 保养工时费（元/台/次） | 清洗剂剂消耗费用（元/台/次） |
| 前场展示柜清洗保养（蒸发器+散热器清洗+整机检修） |  |  |
| 立式冷冻冷藏柜清洗保养（蒸发器+散热器清洗+整机检修） |  |  |
| 冷冻冷藏柜工作台清洗保养（蒸发器+散热器清洗+整机检修） |  |  |
| 蒸汽奶泡机除垢清洗保养+整机检修 |  |  |
| 制冰机清洗保养（水系统除垢+散热器清洗+整机检修） |  |  |
| 软水器清洗保养（或更换树脂） |  |  |
| 风幕机清洗保养（拆机风轮清洗+风道清洗+整机检修） |  |  |
| 2023年空调维修工时及制冷剂消耗费 |
| 维修项目 | 空调维修工时费（元/台/次） | 制冷剂消耗费（元/台/次） |
| 1.5P(含1P)空调维修检查和更换压缩机及常规配件 |  |  |
| 3P(含2P)空调维修检查和更换压缩机及常规配件 |  |  |
| 5P空调维修检查和更换压缩机及常规配件 |  |  |
| 1.5P(含1P)空调维修检查和更换散热器及常规配件 |  |  |
| 3P(含2P)空调维修检查和更换散热器及常规配件 |  |  |
| 5P空调维修检查和更换散热器及常规配件 |  |  |
| 1.5P(含1P)空调维修检查和检漏加氟 |  |  |
| 3P(含2P)空调维修检查和检漏加氟 |  |  |
| 5P空调维修检查和检漏加氟 |  |  |
| 空调维修检查和更换常规配件(不分空调大小） |  | 无 |
| 2023 年空调清洗保养费 |
| 清洗保养项目 | 清洗保养工时费用（元/台/次） | 清洗耗材费用（元/台/次） |
| 1.5P（含1P)空调清洗保养（蒸发器+散热器清洗+整机检修） |  |  |
| 3P(含2P)空调清洗保养（蒸发器+散热器清洗+整机检修） |  |  |
| 5P空调清洗保养（蒸发器+散热器清洗+整机检修） |  |  |
| 空调拆装费 |
| 项目 | 主城人工费（RMB元/台/次） | 郊区人工费（RMB元/台/次） | 郊区材料及机具运输费--门店到指定地点距离、只算单面距离（元/公里） | 制冷剂费用（RMB元/台次） | 管道材料费用（RMB元/米） | 脚手架租赁费（RMB元/店/次） |
| 1.5P空调拆除 |  |  |  | 无 | 无 |  |
| 3P空调拆除 |  |  | 同店不计 | 无 | 无 | 同店不计 |
| 5P空调拆除 |  |  | 同店不计 | 无 | 无 | 同店不计 |
| 1.5P空调安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 3P空调安装调试 |  |  | 同店不计 |  |  | 同店不计 |
| 5P空调安装调试 |  |  | 同店不计 |  |  | 同店不计 |
| 空调安装附加材料及服务报价： |
| 空调外机标准支架（普通三脚架）：1.5P空调 元/套； 3P空调 元/套； 5P空调 元/套； |
| 空调外机异形支架（除普通三脚架以外的需要现场临时制作的外机支架）： 1.5P空调 元/套； 3P空调 元/套；5P空调 元/套； |
| 空调管道打孔： 元/个 |
| 单次临时用工工时费 |
| 项目 | 重庆、贵州（元/人/天） |
| 单次临时用工（技术工） |  |

说明：此费用包括人工费、清洗耗材和制冷剂消耗费（不含配件费，配件费是以甲方采购部提供的价格作为结算价）、交通费、运输费、机具费用、管理费、利润、税金等，除配件费外，乙方不得向甲方主张其他任何费用。

四、付款方式：

1、二地门店设备维保及空调拆装费采取每月结算的方式，根据实际产生的工作量结算费用

2、每个结算周期结束后15日内，乙方向甲方装修工程部-资产管理，提供上一结算周期费用汇总表和现场服务工单等资料，甲方在收到上述资料后15个工作日内回复审核结果。乙方根据甲方确认的费用金额，开具符合国家法律法规规定的发票，甲方收票核验无误后15个工作日以内将结算款汇往乙方指定的银行账户。

账户：                       ；开户银行：                                 ；

账号：                                    ；

五、违约责任

1、乙方在服务过程中，应以甲方的正常营运为前提，本着合作、支持、互谅的原则，及时保质保量完成设备维修保养作业，促使设备能够正常运行。但是，若有下列情况发生，甲方有权酌情扣减相应的费用并保留进一步追究乙方责任的权利：

1.1、在收到报修通知后，在规定时间内不做出响应，且无正当理由；

1.2、 在维修过程中，故意拖延修理时间经督促无效；

1.3、未在规定时间内修复且未及时通知甲方；

1.4、由于乙方维修不当或因乙方的其它原因造成甲方、乙方或第三方人员财产损失或人员伤亡；

2、由于乙方的原因超过规定的维修时效，乙方需向甲方支付200.00元（RMB）/台/天的违约金。

3、由于乙方原因造成三次延迟维修拆装或中途工作停滞5天以上，甲方有权单方解除合同并拒绝支付已经产生的维修保养费用，并且甲方有权追究由于乙方违约给甲方经营造成的经济损失。

4、由于乙方原因导致甲方机器或物品受损的，由乙方照价赔偿，并且甲方有权追究由于乙方行为给甲方经营造成的经济损失。

5.由于乙方经常服务不及时（1个月内达到3次以上）影响到甲方正常经营，甲方有权对其服务的门店份额进行调整

六、争议解决

## 双方发生的任何争议，任何一方有权向重庆市九龙坡区人民法院提起诉讼解决。

七、其他

1、本合同未尽事宜，甲乙双方可根据具体情况结合有关规定制订补充合同。

2、合同附件

附件：门店分布

3、本合同经双方签字盖章后生效，合同有效期为自  2023 年  5 月 1日起，至   2024 年4月 30 日止。

4、本合同一式四份，甲方持有3份、乙方持有1份为凭，具有同等法律效力。

甲方1：重庆沁园餐饮管理有限公司（盖章）

甲方2：贵阳沁园餐饮管理有限公司（盖章）        乙方：                              （盖章）

签订日期：   2023 年    月      日           签订日期： 2023年     月      日